# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产5G、军工通讯射频 |
| --- | --- |
|  | 薄膜混合集成电路2000万只及 |
|  | 薄膜陶瓷元器件4000万只的项目 |
| 建设单位（盖章）： | 苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司 |
| 编制日期： | 2022年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路2000万只及薄膜陶瓷元器件4000万只的项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-320505-39-03-568632 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）苏州市 高新县（区） 乡（街道）泰前路3号，详见附图1 项目地理位置图 |
| 地理坐标 | （120°29′27.380″, 31°20′7.63440″） |
| 国民经济 行业类别 | C3973集成电路制造C3979其他电子器件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39（电子器件制造397） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □√扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √(首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 苏州高新区（虎丘区）行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 苏高新项备[2020]455号 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 900 |
| 环保投资占比（%） | 25.7 | 施工工期 | 6 |
| 是否开工建设 | √(否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13245.4（全厂占地面积） |
| 专项评价设置情况 | 专项评价名称 | 设置理由 |
|  | 大气专项 | 项目排放废气含氰化物、四氯乙烯，且最近环境空气保护目标苏州高新区景山高级中学距离项目厂界490m（SW）＜500m。 |
|  | 环境风险专项 | 根据HJ169-2018附录B、C计算，Q值＞1，危险物质存储量超过临界量。 |
| 规划情况 | 规划名称：《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》； 审批机关：无； 审批文件名称及文号：无。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》； 审查机关：中华人民共和国环境保护部； 审查文件名称及文号：《关于<苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书>的审查意见》环审[2016]158号。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目苏州高新区泰前路3号，属于山组团枫桥片区范围，为规划工业用地。项目已经苏州高新区行政审批局备案，从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于苏发改高技发[2018]410号中“新型电子元器件制造”，符合国家、地方的产业政策；本项目未列入苏州高新区产业发展负面清单及入区项目负面清单；项目周边基础设施完善，供水、排水、供电等条件均满足企业建设及运营所需；项目建设符合苏州高新区开发建设规划、区域评估报告、规划环评结论及审查意见要求。具体如下： 1、与《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》相符性分析 （1）规划期限：2015年～2030年。规划近期至2020年，远期至2030年。 （2）规划范围及产业布局：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，用地面积约为223平方公里。形成横塘、狮山、浒通、阳山、生态城、科技城六个组团及枫桥、浒通、浒关、苏钢、通安、科技城六个工业片区。其中： 狮山组团引导产业电子信息、精密机械、商务服务、金融保险、现代商贸、房地产。 枫桥工业区重点发展电子信息、精密机械产业。 2、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12）相符性分析 2021年12月，苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）生态环境局主持编制了《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》。 （1）规划范围：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤（含吴江太湖水域），东至京杭运河，规划范围内用地面积约为332.37 平方公里。评估范围与苏州高新区最新一轮规划及其规划环评中的规划范围一致。 （2）规划期限：2020-2035 年。以2020 年为规划基准年，其中近期截止苏州高新区国土空间总体规划批准时日，远期至2035 年。 （3）产业定位：高新区全新构建“2+6+X”现代产业体系，提升发展2 大主导产业、聚焦发展6 大新兴产业、谋划发展未来产业。2 大主导产业：新一代信息技术、高端装备制造。6 大新型产业：医疗器械及生物医药、绿色低碳、集成电路、航空航天、数字经济、现代服务业。高新区下一步将重点发展集成电路设计、制造、封装测试、关键装备和材料、第三代半导体等。 狮山组团：原狮山街道地区是承担着建设城市中心的重任，未来对原有传统类服务产业进行经营模式的更新，并加大对现代服务业和生产性服务业的培育力度；原枫桥街道地区要在承担对高新区工业发展的支撑功能的同时加强与浒通组团的生产协调，与狮山组团的服务协调以及与阳山组团的生态环境协调，实现同而不重，功能互补。 该组团含狮山片区、枫桥片区。其中，枫桥片区功能定位为高新技术产业和服务外包中心，主要引导产业：电子信息、精密机械、商务服务、金融保险、现代商贸、房地产。 本项目位于狮山组团、枫桥片区，项目地为规划工业用地（详见附图2）；从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于其引导/重点发展的电子信息产业，与枫桥片区主要引导产业定位相符。 基础设施现状： ①给水：高新区现状由苏州高新区第一水厂、苏州高新区第二水厂和白洋湾水厂供水，以太湖作为主要水源。苏州高新区第一水厂现状供水规模15 万m3/d、金市自来水厂现状供水规模、苏州高新区第二水厂现状供水规模30 万m3/d、白洋湾水厂供水现状供水规模30 万m3/d，规划进一步扩建高新区第一水厂至规模30 万m3/d、扩建高新区第二水厂至规模60 万m3/d。由水资源需求分析可知，规划远期，供水能力能够满足高新区的供水需求。 ②排水：高新区污水处理形成5 个片区，分别由狮山水质净化厂、枫桥水质净化厂、白荡水质净化厂、浒东水质净化厂、科技城水质净化厂集中处理。目前，高新区现有污水处理能力为28 万t/d，已开发区域污水管网已基本铺设到位，大部分工业废水和生活污水实现接管，尚有个别企业工业废水、少量区域生活污水未能接管集中处理。 枫桥水质净化厂现已建成处理规模8 万t/d，采用卡鲁塞尔氧化沟工艺工艺，出水COD、氨氮、总氮、总磷执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）、《苏州市特别排放标准》相应标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入京杭运河。 目前实际处理量约为7.5 万t/d。枫桥水质净化厂已安装在线监控设施，对排放口pH、COD、氨氮、总磷等指标进行监控，并与高新区生态环境局进行了联网。 本项目所在地在枫桥水质净化厂服务范围内，目前已具备完善的污水管网，可接管至枫桥水质净化厂。 ③能源：区域目前以蒸汽、电和天然气为主要能源，区内除华能（苏州）电厂工业窑炉外，其余企业不使用燃煤锅炉。随着环保要求的不断提高，开发区的能源将继续使用清洁能源。为缓解供电紧张，新建3 座220 千伏变电站、22 座110 千伏变电站，优化电网结构，提高供电可靠性和供电质量。建设“结构完善、技术领先、高效互动、灵活可靠”的现代化智能电网。 燃气管线在通锡高速规划DN300 中压管向西延伸，过京杭运河与运河西路规划DN300 中压管沟通，华友路、振发路、G312 等敷设DN200 干管，机场路、雪梅路、锡宅路等敷设DN150 管。新建1 座天然气加气站，1 座调压计量站，合理布局次高压调压站。 规划继续完善区域集中的分布式供热系统，以天然气为主要燃料，带动发电机组进行发电，发电产生的余热带动空调向用户供热、供冷，达到能源的梯级利用，并且发电过程清洁无污染。规划结合商办等公共建筑新建分布式能源站，对区域进行集中供冷供热，提升能源利用效率，减轻区域电网压力。 本项目所在区域供水、供电、排水基础设施配套齐全，可以确保项目建成后的正常运行，不受基础设施限制。 3、《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》相符性分析 （1）产业发展负面清单 ①高新区引入项目应符合国家和地方的产业政策，严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》、《苏州市调整淘汰部分工艺装备和产品指导意见》等产业指导目录进行控制，以上文件中限制或淘汰类的项目，一律禁止引入高新区。此外，高新区规划工业用地中禁止新建、改建、扩建制革、酿造、印染、电镀等项目，不新增含氮和磷等污染物排放的项目，原则上停止造纸新项目的引进； ②属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区一级管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目； ③属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目； ④不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目； ⑤不符合所在苏州高新区产业定位的工业项目； ⑥不符合化工集中区产业定位的化工项目； ⑦未进入涉重片区的新建涉及重点重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）项目； ⑧环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目； ⑨国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。 苏州高新区入区企业负面清单详见表1-1。 |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 苏州高新区入区项目负面清单 序号 产业名称 限制、禁止要求 1 新一代信息技术 电信公司：增值电信业务（外资比例不超过50%，电子商务除外），基础电信业务（外资比例不超过49%）。 2 轨道交通 G60型、G17型罐车；P62型棚车；K13型矿石车；U60型水泥车 N16型、N17型平车；L17型粮食车；C62A型、C62B型敞车；轨道平车（载重40吨及以下）等。 3 新能源 禁止引进污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产），禁止引进铅蓄电池极板生产项目。区内禁止新引进燃煤电厂，禁止新增燃煤发电机组。 4 医疗器械 充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置等。 5 电子信息 激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）；模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 6 装备制造 4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）、排放标准国三及以下的机动车用发动机。限制引进非数控金属切削机床制造项目，禁止引进含电镀工序的相关项目。B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列、F型单级单吸耐腐蚀泵系列、JD型长轴深井泵。3W-0.9/7（环状阀）空气压缩机、C620、CA630普通车床。E135二冲程中速柴油机（包括2、4、6缸三种机型），TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机，165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，4146柴油机、TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机、165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机、含汞开关和继电器、燃油助力车、低于国二排放的车用发动机等。禁止引入含电镀工序的项目。 7 化工 禁止建设香精香料、农药中间体、染料中间体、医药中间体及感官差、毒性强、化学反应复杂、治理难度大的化工项目。废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及含盐量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；在化工园区内不能满足环评测算出的卫生防护距离的项目，以及环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业；含氮、磷废水排放的企业。 表1-2 与苏州高新区入区项目环境准入要求相符性分析 序号 产业名称 限制、禁止要求 相符性分析 1 清洁生产与环境保护要求 新引入项目的工艺、设备和环保设施及单位GDP用水量、综合能耗和污染物排放强度至少达到国内先进水平，不得高于高新区平均水平和行业或产品标准，项目用能不应对高新区总用能额度产生较大影响，优先引进清洁生产水平达到国际先进水平的项目。 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，含电镀工段，清洁生产水平达到国内先进水平，企业后续将提升产线自动化水平及资源综合利用率，逐步达到同行业国际先进水平。 2 风险控制要求 企业或项目引进前需进行风险专题论证，以论证结果作为项目审批的依据，限制引入风险性高的企业或项目。引进企业或项目的潜在风险及其所采取的风险防范措施必须符合环境安全要求。 项目在落实“环境风险专项评价”中相应风险防范措施、加强日常管理的条件下，环境风险可控；项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全等相关管理要求。 本项目位于太湖流域三级保护区，从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产（含电镀工段），不属于单纯电镀项目，符合国家、地方的产业政策，不新增含氮和磷生产废水排放，未列入高新区产业发展负面清单、入区项目负面清单；清洁生产水平达到国内先进水平，项目在落实“环境风险专项评价”中相应风险防范措施、加强日常管理的条件下，环境风险可控。 （2）审查意见 《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》于2016年11月29日获得国家环保部的审查意见（环审[2016]158号），本项目与审查意见相关内容的相符性分析见下表。 表1-3 本项目与规划环评审查意见相符性分析 序号 审查意见相关内容 本项目建设 1 根据国家、区域发展战略，结合苏州市城市发展方向，突出集约发展、绿色发展以及城市及产业协调发展的理念，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业布局和结构等，加强与苏州市城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，积极促进高新区产业转型升级，推进区域环境质量持续改善和提升。 项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，符合国家、地方的产业政策；属于电子信息产业，与高新区产业规划相符，有利于高新区产业转型升级。 2 优化区内空间布局。在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间，加强太湖流域保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、重要湿地、基本农田保护区等生态敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”等用地调整策略，优化区内布局，解决部分片区居住与工业布局混杂的问题。逐步减小化工、钢铁等产业规模和用地规模。对位于化工集中区外的29家化工企业逐步整合到化工集中区或转移淘汰。 本项目位于太湖流域三级保护区，满足《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》中的相关条例要求；用地范围不涉及生态红线、生态空间管控区、饮用水水源保护区、风景名胜区等生态敏感区；本项目用地规划为工业用地，不涉及化工、钢铁产业。 3 加快推进区内产业转型升级，制定实施方案，逐步淘汰现有不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。结合区域大气污染防治目标要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和高新区产业的循环化水平。 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子信息产业，与高新区产业规划相符，有利于高新区产业转型升级；本项目使用电能，属于清洁能源。 4 严格入区项目环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平。 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，含电镀工段，清洁生产水平达到国内先进水平，企业后续将提升产线自动化水平及资源综合利用率，逐步达到同行业国际先进水平。 5 落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、重金属等污染物的排放量，切实改善区域环境质量。 本项目在审批前进行污染物的总量申请，取得排放总量指标，本项目拟对产生的废气进行收集处理，并达标排放，有效减轻对环境的影响。 6 组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控。 本项目不属于重要风险源，本次评价已充分考虑并提出相关环境风险防范措施、环境管理要求、污染防治措施。 7 完善区域环境基础设施建设，加快推进建设热电厂超低排放改造工程、污水处理厂中水回用工程等；加强固体废弃物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。 本项目生活垃圾由环卫部门统一清运；一般固废收集后外售；危险废物收集后暂存于危险废物暂存区（100m2），委托有资质的单位处置。 8 建立健全长期稳定的环境监测体系。根据高新区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限责任主体等。做好高新区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果适时优化调整《规划》。 本项目实施后，将针对全厂制定污染源日常监测制度及监测计划，委托有资质的社会监测机构对污染源进行定期监测，并将监测成果存档管理，必要时进行公示。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性 项目已经取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局备案，符合国家和地方的产业政策规定，与产业政策相符。 表1-4 项目与相关产业政策、准入条件相符性分析 产业政策、准入条件名称 相关内容 相符性 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021 年修订） 第三类淘汰类：一、落后生产工艺（十八）其他 1、含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外） 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，电镀工段仅电镀金、银涉及氰化物，不属于淘汰类，相符 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号） 二、淘汰类：16．其他 278含有毒有害氰化物电镀工艺〔氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金暂缓淘汰,银、铜基合金及予镀铜打底工艺暂缓淘汰〕 279手工电镀工艺 本项目从事从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，采用自动化电镀线，电镀工段仅电镀金、银涉及氰化物，不属于淘汰类，相符 《产业发展与转移指导目录（2018年本）》 东部地区工业发展导向（江苏扬子江城市群产业带）： 包括南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江8个设区市。重点布局人工智能、高端装备、新一代信息技术、高端软件和信息服务业、海洋装备、节能与新能源汽车、新材料、生物医药和高性能医疗器械、新能源与节能环保装备、其次零部件、纺织服装、轻工等产业。 江苏省—优先承接发展的产业： 一、电子信息 1.集成电路芯片设计、制造、封装测试及专用设备（南京市、苏州市、无锡市、南通市、淮安市） 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，为新一代信息技术产业，属于苏州市优先承接发展的产业“集成电路芯片设计、制造、封装测试及专用设备”，相符 《市场准入负面清单（2022年版）》 市场准入负面清单（禁止事项、包括有关资格的要求和程度、许可要求等许可准入事项）：未涉及“集成电路制造、其他电子器件制造”与市场准入相关的禁止性规定 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于C3973集成电路制造C3979其他电子器件制造，不涉及负面清单内容，相符 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号） 高耗能、高排放建设项目覆盖的行业：煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材。 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子元件制造行业，不在高耗能、高排放建设项目覆盖的行业内 2、与“三线一单”的相符性 ①项目不涉及江苏省国家生态红线、江苏省生态空间保护区域；项目用地、用水、排水和用电等符合区域相关资源利用及资源承载力要求；项目污染物排放通过源头控制、污染物达标治理、区域削减、总量控制等，不违背区域环境质量整治及提升控制要求；项目不违背负面清单要求。 表1-5 与三线一单相符性分析 相关文件 相关内容 相符性 生态保护红线 《江苏省国家级生态保护红线规划》（2018） 江苏大阳山国家级森林公园：主导生态功能为自然与人文景观保护；红线保护范围为江苏大阳山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等），面积10.3平方公里。 本项目距离江苏大阳山国家级森林公园约2km（W），不在其生态保护红线范围内；满足生态保护红线要求。（详见附图3） 《江苏省生态空间管控区域规划》 （苏政发[2020]1号） 太湖国家级风景名胜区木渎景区：主导生态功能为自然与人文景观保护；东面以环山东路、灵天路、木渎古镇东界为界，南面以穹灵路、环山南路、香溪河、木渎古镇南界为界，西面以藏北路为界，北面以天池路、环山北路、观音山北界、华山路为界；生态空间管控区面积19.43平方公里。 本项目距离太湖国家级风景名胜区木渎景区约2.5km（S），不在其管控范围内；满足生态空间保护红线规划要求 资源利用上线 《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12） 用地：规划工业用地3643.3公顷，约占总规划建设用地面积的25.31％。 单位工业用地工业增加值≥30（亿元/km2，2030年） 本项目利用原有厂房；建成投运后，工业增加值≥30亿元/km2。 供水：现有水厂两座，新宁水厂（原高新区自来水厂）位于竹园路、金枫路交叉口，已建日供水能力15万吨；高新区第二水厂位于镇湖街道山旺村和上山村，规划总规模为日供水能力60 万吨，目前已建日供水能力30万吨。 单位工业增加值新鲜水耗≤5（m3/万元，2030年）、工业用水循环利用率≥95（%，2030年）。 本项目依托区域现有给水管网供水；建成投运后，单位工业增加值新鲜水耗≤5m3/万元；项目生产废水处理后全部回用，工业用水循环利用率≥95%。 供电：现状220千伏狮山变、寒山变、阳山变、向阳变、建林变5座220千伏变电所。 单位工业增加值综合能耗≤0.2（t标煤/万元，2030年） 本项目依托区域现有电网供电；建成投运后，单位工业增加值综合能耗≤0.2t标煤/万元。 环境质量底线 《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号）、《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12）、《2021年度苏州高新区环境质量公报》 京杭运河（高新区段）：水质目标Ⅳ类，年均水质Ⅲ类，优于水质目标，总体水质有所改善。 项目废水经预处理后可稳定达标接管枫桥水质净化厂（原二污厂）集中处理，排污总量在其已批复总量内，不会增加区域排污总量，不会降低京杭运河环境质量。目前苏州市政府正按计划大力推进长江流域水环境综合整治工程等一大批水环境综合整治工程，落实断面长制，每周通报国考断面水质状况，对部分国考断面强化达标整治督查。开展饮用水水源保护区问题隐患排查，完成8个水源地的20个问题整改。落实太湖应急防控实施方案，太湖湖体（苏州辖区）连续11年实现安全度夏。 《苏州市环境空气质量功能区划》（苏府[2004]40号）、《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12）、《2021年度苏州高新区环境质量公报》以及监测（报告编号：（2021）世科(环)字第（444）号） 项目所在地大气环境为二类区，项目所在地区域执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。根据《2021年度苏州高新区环境质量公报》，苏州高新区O3现状浓度超标，为空气环境质量不达标区。项目所在区域NOx、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表1、表2及表A.1中二级标准；氰化物满足前苏联居民区大气中有害物最大允许浓度；硫酸、氯化氢、甲醛、丙酮、二甲苯、氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中参考限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》标准，项目区域环境空气质量总体良好。 项目酸性废气经二级碱喷淋处理达标后有组织排放，有机废气经二级活性炭吸附处理达标后有组织排放，含氰废气经二级碱喷淋处理达标后有组织排放，项目建设符合环境质量改善目标，建成后大气环境影响可接受。随着国务院《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》等持续实施，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量，调整产业结构，推进工业领域全行业、全要素达标排放，强化VOCs污染专项治理，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，区域空气环境质量将逐渐得到改善。 《苏州市市区声环境功能区划分规定》（2018年修订版）、《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12）、《2021年度苏州高新区环境质量公报》 项目所在地声环境功能为3类区。区域昼间声环境质量现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准 在落实噪声污染物防治措施前提下，根据噪声预测结果，厂界环境噪声预测值达标，对周边声环境影响可接受。 负面 清单 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号） 8.禁止在长江支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。... ... 9. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆制造等高污染项目。 11. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目位于苏州高新区于枫桥工业区范围内，距离太湖岸线最近距离约9km；从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子元件制造行业，不涉及高耗能高排放项目。 关于印发《长江保护修复攻坚战行动计划》的通知（环水体[2018]181号） 优化产业结构布局：加快重污染企业搬迁改造或关闭退出，严禁污染产业、企业向长江中上游地区转移。长江干流及主要支流岸线1公里范围内不准新增化工园区，依法淘汰取缔违法违规工业园区。以长江干流、主要支流及重点湖库为重点，全面开展“散乱污”涉水企业综合整治，分类实施关停取缔、整合搬迁、提升改造等措施，依法淘汰涉及污染的落后产能。加强腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。 本项目位于枫桥工业区范围内，用地为工业用地，从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，不属于重污染企业，符合各产业政策，不属于“散乱污”企业，不属于涉及污染的落后产能，符合要求。 《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书 高新区环境准入条件清单，详见“规划及规划环境影响评价符合性分析” 本项目属于电子元件制造行业，与高新区产业规划相符，符合高新区环境准入条件清单相关要求。 对照《关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目位于太湖流域三级保护区；根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），项目建设与长江流域生态环境分区管控要求、太湖流域生态环境分区管控要求的相符性分析如下： 表1-6 与江苏省生态环境分区管控要求的相符性分析 生态环境分区 管控类别 重点管控要求 相符性分析 长江流域 生态环境分区管控要求 空间布局约束 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5．禁止新建独立焦化项目。 项目电子元器件制造项目，不涉及生态保护红线以及基本农田，不涉及化工园区、石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工等禁止类项目，不涉及码头与港口，符合。 污染物排放管控 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。 本项目生活污水及自来水纯水制备排水接管进枫桥水质净化厂处理，其余生产废水经污水处理站处理后全部回用，总量在枫桥水质净化厂批复总量内平衡，不增加区域废水污染物排放总量，符合长江流域污染物排放管控要求 环境风险管控 1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。 项目采取相应的风险防范措施后，风险可接受；周边不涉及饮用水源地；符合长江流域分区环境风险管控要求 资源利用效率管控 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。 不涉及 太湖流域 生态环境分区管控要求 空间布局约束 在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 本项目位于太湖流域三级保护区内，为电子元器件生产项目，不属于禁止建设类项目；生活污水及自来水纯水制备排水接管进枫桥水质净化厂处理，其余生产废水经污水处理站处理后全部回用，不涉及氮磷工业废水排放，满足空间布局约束管控要求。 污染物排放管控 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。 项目为电子元器件生产项目，含电镀工段；生活污水及自来水纯水制备排水接管进枫桥水质净化厂处理，其余生产废水经污水处理站处理后全部回用，不外排；水质净化厂排口执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）限值，符合太湖流域分区污染物排放管控要求 环境风险管控 1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。 项目各危废均规范化委托有资质单位妥善处置，符合太湖流域环境风险管控要求 资源利用效率管控 1．太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2．2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。 项目生产废水厂内处理后回用；符合太湖流域资源利用效率管控要求 本项目苏州高新区泰前路3号，根据《关于印发<苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（苏环办字[2020]313号），项目所在地属于重点管控单元，苏州市域生态环境管控要求及符合性分析如表： 表1-7 苏州市重点管控单元生态环境准入清单及相符性 管控类别 重点管控单元生态环境准入清单 项目情况 符合性 空间布局约束 （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （2）严格执行园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目 （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子元件制造行业，不属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》等文件中的限制类、禁止类、淘汰类项目，不含明令淘汰的安全生产落后工艺及装备。 项目属于枫桥工业区，为电子元件制造项目，不违背该区域产业定位。 本项目生活污水及自来水纯水制备排水接管进枫桥水质净化厂处理，其余生产废水经污水处理站处理后全部回用，不涉及氮磷工业废水排放；符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 相符 污染物排放管控 （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。 （2）园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。 （3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 项目废气达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准后排放；项目生活污水及自来水纯水制备排水接管进枫桥水质净化厂处理，其余生产废水经污水处理站处理后全部回用，不外排；噪声经合理布局、隔声减震等措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3/4类标准；固废全部合理处置，零排放。 项目废水总量于枫桥水质净化厂内平衡；废气排放总量在高新区内平衡，不会新增区域排污总量，有效减轻对环境的影响，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对，环境空气质量将逐步得到改善。 相符 环境风险防控 （1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 本项目建成后将按照江苏省地方标准《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求编制突发环境事故应急预案，并定期进行演练；项目制定了监测计划，按要求进行跟踪监测。 相符 资源开发效率要求 （1）园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。 （2）禁止销售使用燃料为“II类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤研石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）； 2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。 本项目清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗满足《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》中的相关要求。 本项目采用电能，不使用禁止类燃料。 相符 3、审批原则相符性分析 表1-8 与（苏环办[2019]36号）、（苏环办[2020]225号）相符性分析 文件 建设项目环评审批要点内容 相符性分析 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。——《建设项目环境保护管理条例》 本项目选址、布局、规模均符合《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书、区域评估报告的要求；项目所在地为环境空气质量不达标区，拟对产生的废气进行收集处理，并达标排放，有效减轻对环境的影响，满足《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》等相关区域环境质量改善目标管理要求。 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。——《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业部令第46号） 本项目厂区用地已取得土地证，用地性质为工业用地，不属于优先保护类耕地集中区域，本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子元件制造行业，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业。 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。——《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号） 本项目在审批前进行污染物的总量申请，取得排放总量指标。 四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。——《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号） 本项目属于电子元件制造行业，符合《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》及环境影响报告书结论、审查意见、区域评估报告的要求；项目所在区域同类型项目未出现破坏生态严重、环境违法违规现象多发等环境问题；项目所在地为环境空气质量不达标区，拟对产生的废气进行收集处理，并达标排放，有效减轻对环境的影响，满足《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》等相关区域环境质量改善目标管理要求；项目用地不在生态保护红线范围之内。 五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。——《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号） 本项目位于苏州市高新区泰前路3号，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，本项目从事基板级测试探针的研发、量产，不属于化工行业。 六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。——《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号） 本项目不涉及新建燃煤自备电厂。 七、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。——《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号） 本项目不涉及使用涂料、油墨，项目用光刻胶为“特殊功能性表面处理剂”未列入GB33372-2020内。 八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。——《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发〔2016〕128号） 本项目属于电子元件制造行业，不属于化工行业，且不涉及新建危化品码头。 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 ——《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号） 本项目用地不在生态保护红线内。 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。——《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号） 本项目危险废物委托有资质的单位处理。 十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 ——《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号） 本项目不涉及码头项目和过长江通道项目；不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段、生态保护红线、永久基本农田范围内等敏感区域范围之内；本项目属于电子元件制造行业，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020]225号） (一)建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 (二)加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 (三)切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 (四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。 本项目拟对产生的废气进行收集处理，并达标排放，有效减轻对环境的影响；项目建设符合国家和地方的产业政策，符合《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》及环境影响报告书结论、审查意见、区域评估报告的要求；项目符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案、苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案”相关要求，符合文件要求。 (五)对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。 (六）重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求执行超低排放或特别排放限值标准。 (七)严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。 (八)统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构，推动绿色发展。 本项目未对纳入重点行业清单，清洁生产水达国内先进水平，不属于《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》禁止项目。 (九)对国家、省、市级和外商投资重大项目，实行清单化管理。对纳入清单的项目，主动服务、提前介入，全程做好政策咨询和环评技术指导。 (十)对重大基础设施、民生工程、战略新兴产业和重大产业布局等项目，开通环评审批“绿色通道”，实行受理、公示、评估、审查“四同步”，加速项目落地建设。 (十一)推动区域污染物排放深度减排和内部挖潜，腾出的排放指标优先用于优质重大项目建设。指导排污权交易，拓宽重大项目排放指标来源。 (十二)经论证确实无法避让国家级生态保护红线的重大项目，应依法履行相关程序，且采取无害化的方式，强化减缓影响和补偿措施。 不涉及 (十三)纳入生态环境部“正面清单”中环评豁免范围的建设项目，全部实行环评豁免，无须办理环评手续。 (十四)纳入《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》（苏环办〔2020〕155号）的建设项目，原则上实行环评告知承诺制审批。但对于穿（跨)越或涉及国家级生态保护红线和省生态空间管控区域的、未取得主要污染物排放总量指标的、年产生危险废物100吨以上的建设项目，不适用告知承诺制。 不涉及 (十五)严格执行建设项目环评分级审批管理规定，严禁超越权限审批、违反法定程序或法定条件审批。 (十六)建立建设项目环保和安全审批联动机制，互通项目环保和安全信息，特别是涉及危险化学品的建设项目，必要时可会商审查和联合审批，形成监管合力。 (十七)在产业园区（市级及以上）规划环评未通过审查、项目主要污染物排放指标未落实、重大环境风险隐患未消除的情况下，原则上不可先行审批项目环评。 (十八)认真落实环评公众参与有关规定，依规公示项目环评受理、审查、审批等信息，保障公众参与的有效性和真实性。 本项目按照分级审批管理规定交由苏州市高新区生态环境局审批；项目审批前由生态环境局及安全主管部门组织联合会审；本项目所在区域规划环评已通过审查；本项目将严格落实环评公众参与有关规定。 4、与污染防治攻坚战相符性分析 表1-9 与《苏州市2022年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》相符性分析 文件相关内容 项目建设 相符性 着力打好臭氧污染防治攻坚战，深入推进VOCs治理。 （1）大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产、销售、使用环节的监督管理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。 （2）强化VOCs全流程、全环节综合治理。在确保安全等前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治。 本项目不属于重点行业，拟对有机废气进行收集处理，并达标排放。 相符 加强工业污染防治。开展涉酚企业专项整治行动，推动安装雨污排口在线监测监控系统，并与生态环境部门联网。继续推进涉水企业事故排放及应急处置设施专项督查行动，严厉打击利用雨排口违法排污等行为。 本项目厂区施行“雨污分流”，生活污水及自来水纯水制备排水接管进枫桥水质净化厂处理，其余生产废水经污水处理站处理后全部回用；厂区设置初期雨水池和事故应急池，雨污排口设施可控闸阀。 相符 强化重金属污染治理。完善重点重金属行业企业全口径清单，将减排目标任务落实到具体企业，推动实施一批重金属减排工程。 本项目不涉及重金属排放。制定了污染源日常监测制度及厂内土壤跟踪监测计划，委托有资质的社会监测机构进行定期监测，并将监测成果存档管理，必要时进行公示。 相符 5、与挥发性有机物相关文件的相符性分析 （1）符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）相关要求 表1-10 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 文件相关内容 项目建设 相符性 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 本项目涉及VOCs的原辅料均密闭桶/瓶装储存、转移，非工作状态对槽体进行加盖减少液面逸散，废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，通过25米高排气筒（DA005）排放；有效控制VOCs无组织排放。 与文件要求相符 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 本项目产生的有机废气排放浓度低，风量大，无回用价值，宜采用活性炭吸附技术，本次选用二级活性炭吸附技术处理，处理效率可达90%，同时废气负压收集过程中自然冷却可将有机废气的排气温度保持在40℃以下，可以满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的要求。 （2）符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控指南》相关要求 表1-11 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控指南》相符性分析 文件相关内容 项目建设 相符性 总体要求 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺的装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放 本项目涉及VOCs的原辅料采用密闭桶/瓶装，储存于室内仓库；本项目产生的有机废气排放浓度低，风量大，无回收价值，宜采用活性炭吸附技术；本次选用二级活性炭吸附技术处理，处理效率可达90%；同时废气负压收集过程中自然冷却可将有机废气的排气温度保持在40℃以下，可以满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的要求。 相符 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采取适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶及塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化效率均不低于90%，其他行业原则不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择，具体要求如下： 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩-高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放；对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO焚烧、低温等离子等工艺处理前应采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。 （3）江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案（苏大气办〔2021〕2号）相符性 表1-12 与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》相符性分析 文件相关内容 项目建设 相符性分析 明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子元件制造行业，用于5G、军工通讯射频领域，未列入重点行业，亦未列入3130家企业中。 本项目正性光刻胶、负性光刻胶、显影液均为“特殊功能性表面处理剂”，不适用《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)标准。.生产中清洗所用药剂VOC含量折算：乙醇790g/L、丙酮800g/L、异丙醇790g/L、漂洗液880g/L、去膜液849g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表1“有机溶剂清洗剂”中VOC含量限值。2022年7月8日进行了《苏州市新诚氏通讯股份有限公司清洗剂使用不可替代说明》并取得技术咨询意见，详见附件。 相符 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 （4）符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求 表1-13 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 文件相关内容 本项目建设 相符性 VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 本项目涉及VOCs的原辅料采用密闭桶/瓶装，储存于室内仓库；非取用状态时均加盖、封口，保持密闭。 相符 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1.1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 本项目涉及VOCs的原辅料使用时，转运至生产区域，转移过程中，料桶全程密闭。 相符 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 7.2.1 VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。含 VOCs 产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.4工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 本项目烘干过程在密闭烘箱内进行，其余环节产生的有机废气经集气罩收集，一并由1套二级活性炭吸附装置处理，通过25米高排气筒排放。 企业拟建立VOCs物料台账，台账保存3年。 本项目产生的废包装容器、废液等加盖密闭，转运至危废房暂存。 相符 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 本项目产生的有机废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后有组织排放；废气收集处理系统将与生产工艺设备同步运行。 相符 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 收集管道呈微负压状态，以保证废气收集效率。 相符 10.2.2废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T 16758 的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQT 4274- 2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s (行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行)。 本项目由专业单位进行了废气治理设计，确保集气罩设置应符合GB/T 16758 的规定，收集控制风速满足《电镀手册 下》（国防工业出版社，第二版，第七章 通风与制冷）中排风要求。 相符 10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 umol/mol,亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。 各废气收集管道密闭，负压运行。 相符 10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。 根据工程分析，排气筒废气排放达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值。 相符 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 项目所在地属于重点地区，采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，处理效率可达90%。 相符 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应银据环境影响评价文件确定。 排气筒高度达到25m。 相符 6、水污染防治相关文件相符性分析 表1-14 与太湖相关条例相符性分析 文件相关内容 项目建设 相符性分析 《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号） 本项目位于太湖流域三级级保护区，严格贯彻落实《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》中的相关条例 《太湖流域管理条例》（国务院令第604号） 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子元件制造行业（含电镀工段），生活污水及自来水纯水制备排水接管进枫桥水质净化厂处理，其余生产废水经污水处理站处理后全部回用，不涉及氮磷工业废水排放；不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目；本项目不属于太湖流域保护区的禁止行为，不在文件中规定的禁止建设项目之列。 不违背文件要求 《江苏省太湖水污染防治条例》(2021年9月29日颁布） 第四十三条，太湖流域一、二、三级保护区禁止以下行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为 7、与危险废物专项行动相关文件的相符性分析 表1-15 与危险废物专项行动相关文件相符性分析 危险废物专项行动相关文件 项目建设 相符性 文件 相关内容 《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号） 设置标志牌、包装识别标签和视频监控，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布施要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防滲漏裝置及泄漏液体收集装置。 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放。 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续。 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施，应采取双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 本项目拟设200m2危废暂存区，设置标志牌、包装识别标签和视频监控，并配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布施要求设置视频监控，并与中控室联网；设置防雨、防火、防雷、防扬散、防滲漏裝置。 项目废溶剂中乙醇、丙酮、异丙醇、二甲苯、乙酸丁酯为《易燃易爆物质和物品参考名录》中所列物质；按照易爆、易燃危险品贮存于溶剂分区；该区域设置须满足安监、消防等管理要求，控制暂存区域低温，配置防爆、防静电及消防设施，设置换气系统，引致有机废气处理设施处理。项目废去膜液含四氯乙烯属于《有毒有害大气污染物名录》（2018年）中所列物质，废液至于废液收集桶内密封暂存，控制暂存区域低温，设置换气系统，引致有机废气处理设施处理。项目须按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 项目含氰废物（废液、废树脂、含氰包装材料）中含《剧毒化学品名录》（2015版）中所列物质（如：氰化钾）。须按照公安机关要求落实治安防范措施，设置专门分区，采取双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 与相符 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号） 项目电镀工艺与《关于深入推进太湖流域电镀行业环保整治的通知》（苏环办[2017]385 号）的相符性 表1-16与《关于深入推进太湖流域电镀行业环保整治的通知》相符性分析 电镀企业环保整治要点 整治内容 整治要点 项目符合情况 政策要求 1.落实《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26 号）中“三个一批”清理整顿成效，关停淘汰的企业和生产线要关停到位，并防止新增违规生产线。 项目不属于《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26 号）中的“三个一批”，符合要求。 2.依法办理排污许可证，并依照许可内容排污。 项目建成后应依法办理排污许可证，并依照许可内容排污，符合要求。 3.对照环评及批复，企业电镀生产项目与周围居民区以及学校、医院等公共设施必须满足卫生防护距离的要求。 根据环评内容，以2#厂房边界为起算点设置100m卫生防护距离，根据现场勘查，该卫生防护距离内无居民区以及学校、医院等敏感点；符合要求。 4.大幅削减宜兴、武进两地电镀行业的产能、企业数量和污染物排放总量。 项目位于苏州高新区，不在宜兴、武进，符合要求。 工艺装备 5.参照《电镀行业规范条件》中企业规模、工艺、装备的相关要求。 项目符合《电镀行业规范条件》中企业规模、工艺、装备的相关要求。 6.淘汰含氰电镀工艺（除低氰镀金、镀银外）、含氰沉锌、六价铬钝化、电镀锡铅合金等工艺，淘汰单槽清洗或直接冲洗等落后工艺。 项目有低氰镀金、银工序，无含氰沉锌、六价铬钝化、电镀锡铅合金等工艺，清洗为多级漂洗；符合要求。 7.严格淘汰手工电镀工艺，确因生产技术条件等因素保留的手工电镀线（包括前处理和铬钝化等工段）的，需报经设区市环保局和经信委认证，审核同意。 本项目为连续镀，无手工电镀；符合要求。 8.电镀生产中无铅、镉、汞等重金属因子为主要成分的重污染化学品。 本项目电镀生产中无铅、镉、汞等重金属因子为主要成分的重污染化学品；符合要求。 废水处理 9.生产废水分质分流，废水管线采用明沟套明管或架空敷设，厂区雨水、污水收集和排放管线设置及标识清晰。 本项目建成后生产废水分质分流，废水管线采用明沟套明管或架空敷设，厂区雨水、污水收集和排放管线设置及标识应清晰；符合要求。 10.初期雨水和生活污水按环评及批复进行处理；生产废水实行分质处理，具有与生产能力和污染物种类配套的废水处理设施，含镍、铬等第一类污染物的废水需在车间（或生产设施）废水排放口达标。 项目生产废水经分类分质处理后全部回用，不外排；初期雨水检测合格后可直接排放，检测不合格需进入综合废水处理系统；生活污水及自来水纯水制备排水接管排入枫桥水质净化厂处理；符合要求。 11.生产废水排放口符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）相关要求，安装主要重金属污染物的在线监控设备、雨水排污口设pH 在线监控设备，并与环保部门联网。 项目生产废水经分类、分质处理后全部回用，不外排；雨水排污口设pH在线监控设备，并与环保部门联网；符合要求。 12.水污染物排放严格执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3 及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32 1072-2007）。污染物排放种类、浓度和总量不得超出环评批复范围。 水污染物浓度均达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32 1072-2007）的标准值；符合要求。 13.电镀企业水的重复利用率满足环评及批复要求，并不低于30%。 本项目电镀企业水的重复利用率达54.7%；符合要求。 废气处理 14.产生大气污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集和集中净化处理装置。 项目酸性废气和含氰废气均设立了废气收集装置和净化塔，有机废气收集后经二级活性炭处理，废水站废气收集后经二级喷淋+活性炭吸附处理；符合要求。 15.氰化物、铬酸雾排放的工段设置专门收集系统和处理设施，处理达标后高空排放。 项目不涉及铬酸雾，氰化物排放的工段设置了废气收集系统和净化塔处理装置，处理达标后经25m 排气筒排放；符合要求。 16.废气处理设施要正常运行，定期监测，排放废气稳定达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中相应的排放限值要求。 项目建成后废气处理设施要正常运行，定期监测，排放废气稳定达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中相应的排放限值要求。符合要求。 危废处理 17.按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）建设独立、隔离的危险废物贮存场所，贮存场所地面作硬化处理，有防水、防风、防渗措施，渗滤液纳入污水处理设施。 项目建成后，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设独立、隔离的危险废物贮存场所，贮存场所地面作硬化处理，有防水、防风、防渗措施；符合要求。 18.危险废物按照特性分类收集、贮存，贮存场所设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上有危险废物明显标志。 项目建成后，危险废物按照特性分类收集、贮存，贮存场所设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上有危险废物明显标志；符合要求。 19.建立工业危险废物管理台账，进行危险废物申报登记。如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，危险贮存期限原则上不超过一年。 项目建成后，建立工业危险废物管理台账，进行危险废物申报登记；如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，危险贮存期限原则上不超过一年；符合要求。 20.危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行省内危险废物转移网上报告制和转移联单制度。 项目建成后，危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行省内危险废物转移网上报告制和转移联单制度；符合要求。 清洁生产 21.以通过验收的时间为节点，每五年开展一轮强制性清洁生产审核，企业总体达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部联合公告，2015 年第25 号）要求。 项目建成通过验收后每五年开展一次清洁生产审核，企业总体可达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部联合公告，2015 年第25 号）要求。 日常环境 管理 22.开展重金属（特征污染因子）自行监测，实行日测月报制度，建立自行监测质量管理制度，按照相关技术要求做好监测质量保证与质量控制。 项目建成后，开展重金属（特征污染因子）自行监测，实行日测月报制度，建立自行监测质量管理制度，按照相关技术要求做好监测质量保证与质量控制；符合要求。 23.车间内实施干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿镀件作业在湿区进行，湿区废水、废液单独收集处理。 项目建成后车间内实施干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿镀件作业在湿区进行，湿区废水、废液单独收集处理；符合要求。 24.生产车间无跑冒滴漏现象，环境整洁、管理有序。 项目建成后生产车间加强管理，减少跑冒滴漏现象。符合要求。 25.环保规章制度齐全，设置专门的内部环保机构，建立企业领导、环境管理部门、车间负责人和专职环保员组成的企业环境管理责任体系。 项目建成后设置专门的内部环保机构，建立企业领导、环境管理部门、车间负责人和专职环保员组成的企业环境管理责任体系；符合要求。 26.相关档案齐全，废水、废气处理设施运行、加药、电耗及维修记录、污染物监测台账规范完备。 项目建成后，按规范完善废水、废气处理设施运行、加药、电耗及维修记录、污染物监测台账；符合要求。 27.定期展开环境管理、污染防治设备运营人员培训。 项目建成后定期展开环境管理、污染防治设备运营人员培训；符合要 求。 28.危化品的使用经过安全生产监督部门的审批，并有采购及使用等相关手续和记录。 项目建成后危化品的使用经过安全生产监督部门的审批，并有采购及使用等相关手续和记录；符合要求。 应急管理 29.建有足够容量的事故应急池，其容积满足事故状态下可能流出厂界的全部流体体积之和。 项目设置事故池（容积554m3），满足事故状态下可能流出厂界的全部流体体积之和；符合要求。 30.硫酸、硝酸、液碱等危险化学品液体贮罐周围，建有符合液体类危险化学品储罐围堰设计规范的围堰，确保危化品事故泄漏情况下不进入外环境。 本项目危险化学品均位于化学品仓库内，化学品仓库设置有收集沟和集液井，可以确保危化品事故泄露情况下不进入外环境；符合要求。 31.及时制修突发环境事件应急预案并按规定备案，适时进行环境应急演练。 项目建成后及时编制突发环境事件应急预案并按规定备案，适时进行环境应急演练；符合要求。 32.储备必要的环境应急装备和物资，建立完善相关管理制度。 项目建成后储备必要的环境应急装备和物资，建立完善相关管理制度；符合要求。 33.开展企业突发环境事件风险评估和隐患排查治理，环境风险等级较大以上的企业开展环境安全达标建设，确保风险防范措施落实到位。 本项目建成后开展企业突发环境事件风险评估和隐患排查治理，按照评估结论开展环境安全达标建设，确保风险防范措施落实到位；符合要求。 9、项目与重金属污染防治相关要求相符性 表1-17 与重金属污染防治相关文件相符性分析 重金属污染防治相关文件 项目建设 相符性 文件 相关内容 《关于进一步加强重金属污染防控的意见 》环固体〔2022〕17号、《关于进一步做好涉重金属行业污染防控工作的通知》 环保厅[2018]183号、 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22 号） 重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 重点区域。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。 ... ...优化重点行业企业布局。... ...新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 ... ...开展电镀行业重金属污染综合整治，推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理... ...加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。 根据《关于涉及重点重金属排放建设项目环境影响评价分级管理有关问题的复函》（苏环函〔2016〕156号）说明，含电镀工序的新型电子元器件不属于电镀项目。 从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子元件制造行业（含电镀工段），不属于电镀企业和项目；生产废水经污水处理站处理后全部回用。 因此，本项目不属于重点行业，亦不涉及重点重金属排放。 相符 《苏州市“十三五”重金属污染综合防治工作指导意见（苏环控字[2017]25 号）》 深入推进太湖流域电镀专项整治工作。全市关停42 家电镀企业，淘汰手工线1227 条。 全市完成限期治理及其他整治企业共214家，电镀企业的环境面貌、自动化程度、污染防治设施和管理水平均得到明显提升。 根据《关于涉及重点重金属排放建设项目环境影响评价分级管理有关问题的复函》（苏环函〔2016〕156号）说明，含电镀工序的新型电子元器件不属于电镀项目。 从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子元件制造行业（含电镀工段）；已取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局备案证，符合国家产业政策，不属于电镀企业和项目；本项目生产水平达到国内先进水平，废气收集处理进行专业设计，严格控制无组织排放；生活污水、自来水纯水系统排水接管进枫桥水质净化厂集中处理，其余生产废水经污水处理站处理后全部回用，不排放；本项目不在各级生态红线管控区、人口聚集区等环境敏感区；不属于《苏州市“十三五”重金属污染综合防治工作指导意见(苏环控字[2017]25号)》退出类重点区域管理及淘汰落后产能范围。 相符 涉重行业整体水平虽有较大提升，但与国际国内先进水平相比，部分企业规模偏小、工艺较落后，存在废气处理设施处理效果不佳，废水总排口部分指标不能稳定达标情况，仍需持续改进生产工艺，完善污染防治设施。 我市金属表面处理企业数量大，且大多数含电镀工序，产生大量铬酸雾废气，部分企业存在铬酸雾收集率低，存在较大量无组织排放的情况；部分废水中含镍排放的企业存在总排口镍不能稳定达标的情况。 禁止在各级生态红线管控区、人口聚集区等环境敏感区和已无环境容量的河流、湖泊流域新、改、扩建排放主要重金属污染物项目和设立排放重金属污染物的排放口。 重点区域是指重金属企业布局相对集中、对区域环境可能产生较大风险、需要重点管控的区域。在“十三五”期间，将在“十二五”管理思路的基础上，依据各重点区域实际情况，实行“退出类”、“提升类”和“控制类”差别化管理政策。 淘汰落后产能。以淘汰落后产能为抓手，推动涉重企业污染综合治理及节能减排，促进涉重产业结构调整。全市涉重企业主要涉及电镀、电子元件制造、化学原料及化学制品制造、铅蓄电池制造、制革、点光源、有色金属冶炼、含重金属危险废物处置等行业，占涉重企业总数的95%。一是继续淘汰现有目录界定的落后产能。二是淘汰环保不达标、资源能源消耗强度大的落后产能。 10、与《江苏省“十四五”生态环境保护规划》（苏政办发〔2021〕84号）相符性 表1-18 与《江苏省“十四五”生态环境保护规划》（苏政办发〔2021〕84号）相符性分析 文件相关内容 项目建设 相符性 加强VOCs治理攻坚，大力推进源头替代。实施《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原来替代工作方案》... ...加大工业涂装、包装印刷等行业的源头替代力度... ...加强石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业VOCs深度治理... ...减少VCOs排放。 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子元件制造行业，不属于VOCs治理重点行业；废气收集处理进行专业设计，有机废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，通过25米高排气筒排放；严格控制无组织排放。 相符 持续巩固工业水污染防治。... ...推进长江、太湖等重点流域工业聚集区生活污水和工业废水分类收集、分质处理。... ... 本项目厂区施行“雨污分流”排水设计，生活污水、自来水纯水系统排水接管进枫桥水质净化厂集中处理，其余生产废水经污水处理站处理后全部回用，不排放。 相符 实施重金属污染总量控制。... ... 深化重点行业重金属污染综合治理。以重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业、电镀行业为重点，建立涉重金属重点行业企业清单。 根据〔2016〕156号说明，含电镀工序的新型电子元器件不属于电镀项目。 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子元件制造行业（含电镀工段），不属于电镀企业和项目；生产废水经污水处理站处理后全部回用。因此，本项目不属于重点行业，亦不涉及重点重金属排放。 相符 11、《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态空间管控区域规划》相符性 （1）《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号） 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，全省陆域共划定8大类407块生态保护红线区域，与本项目较近的生态保护红线区域为江苏大阳山国家级森林公园，详见下表： 表1-19 江苏省国家级生态保护红线规划 生态保护红线名称 类型 红线区域范围 区域面积 （平方公里） 方位 距离（m） 江苏大阳山国家级森林公园 自然与人文景观保护 江苏大阳山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等） 10.30 W 2000 由上表可知，本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》中划定的生态保护红线区域内。 （2）《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号） 根据《江苏省生态空间管控区域规划》，全省共划定811块陆域生态空间保护区域，生态空间管控区域面积14741.97平方公里，与本项目较近的生态空间保护区域为太湖国家级风景名胜区木渎景区，详见下表： 表1-20 江苏省生态空间管控区域规划 生态空间保护区域名称 主导生态功能 生态空间管控范围 面积（km2） 方位 距离（m） 太湖国家级风景名胜区木渎景区 自然与人文景观保护 东面以环山东路、灵天路、木渎古镇东界为界，南面以穹灵路、环山南路、香溪河、木渎古镇南界为界，西面以藏北路为界，北面以天池路、环山北路、观音山北界、华山路为界 19.43 S 2500 由上表可知，本项目不在《江苏省生态空间管控区域规划》中划定的生态空间保护区域内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司（以下简称“新诚氏”）成立于2006年06月14日，位于苏州高新区鹿山路369号26幢。经营范围包括研究、装配加工、销售：电子元器件，射频模块，电子设备及产品，避雷器，电缆组件，射频天线，手机触摸屏，手机及电脑周边产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 “新诚氏”公司现有2个厂区：环保产业园厂区和泰前路厂区。 泰前路厂区：2019年由“苏新环项[2019]227号”批复搬迁项目，共建设生产车间2栋（1#、2#车间），将环保产业园厂区18幢原有项目搬迁至泰前路厂区1#车间，2#车间预留。受泰前路厂区建设周期影响，项目至今未搬迁，该厂区厂房正在建设中。 环保产业园厂区：2020年基于企业发展规划，受环保产业园厂区18幢厂房面积等所限，公司按照“苏行审环评[2020]90076 号”将18幢原有项目临时搬迁至26幢，同时产品合计生产规模扩大到年产1 亿只；同年，取得苏行审环验[2020]90156 号及自主验收意见，现项目正常生产。 目前，原有项目均位于环保产业园厂区；待泰前路厂区建成后，整体搬迁至新厂区；整体搬迁项目应另行环评。 随着信息技术的高速发展，特别是5G的快速发展，促使现代微电子技术不断进步，向着高速化、小型化、智能化发展；市场对新型电子通讯设备的需求越来越多，推动相应的电子元器件市场需求不断增加。基于良好的技术及市场前景，苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司拟投资3500万元，于苏州市高新区泰前路3号厂区2#厂房内，扩建年产5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路2000万只及薄膜陶瓷元器件4000万只的项目。该项目已取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局（苏高新项备[2020]455号）。本项目产品主要用于5G、军工通讯射频领域，有广阔的市场前景，项目建设具有必要性。 受建设单位委托，我单位承担本项目环境影响评价工作。我单位根据备案，并与苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司确认，本次评价内容为：年产5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路2000万只及薄膜陶瓷元器件4000万只的项目。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业-39、电子器件制造397”；应编制环境影响报告表；根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020〕33号）”，本项目按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）编制环境影响报告表+大气、环境风险专题。 扩建项目新增职工80人，1班制，每班工作8小时，年工作300天。 本项目利用新厂区在建车间，仅对本次扩建项目内容进行评述；原有项目情况详见原有项目回顾章节，此章节不做赘述。 2.建设内容： 本次扩建项目利用泰前路厂区2#厂房，目前正在建设中，详见下表： 表2-1 项目主体工程情况一览表 名称 占地面积(m2) 建筑面积(m2) 建筑 层数 高度 （m） 耐火 等级 用途 备注 研发办公楼 679 3347 5+1 23.65 丙类 后期预留 在建 1#厂房 1975 9852 5+1 23.65 丙类 原规划用于搬迁项目 在建 2#厂房 2053 9667 5+1 23.65 丙类 原规划预留车间，用于本次扩建项目： 1F，研磨、抛光、中间仓库（危化品暂存）、危废仓库、废水站 3F，电镀、蚀刻、打孔、净化 5F，质检、临时办公 屋顶，废气处理设施 在建 门卫 120 120 1 4.65 民用 门卫 在建 合计 4827 22986 / / / / / 本次扩建项目利用泰前路厂区新建车间，生产、储运、污染防治等相对独立，本次扩建项目主要工程内容情况如下： |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-2 扩建项目主要工程内容一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 扩建项目 储运工程 储存 原料/成品仓库：2#厂房内 1F 中间仓库 面积：12 m2 3F 化学品库/管制品库 面积：120 m2 5F 样品/辅材仓库 面积：40 m2 成品仓库 面积：60 m2 运输 汽车运输 / 公用工程 给水 自来水：扩建项目用水量为10498.9t/a，依托厂区给水管网供给。 纯水：扩建项目设2套纯水系统 ①1套自来水纯水系统（制水能力：10m3/d，纯水得率60%，纯水6m3/d，出水电导率小于5us/cm，满足生产需求 ），工艺流程为“砂滤+活性炭过滤+2级RO膜处理”；②1套回用水纯水系统（制水能力：回用水进水37m3/d，一级RO 得水率80%，一级RO纯水29.2m3/d，出水电导率＜20us/cm；二级RO 得水率75%，而级RO纯水22m3/d，出水电导率＜5us/cm；满足生产需求），工艺流程为“砂滤+活性炭过滤+2级RO膜处理”。 回用水：扩建项目废水经处理后回用，回用量共计42.8m3/d，其中纯水制备回用量18.8m3/d，其他环节24.m3/d。 区域供水管网供给，新建废水处理+纯水制备系统 排水 扩建项目雨污分流，雨水就近排入河道，废水分类收集、分质处理；初期雨水纳入综合废水处理系统处理。扩建项目生活污水2880m3/a、自来水纯水系统排水1183.3m3/a，达标接管枫桥水质净化厂（原二污厂）集中处理；其他生产废水经废水站处理后回用，不外排（详见废水处理系统）。 设置雨、污水排口各1个 供电 扩建项目总用电量：500万度/a，配电房：总量为1600KVA变压器，备用电源：柴油发电机350kW 区域电网供给，新建配电房及内部配电系统 供热 项目热水洗采用电加热 / 供气 压缩空气：1台OSP-15S5A72空压机供给，2.1m3/min 惰性气体：氩气、高纯氮气；外购瓶装，车间使用环节放置1~2瓶，不设置气瓶库 / 冷却 冷却塔80m3/h，1台 废水处理配置 辅助工程 办公、检测 5F，建筑面积2053 m2（含样品仓库、办公、实验室） / 环保工程 废水 扩建项目于2#厂房1F设废水站（占用面积：32*16=512 m2），分类收集生产废水，并进行分质处理 扩建项目新建废水处理系统，废水处理后厂内回用，零排放。 废气 酸碱废气： “顶吸+2侧吸”罩负压收集+3套二级喷淋塔处理+25m高DA001~DA003排气筒排放 扩建项目新建废气处理设施 含氰废气： “顶吸+2侧吸”罩负压收集+1套二级喷淋塔处理+25m高DA004排气筒排放 有机废气： “顶吸+2侧吸”罩负压收集+1套二级活性炭吸附法处理+25m高DA005排气筒排放 中间仓库及危废房废气： 引致废水站活性炭装置处理 废水站废气： 局部密闭罩负压收集+1套二级喷淋+活性炭吸附处理+25m高DA006排气筒排放 噪声 选用低噪设备，减震、厂房隔声、距离衰减。 / 固废 一般固废仓库 3F，建筑面积：20m2；5F，建筑面积：30m2 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求新建 危废仓库 扩建项目设置1个危废暂存库，位于2#车间1F，建筑面积：200m2 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求新建 应急 初期雨水池 地下，有效容积：303m3 / 事故应急池 地下，有效容积：554m3 / 3.产品、原辅料、设备 本次扩建项目扩建产品、生产布局、储运等相对独立；原有项目情况详见原有项目回顾章节，此章节不做赘述；扩建项目主要产品、原辅料、设备情况如下： 3.1扩建项目产品方案 表2-3 扩建项目主要产品方案表 工程名称 （车间、生产装置或生产线） 产品名称 产品规格 设计生产能力 单位 年运行时数 （h） 扩建前 扩建后 变化量 2#厂房 5G、军工通讯射频 薄膜混合集成电路 非标件 0 2000 +2000 万只/年 2400 薄膜陶瓷元器件 非标件 0 4000 +4000 万只/年 本项目薄膜混合集成电路和薄膜陶瓷元器件均为定制非标件产品，其用途及差异如下： 薄膜混合集成电路通过电镀、蚀刻等工艺过程将设定电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连制作在一小块陶瓷基片上，如本项目薄膜工艺制作的电阻网络衰减芯片主要用于军用程控步进衰减器。 薄膜陶瓷元器件，主要为电容、电阻、电路元件及根据客户要求设定的组合器件，通过电镀、蚀刻等工艺过程制作在一小块陶瓷基片上；主要用于射频微波毫米波通讯，光通讯，LED电流监控电路，放大器、耦合器、振荡器、滤波器、衰减器、传感器等电子器件。 表2-4扩建项目产品主要规格、技术指标表 本项目薄膜陶瓷片主要为单个的电阻、电容或电路，集成电路产品为电阻+电容+电路；2种产品镀层区别仅在于线路图形不一，打底层、中间层工艺过程一致，均采用减法镀；功能层电镀产品银镀层电路采用加法镀，金渡层采用减法镀；本次评价按照不利情形考虑，以减法镀进行评价。本项目产品均为双面多层层镀；项目陶瓷基板102万片/年，代表规格50.8mm*50.8mm*0.3mm，表面积5264.5m2；按照整版镀电镀方案如下： 表2-5 扩建项目产品电镀方案表 镀种： 溅镀 化学镍 电镀镍 （滚镀） 电镀铜 电镀铜 电镀银 （滚镀） 电镀金 （挂镀） （焦铜挂镀） （酸法挂镀） （酸法滚镀） 面积（m2）： 8880.4 263.2 7015 263.2 749.1 1702 5935.7 2369.0 厚度（μm）： Cu：0.5-5，其余0.1-1 2 0.2~4 2~100 2~100 2~100 0.5~8 0.5~8 3.1扩建项目原辅料及其理化、毒理性质 表2-6 扩建项目主要原辅材料表 类别 名称 成分、规格 年用量 单位 形态 包装方式 最大储存量 使用环节 来源及 运输 表2-7 主要原辅材料理化性质及毒性毒理 表2-8 扩建项目主要生产及公用设备表 工艺环节 设备名称 规格型号 数量 单位 备注 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 4.周围环境状况及平面布置 4.1周围环境状况 本项目位于苏州国家高新技术产业开发区，厂区北侧紧邻为苏州运宏科技有限公司、东侧为泰前路、南侧紧邻为则武磨料磨具（苏州）有限公司、西侧为建林路；距离本项目最近的敏感目标为厂界西南侧约490m的苏州高新区景山高级中学。 项目周围情况详见附图4。 4.2项目平面布置 本项目在企业现有厂区内建设。项目厂区呈长方形分布，布置2栋厂房。厂区主入口位于东侧泰前路，厂区和车间内布置充分考虑环境保护、物料安全进出等因素，合理分区建设。 本次扩建利用2#厂房（5F），内部分层布局；1F布置研磨、抛光区域、废水站以及危废房，3F划分、电镀、蚀刻、打孔、净化等区域以及临时危化品库，4F作为组装、一般仓库，5F用作检验、临时办公，屋顶布置废气处理设施等；另外，车间外西南侧建设。 扩建后的厂区及车间平面布置详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 5.工艺流程及产排污分析 本项目产品“单片集成电路”和“薄膜陶瓷片”为外购陶瓷基片经预处理、镀层、图形或电路加工、划片制得；其中，薄膜陶瓷片主要为单个的电阻、电容或电路，集成电路产品为电阻+电容+电路；2种产品镀层区别仅在于线路图形不一，打底层、中间层工艺过程一致，均采用减法镀；功能层电镀产品银镀层电路采用加法镀，金渡层采用减法镀；项目生产工艺详见图2-1。 图2-1 项目生产工艺流程图 项目共设置自动线：化学镍前处理线1条、化学镍+焦磷酸盐电镀铜线1条、溅镀前处理线1条、酸法电镀铜+电镀镍+电镀金线1条、电镀镍+电镀银线1条，基于以上生产线，可根据需要进行多种组合，采用自动化控制程序设计进行生产调度；主要组合工艺及产品镀层示意图如下： 工艺流程简述： （1）陶瓷片表面处理：外购陶瓷片需要按照产品的厚度、尺寸规格要求进行预处理，同时进行抛光、清洗等处理，使其后续加工对于表面平整度、洁净度等的要求。 （2）镀基础层：为了确保后续镀层的结合稳定性、牢固性，表面预处理后的陶瓷片需先镀基础层（即打底层）金属。本项目针对不同的产品要求采用溅镀和化学镍2种方式。 （3）镀中间层：为提高陶瓷片导电性能，同时便于后续电镀加工；本项目采用电镀工艺镀中间层，镀层金属为铜和镍。 （4）镀功能层：根据基材不同位置焊接、导电/导热、耐磨/耐热等功能需求；本项目采用电镀工艺，镀层金属为银、金。 （5）线路或图形： 根据产品镀层要求，本项目打底层、中间层及金功能层采用减法镀，即先整体电镀后进行涂胶曝光，根据需要对于其进行抗腐蚀遮挡；而后进行蚀刻，去除多余区域的镀层金属，最后去膜，得到产品需要的线路或图形。 银功能层采用加法镀，即在打底层金属上进行涂胶曝光，根据需要对于其进行抗腐蚀遮挡露出要求线路；而后进行电镀加厚线路，得到产品需要的线路。2种方式示意图如下： （6）划片：将产品固定于划片机中调整并对位，采用纯水边浇边划的方式，将制品分割为最终产品的规格尺寸；划好产品后再用空气吹干产品表面即可。 产污环节： W1其他废水（SS），N1-1吹干噪声，S1-1废品。 （7）检查测试：通过显微镜、外观性能检测机、拉力机、焊锡炉、烘箱、加热台、二次元等仪器，对产品的外观、尺寸、结合力、拉力、焊锡性能、耐温性能等测试和检查。具体检测指标标准如下表所示： 产污环节：焊锡炉产生废气G6其他废气（锡及其化合物），S1-1废品。 （8）成品包装：制作完成的合格产品采用打包机进行包装，作为成品外卖。 产污环节：S2废包材。 5.1陶瓷片表面处理 图2-2 陶瓷片表面处理工艺流程图 工艺流程简述： （1）研磨：将原料陶瓷片固定于研磨机器中，加入研磨液，通过研磨方式对产品的厚度、表面平整度进行调整。 产污环节： W1-1其他废水（研磨废液，主要污染物COD、SS、TN、Al、Si）；N2-1研磨机噪声。 （2）水洗：将产品装入相对应的治具中放入超声波清洗机，随后经三级逆流水洗、浸泡槽浸泡清洗，去除表面研磨产生的陶瓷粉尘或颗粒；该清洗利用一级RO纯水（≤20μS/cm）。 产污环节： W1-2其他废水（主要污染物COD、SS、TN、Al、Si）。 （3）抛光：将产品固定于抛光机器中，加入抛光液，通过磨擦、抛光的方式将产品加工成符合要求的表面光整度。 产污环节： W1-3其他废水（抛光废液，主要污染物SS、TN、Al、Si）；N2-2抛光机噪声。 （4）水洗：将产品装入相对应的治具中放入超声波清洗机水洗后经三级逆流水洗，去除抛光产生的陶瓷粉尘或颗粒；该清洗利用一级RO纯水。 产污环节：W1-4其他废水（主要污染物SS、TN、Al、Si）。 （5）酸洗：将产品放入酸洗槽，利用酸性药液洗，进一步去除表面抛光产生的陶瓷粉尘或颗粒。 产污环节：G1-1酸性废气（HCl），W2-1酸性废水（pH、TN、Al、Si）。 （6）水洗：三级逆流水洗，洗掉表面酸性药液；该清洗利用一级RO纯水。 产污环节：W2-2酸性废水（pH、TN、Al、Si）。 （7）碱中和：将产品放入碱洗槽，利用碱性药液中和产品表面残留的酸性药液。 产污环节：W3-1碱性废水（pH、TDS）。 （8）水洗：三级逆流纯水洗，洗掉表面碱性药液；该清洗利用一级RO纯水。 产污环节：W3-2碱性废水（pH）。 （9）吹干：利用风吹扫产品表面，将产品表面大部分水吹扫去除。 产污环节：N1-2吹扫噪声。 （10）烘干：将产品平铺于网盘上，通过电加热热风吹将其表面残留的水分烘干，起到干燥表面的作用。 （11）打孔：将产品固定于激光打孔机中，根据设计要求进行激光打孔。打孔后依托建设前处理线水洗槽进行清洗。 产污环节：G6-2其他废气（陶瓷粉尘），S1-2陶瓷边角料料。 表2-10陶瓷片表面处理工艺参数及污染物产生情况表 |

| 工艺流程和产排污环节 | 项目基材为陶瓷片，为确保电镀工艺金属镀层与之结合的牢固性，需在陶瓷基材上沉积金属，即打底层。本项目采用真空溅镀和化学镍沉积2种方式镀打底层。具体工艺介绍如下： 5.2溅镀 图2-3 溅镀前处理+溅镀工艺流程图 工艺流程简述： 陶瓷基片溅镀前需确保表面洁净，以确保镀层金属结合牢固；本项目根据陶瓷基片表面洁净情况设置1条前处理线，处理后溅射金属层；基板置于清洗篮中，经自动控制浸入各清洗槽内进行清洗；具体如下： （1）水洗+酸洗+碱洗+水洗，主要以清除基材表面打孔灰尘等为主，同时清洗掉少量油污，确保溅镀金属于基片牢固结合。 1）超声波水洗+三级逆流水洗，以一级RO纯水洗掉表面灰尘。 产污环节：W1-5其他废水（SS、TN、Al、Si）。 2）酸洗：将产品放入敞口酸洗槽，利用98%硫酸+35%双氧水洗去除表面氧化物。 产污环节：G1-2酸性废气（硫酸），W2-3酸性废水（pH、TN、Al、Si）。 3）水洗：五级逆流水洗，以一级RO纯水洗掉表面酸性药液。 产污环节： W2-4酸性废水（pH、TN、Al、Si）。 4）碱中和：将产品放入敞口碱洗槽，利用碱性药液（氢氧化钠+一级RO纯水）中和产品表面残留的酸性药液。 产污环节：W3-3碱性废水（pH、TDS）。 5）水洗：三级逆流水洗，以一级RO纯水洗掉表面碱性药液；再以自来水纯水进行超声波水洗+三级逆流纯水洗，确保基材表面洁净。 产污环节：W3-4碱性废水（pH、TDS），W1-6其他废水（SS）。 （2）溶剂清洗+干燥：由于其挥发性好，溶剂蒸发带走水分起到干燥作用，可以使陶瓷缝隙中迅速干燥，不残留水渍，利于增强后续溅镀金属与基片结合力。溶剂人工分别加入超声波清洗机，将清洗篮中产品放入超声波清洗机，先后利用溶剂3道清洗去除表面有机杂质；清洗后均风干表面溶剂。超声波清洗过程密闭。 产污环节：G4-1、G4-2有机废气（丙酮），G4-3、G4-4有机废气（以非甲烷总烃计）、G4-5、G4-7有机废气（以非甲烷总烃计）；定期更换废有机溶剂L1-1~L1-3；N1-3~N1-5吹扫噪声。 6）吹干：利用风吹扫产品表面，将产品表面大部分水吹扫去除。 产污环节：N1-6吹扫噪声。 7）烘干：将产品平铺于网盘上，通过电加热热风吹将其表面残留的水分烘干，起到干燥表面的作用。 （3）溅镀：真空溅镀镀属于高速低温溅镀法。本项目陶瓷片作为阳极，放入磁控溅射机真空室中以夹具固定后抽真空；注入惰性气体，施以直流电压，在真空中利用低压惰性气体（氩气、氮气）辉光放电来产生产生离子及自由电子；因电场关系，离子向阴极(靶材)加速，自由电子向阳极加速；被加速的离子和自由离子撞向其他气体原子，因动能转移，使更多的原子被离子化；大量离子撞击靶材表面，离子的动能转移至靶材原子，一部分转化为靶材原子的动能，当靶材原子获得足够的动能，就会脱离靶材表面并自由在溅镀腔体内移动，最后沉积在基片上形成薄膜；阴极靶为镀膜材料（根据产品选取：钽、钛钨合金、铜、镍铬合金、镍、钛、铂）。溅镀过程示意图如下： 本项目镀层金属溅射以批次生产方式进行，100~120片/批，4批/d；靶材以纯水间接冷却。 产污环节：S1-3废靶材、W1-7其他废水（COD、SS）。 表2-11 溅镀工艺参数表 溅镀靶材 惰性气体 真空度Pa 靶材利用率 钽 钛钨 铜 镍铬 镍 钛 铂 金 铜 表2- 12溅镀前处理工艺参数及污染物产生情况表 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 5.3化学镍前处理 前处理的主要目的是修正陶瓷片表面，使其表面无氧化层、油污，表面处理后的基板置于挂具上，经自动控制浸入槽液进行前处理，处理后自动控制挂具提出进行下一工段处理；具体工艺如下： 图2-4 化学镍前处理工艺流程图 工艺流程简述： （1）超声波除油+水洗：处理好的陶瓷片采用滚筒或挂架的方式放入超声波清洗机，利用除油剂+一级RO纯水进行清洗，去除表面的异物和残存污物；随后经三级逆流水洗，以一级RO纯水洗去表面碱液。 产污环节：定期更换产生的W3-5、W3-6碱性废水（pH）。 （2）中和+水洗：基板连同挂具浸入敞口中和槽，利用酸碱中和反应清除产品表面残存的碱性除油液；随后经二级逆流水洗，以一级RO纯水洗去表面酸液。 产污环节：G1-3酸性废气（硫酸），W2-5、W2-6酸性废水（pH、TDS）。 （3）微蚀+水洗：基板连同挂具浸入敞口微蚀槽，利用微蚀液咬蚀产品表面氧化层，露出基体本质；为后续的活化提供一个微粗糙的活性表面。为了达到理想的效果，本项目进行2道微蚀，每道微蚀后均经三级逆流水洗，以一级RO纯水洗去表面微蚀液。 产污环节：G1-4酸性废气（HF）、G1-5酸性废气（HF及硝酸雾，以NOx计）， W7-1、 W7-2含氟废水（pH、F-）， W7-3、W7-4含F废水（pH、TN、F-）。 （4）超声波碱中和+水洗：处理好的陶瓷片采用挂架的方式放入超声波清洗机，利用除油剂+纯一级RO水进行清洗，去除表面残留的酸性溶液；随后经三级逆流水洗，以一级RO纯水洗去表面碱液。 产污环节W3-7、W3-8碱性废水（pH、TDS）。 （5）酸中和+水洗：基板连同挂具浸入敞口中和槽，采用98%的硫酸+一级RO纯水进行酸中和，利用酸碱中和反应清除产品表面残存的碱性除油液；随后经三级逆流洗，以一级RO纯水洗去表面酸液。 产污环节：G1-6酸性废气（硫酸）， W2-7、 W2-8酸性废水（pH、TDS）。 （6）酸活化+水洗：基板连同挂具浸入敞口酸活化槽，采用36%的盐酸+一级RO纯水进行酸活化，增强产品表面的浸水性，有助于产品表面活化；随后经二级逆流水洗，以一级RO纯水洗去表面酸液。 产污环节：G1-7酸性废气（HCl） W2-9、 W2-10酸性废水（pH）。 （7）活化+水洗：基板连同挂具浸入敞口活化槽，经活化液浸泡进行活化，目的就是在不导电的陶瓷表面沉积一层活性钯，从而使其表面具有金属活性；随后经三级逆流水洗，以二级RO纯水洗去表面活化液。 产污环节：G1-8酸性废气（HCl）， W8-1、W8-2其他金属废水（pH、Sn+、Sn2+、Pd2+、TDS）。 （8）反活化+水洗：基板连同挂具浸入敞口反活化槽，反活化处理；随后经三级逆流水洗，以二级RO纯水洗去表面反活化液。 产污环节：G1-9酸性废气（硫酸）， W8-3、W8-4其他金属废水（pH、Sn2+、TDS）。 表2-13 化学镍前处理工艺参数及污染物产生情况表 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 5.4化学镍+电镀铜（焦磷酸盐法） 本项目采用自动电镀线，基板置于挂具上，经自动控制浸入槽液进行处理，处理后自动控制挂具提出进行下一工段处理。 图2-5 化学镍+焦磷酸盐电镀铜工艺流程图 工艺流程简述： （1）热脱脂+水洗：预处理好的陶瓷片采用挂架的方式放入热脱槽，利用除油剂+一级RO纯水进行清洗，去除表面的异物和残存污物；随后经三级逆流水洗，以一级RO纯水洗去表面碱液。 产污环节：W3-9、W3-10碱性废水（pH）。 （2）中和+水洗：基板置于挂具上浸入敞口中和槽，进行酸中和，利用酸碱中和反应清除产品表面残存的碱性除油液；随后经二级级逆流水洗，以一级RO纯水洗去表面酸液；再以一级自来水纯水清洗 。 产污环节：G1-10酸性废气（硫酸） W2-11、W2-12酸性废水（pH、TDS）。 （3）化学镀镍+水洗：化学镀又称为自催化电镀，是在一定条件下，水溶液中的金属离子被还原剂还原，并沉淀到固态基体表面上过程。本项目中化学镀镍是以硫酸镍、次亚磷酸钠、乙酸钠等混合的溶液。基板置于挂具上浸入敞口镀槽，自反应将镍磷合金沉积产品表面，从而起到陶瓷非导体的表面金属化，以满足后续产品的加工需求；生产过程中使用滤芯对镀槽内槽液进行过滤。镀层完成后再放入纯水槽中循环运动，清除产品表面残存的液体，清洗过程采用2段回收清洗+三级逆流清洗；其中回收水洗水不定时回补入镀槽中，以补充蒸发损耗，回收槽定期清空。化镍槽配70L消槽液（14%硝酸）清理，消槽液循环使用，更换周期每年/1次。 通过反应所形成的化学镀层是Ni-P合金。 产污环节：G2-1碱性废气（氨），L2-1含镍废液（pH、总镍、TP、TDS）， W5-1、W5-2含镍废水（pH、总镍、TP、TDS），S3-1废滤芯（pH、总镍、TP、TDS）。 （4）活化+水洗：基板置于挂具上浸入敞口活化槽，达到表面活化的作用，提升后续电镀效果；随后经二级逆流水洗，以二级RO纯水洗去除表面活化液；再以一级自来水纯水清洗。 产污环节：G1-11酸性废气（硫酸），W2-13、W2-14酸性废水（pH、Ni2+、TDS）。 （5）电镀铜（焦磷酸盐法）+水洗：基板置于挂具上浸入敞口镀槽，以电解铜作为阳极；焦磷酸铜为主盐；焦磷酸钾为主要络合剂，溶解度大于钠盐，相应提高溶液中金属铜含量，从而提高允许的工作电流密度和效率，并且可以获得结晶致密的镀层，游离焦磷酸钾①使得焦磷酸铜络合物稳定、防治沉淀产生②改善镀层质量、改善镀液分散能力③改善阳极溶解状况。电镀铜不仅可以使产品表面附着一层金属铜，让陶瓷表面导电功能体现出来，同时也可以使薄膜电阻的铜层加厚，以满足后续产品各方性能要求；生产过程中使用滤芯对镀槽内槽液进行过滤。焦磷酸盐镀铜液属于络合电解液，电镀铜主要化学反应如下： 阴极：[Cu（P2O7）2]6-+ 2e- → Cu +2 P2O74-（主反应） H2O+2e- →H2↑+ 2OH-（析氢副反应） 阳极：Cu-2e- →Cu2+、Cu2+ +2 P2O74- →[Cu（P2O7）2]6-（主反应） 4OH--4e- →2H2O+ O2↑（阳极电流密度过大时副反应） 镀层完成后再采用2段回收清洗，即放入自来水纯水槽中循环运动，清除产品表面残存的液体；随后经二级逆流清洗；其中回收洗水回补入镀槽，以补充加热蒸发损耗，回收槽定期清空，产生含焦磷酸盐络合物的废水。 参照公式Gz=M（0.000352+0.000786V）P*F估算槽液蒸发损耗量约0.636kg/h，折合约1.5t/a；回收槽有效容积70L/个，共2个，合计水量0.14m3；即可满足整槽回用约10~11次/a。 （其中：M-液体分子量，水分子量为18；V-蒸发液体表面空气流速m/s，0.3；P-液体温度下空气中溶质蒸汽分压mmHg，50±5℃下，水蒸气压92.485；F-液体蒸发面的表面积m2，取化镀槽面积。） 产污环节：G2-2碱性废气（氨），L3-1含铜废渣/液（pH、Cu2+、TP、NH3-N、TDS）， W4-1、W4-2络合废水（pH、Cu2+、TP、NH3-N、TDS），S3-2废滤芯（pH、Cu2+、TP、NH3-N、TDS）。 表2-14 化学镍+电镀铜（焦磷酸盐法）工艺参数及污染物产生情况表 |

- 5.5电镀铜（酸法）+电镀镍+电镀金

本项目采用自动电镀线，基板采用滚筒或挂架的方式，经自动控制浸入槽液进行处理，处理后自动控制挂具提出进行下一工段处理。

图2-6电镀铜（酸法）+电镀镍+电镀金工艺流程图

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： （1）脱脂+水洗： ①电解脱脂+水洗：预处理好的陶瓷片采用滚筒或挂架的方式放入电解脱脂槽，去除表面的异物和残存污物；随后经三级逆流水洗，以一级RO纯水洗去表面碱液。 产污环节：W3-11、W3-12碱性废水（pH）。 ②热脱脂+水洗：随后放入热脱槽，利用除油剂+一级RO纯水在温水下进行清洗，去除表面的异物和残存污物；随后经三级逆流水洗，以一级RO纯水洗去表面碱液。 产污环节：W3-13、W3-14碱性废水（pH）。 （2）酸中和+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口中和槽，进行酸中和，利用酸碱中和反应清除产品表面残存的碱性除油液；随后经三级逆流水洗，以一级RO纯水洗去表面酸液。 产污环节：G1-12酸性废气（硫酸）， W2-15、 W2-16酸性废水（pH、TDS）。 （3）微蚀+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口微蚀槽，利用微蚀液咬蚀产品表面露出基体本质。随后经三级逆流水洗，以二级RO纯水洗去表面蚀刻液。 产污环节： W8-5、 W8-6其他金属废水（钛）。 （4）活化+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口活化槽，达到表面活化的作用，提升后续电镀效果；随后经二级逆流二级RO纯水水洗+一级自来水纯水洗，洗去表面活化液。 产污环节：G1-13酸性废气（硫酸），W2-17、W2-18酸性废水（pH、镍、铬、铜、TDS）。 （5）电镀铜+水洗： 产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口镀槽，以电解铜作为阳极，硫酸铜为主盐，Cl-为阳极活化剂。硫酸防止铜盐水解；生产过程中使用滤芯对镀槽内槽液进行过滤。电镀铜主要化学反应如下： 阴极：Cu2++2e →Cu（主反应） 2H++2e →H2↑（电流密度过大时，析氢副反应） 阳极：Cu-2e- →Cu2+（主反应） 镀层完成后再放入纯水槽中循环运动，清除产品表面残存的液体，清洗过程采用二级RO纯水进行2段回收清洗+二级逆流清洗，其中回收洗水回补入镀槽，补充加热蒸发损耗，回收槽定期清空。 产污环节：G1-14酸性废气（HCl、H2SO4），L3-2含铜废渣/液（pH、Cu、TDS），W6-1、W6-2含铜废水（pH、Cu、TDS），S3-3废滤芯（pH、Cu、TDS）。 （6）活化+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口活化槽，达到表面活化的作用，提升后续电镀效果；随后经二级逆流水洗（二级RO纯水）+一级自来水纯水洗，去除表面活化液。 产污环节：G1-15酸性废气（H2SO4），W2-19、W2-20酸性废水（pH、Cu、TDS）。 （7）电镀镍+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口镀槽，生产过程中使用滤芯对镀槽内槽液进行过滤。电镀镍主要化学反应如下： 阴极：Ni2+ + 2e- → Ni（主反应） 2H++2e- →H2↑（析氢副反应） 阳极：Ni -2e- →Ni 2+（主反应） 2H2O-4e- →4H++ O2↑、Ni 2+-e-→Ni 3+、Ni 3++3OH-→Ni（OH）3↓、Ni（OH）3→Ni2 O3+ H2O（副反应） 镀层完成后放入纯水槽中循环运动，清除产品表面残存的液体，清洗过程采用2段回收清洗（自来水纯水），三级逆流清洗（二级RO纯水），其中回收水洗水通常回补入镀槽中，以补充加热蒸发损耗，定期清空回收槽。 产污环节：G1-16酸性废气（H2SO4、HCl），L2-2含镍废渣/液（pH、Ni、TDS）， W5-3、W5-4含镍废水（pH、Ni、TDS），S3-4废滤芯（pH、Ni、TDS）。 （8）活化+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口活化槽，达到活化表面提升后续电镀效果；活化后经二级逆流水洗（二级RO纯水）+1道自来水纯水洗，去除表面活化液。 产污环节：G1-17酸性废气（硫酸），W2-21、W2-22酸性废水（pH、Ni、TDS）。 （9）预镀金+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口预镀槽，主要目的是为增强金与基体结合力，减少产品带出液进入后段镀槽，保护镀金液免受污染。生产过程中使用滤芯对镀槽内槽液进行过滤。镀金主要化学反应如下： 镀层完成后放入纯水槽中循环运动，清除产品表面残存的液体，清洗过程采用自来水纯水进行2段回收清洗+二级逆流水洗；其中回收水洗谁回补入镀槽中，以补充加热蒸发损耗；多余水以及定期清槽水，配吸附树脂回收金后排入含氰废水系统处理。 产污环节：G3-1含氰废气（氰化氢），L4-1含氰废渣/液（pH、总氰化物、TDS），S7-1废树脂（含金等），W9-1、W9-2含氰废水（pH、总氰化物、TDS），S3-5废滤芯（pH、Au、总氰化物、TDS）。 （10）电镀金+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口镀槽。利用电镀金层耐蚀性强，导电性好，易于焊接，耐高温，有良好的抗变色能力，将其用于薄膜混合集成电路、元器件，以满足产品各方性能要求；生产过程中使用滤芯对镀槽内槽液进行过滤。镀金主要化学反如下： 镀层完成后放入纯水槽中循环运动，清除产品表面残存的液体，清洗过程采用自来水纯水进行2段回收清洗、二级RO纯水进行二级逆流清洗、自来水纯水进行喷淋水洗+热水洗；其中回收水洗谁回补入镀槽中，以补充加热蒸发损耗；多余水以及定期清槽水，配吸附树脂回收金后排入含氰废水系统处理。 产污环节：G3-2含氰废气（氰化氢），L4-2含氰废渣/液（pH、总氰化物、TDS），S7-2废树脂（含金等），W9-3~W9-6含氰废水（pH、总氰化物、TDS），S3-6废滤芯（pH、总氰化物、TDS）。 （11）脱水、烘干——利用脱水机甩干去除产品上大部分水后进入烘箱，电加热烘干表面水分。 产污环节：W9-7含氰废水（pH、总氰化物、TDS），N2-3脱水机噪声 。 表2-15 电镀铜（酸法）+电镀镍+电镀金工艺参数及污染物产生情况表 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 5.6电镀镍+电镀银 本项目采用自动电镀线，基板采用滚筒或挂架的方式，经自动控制浸入槽液进行处理，处理后自动控制挂具提出进行下一工段处理。 图2-7电镀镍+电镀银工艺流程图 工艺流程简述： （1）热脱脂+水洗：预处理好的陶瓷片采用滚筒或挂架的方式放入热脱槽，利用除油剂+一级RO纯水在温水60℃条件下进行清洗，去除表面的异物和残存污物；随后经三级逆流水洗，以一级RO纯水去除表面碱液。 产污环节：W3-15、W3-16碱性废水（pH）。 （2）活化+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口活化槽，利用98%硫酸+二级RO纯水清洗产品表面去除表面氧化物，达到表面活化的作用，提升后续电镀效果；随后经二级逆流水洗（二级RO纯水）+一级自来水纯水洗，去除表面活化液。 产污环节：G1-18酸性废气（H2SO4），W2-23、W2-24酸性废水（pH、TDS）。 （3）电镀镍+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口镀槽，生产过程中使用滤芯对镀槽内槽液进行过滤。电镀镍主要化学反应如下： 镀层完成后放入纯水槽中循环运动，清除产品表面残存的液体，清洗过程采用2段回收清洗（自来水纯水），三级逆流清洗（二级RO纯水），其中回收水洗水通常回补入镀槽中，以补充加热蒸发损耗，定期清空回收槽。 产污环节：G1-19酸性废气（H2SO4、HCl），L2-3含镍废渣/液（pH、Ni、TDS）， W5-5、W5-6含镍废水（pH、Ni、TDS）S3-7废滤芯（pH、Ni、TDS）。 （4）活化+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口活化槽，进行活化处理，具体如下： 1#活化，对铜基待镀陶瓷片的表面氧化物进行清洗去除，达到活化表面提升后续电镀效果。 2#活化，清洗镍基待镀陶瓷片表面去除表面氧化物，达到表面活化的作用，提升后续电镀效果。 活化后经二级逆流水洗（二级RO纯水）+一级自来水纯水洗+二级逆流自来水纯水洗，去除表面活化液。 产污环节：G1-20酸性废气（硫酸、HCl），W2-25~W2-27酸性废水（pH、Ni、Cu、TDS）。 （5）预镀银：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口预镀槽，预镀液为氰化钾+氰化银+自来水纯水，主要目的是为增强银与基体结合力，减少产品带出液进入后段镀槽，保护镀银液免受污染；生产过程中使用滤芯对镀槽内槽液进行过滤。镀银主要化学反应如下： 阴极：Ag（CN）2-+ + e- → Ag+ 2CN-（主反应） H2O+2e- →H2↑+ 2OH-（析氢副反应） 阳极：4OH- →2H2O+ O2↑+4e- 产污环节：G3-3含氰废气（氰化氢），L4-3含氰废渣/液（pH、Ag、总氰化物、TDS），S3-8废滤芯（pH、Ag、总氰化物、TDS）。 （6）电镀银+水洗：产品采用滚筒或挂架的方式放入敞口镀槽，本项目电镀银为低氰化物电镀，目的是利用银层良好的导热、导电、焊接性能，以满足后续产品各方性能要求；生产过程中使用滤芯对镀槽内槽液进行过滤。电镀银是以银板作阳极，氰化银（主盐）、氰化钾（络合剂）作电解液。镀银主要化学反应如下： 阴极：Ag（CN）2-+ + e- → Ag+ 2CN-（主反应） H2O+2e- →H2↑+ 2OH-（析氢副反应） 阳极：Ag+ 2CN- →Ag（CN）2-+ + e-（主反应） 2H2O-4e- →4H ++ O2↑（副反应） 镀层完成后放入纯水槽中循环运动，清除产品表面残存的液体，清洗过程采用2段回收清洗（自来水纯水）+三级逆流清洗（二级RO纯水）；其中回收水洗配电解回收机回收金属银，回收后水排入含氰废水调节池收集处理。 产污环节：G3-4含氰废气（氰化氢），L4-4含氰废渣/液（pH、Ag、总氰化物、TDS），S6-1回收金属银，W9-8、W9-9含氰废水（pH、Ag、总氰化物、TDS），S3-9废滤芯（pH、Ag、总氰化物、TDS） 。 （7）银保护+水洗：将银保护剂溶于水中，加热到一定温度使用，银层与有机物作用形成一次非常薄的银络合物保护膜，以隔离Ag+与腐蚀介质的反应，起到保护银镀层防止其变色作用；随后经1道热水洗（二级RO纯水）+二级逆流纯水洗（二级RO纯水）+2段热水洗（自来水纯水），去除表面保护剂。 产污环节：W1-8、W1-9其他废水（COD）。 （5）脱水、烘干：用脱水机甩干去除产品上大部分水后进入烘箱，电加热烘干表面水分。 产污环节：W1-10其他废水（COD），脱水机噪声N2-4。 表2-16 电镀镍+电镀银工艺参数及污染物产生情况表 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 5.7光刻（涂胶+曝光+显影） 图2-10光刻（涂胶-曝光-显影）工艺流程图 工艺流程简述： （1）溶剂清洗，以除油污为主，同时溶剂蒸发带走表面水分起到干燥作用，利于后续光刻胶与镀层金属牢固结合。将产品放入超声波清洗机，分别利用溶剂3道清洗去除表面有机杂质；清洗后均风干表面溶剂并进一步烘干。 产污环节：G4-7、G4-8有机废气（丙酮），G4-9、G4-10有机废气（以非甲烷总烃计）、G4-11~G4-13有机废气（以非甲烷总烃计）；定期更换废有机溶剂L1-4~L1-6；N1-7~N1-9吹扫噪声。 涂胶+烘干：在清洗干净的产品表面用涂胶机涂上一层符合要求的光刻胶膜，作为后面曝光（影像转移）辅助层，经烘箱烘干。 光刻胶按其形成的图像分类有正性、负性两大类： 在光刻胶工艺过程中，涂层曝光、显影后，曝光部分被溶解，未曝光部分留下来，该涂层材料为正性光刻胶（简称“正胶”）。 如果曝光部分被保留下来，而未曝光被溶解，该涂层材料为负性光刻胶（简称“负胶”）。 本项目根据产品线路图形要求选择正胶或负胶。 产污环节：G4-14~G4-16有机废气（二甲苯、非甲烷总烃），S1-4、1-5废光刻胶。 曝光：利用掩模版成像原理，曝光机产生 紫外光，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料，经烘箱烘干。 正胶：曝光使基板上的胶膜发生聚合反应产生不溶的抗腐蚀膜层，不要的部分被底片遮住，不发生光聚合反应，采用丙酮去除。 负胶：经光照后，在曝光区能很快地发生光固化反应，使得这种材料的物理性能，特别是溶解性、亲合性等发生明显变化。经适当的溶剂处理，溶去可溶性部分，得到所需图像。 产污环节：S8-1废弃掩模板。 显影：利用显影液将膜中线路图形待蚀刻部分溶解下来，而剩余部分不被溶解保留在基片上，露出所需要蚀刻掉的金属层；显影后经烘箱烘干。 正胶显影：正性光刻胶的曝光区的光刻胶在显影液中溶解，在光刻胶上形成三维图形；本项目正胶显影液主要成分：四甲基氢氧化铵。 负胶显影：负性光刻胶的非曝光区的光刻胶在显影液中溶解，在光刻胶上形成三维图形；本项目负胶显影液主要成分：混合二甲苯、正庚烷。负胶显影后以乙酸丁酯漂洗液进行漂洗。 产污环节：G4-17~G4-19有机废气（二甲苯、非甲烷总烃），G2-3碱性废气（氨），L5-1、L5-2感光废物，L4-7废有机溶剂（混合二甲苯、正庚烷、乙酸丁酯）。 表2-17 光刻（涂胶-曝光-显影）工艺参数及污染物产生情况表 5.8蚀刻、去膜 图2-11蚀刻-去膜工艺流程图 工艺流程简述： 蚀刻+水洗：利用蚀刻液，将产品上未覆盖光刻胶的金属面溶解去除，从而形成上有光刻胶保护的金属图形。蚀刻工序设置1条蚀刻线，由于每种金属采用的蚀刻条件各不相同，单独设置蚀刻+清洗槽。 蚀刻金属层时选用相对应的金属蚀刻液，选对应的治具式样，按条件操作。然后再将产品放入纯水中循环运动，清除产品表面残存的液体；其中金蚀刻、铂金蚀刻后设置了回收洗（配吸附树脂回收金），金蚀刻、钛钨蚀刻设置了超声波水洗。 （2）去膜+水洗：金属蚀刻完成后，将产品放入去胶溶液中循环运动，清除产品表面感光聚合的光刻胶。之后再经热水洗+三级逆流纯水洗+超声波水洗，清除产品表面残存物。本项目采用湿法除胶，针对正胶、负胶分别采用不同的去膜液。 正胶：采用丙酮去除残留正性光刻胶。 负胶：采用溶剂型去膜液去除残留负性光刻胶。 产污环节：G4-20有机废气（四氯乙烯、非甲烷总烃），L1-8废有机溶剂（去膜废液：COD、TDS），W10-1~W10-3有机废水（COD、TDS）。 （3）吹干：以压缩空气吹干表面水分。 产污环节：W10-4有机废水（COD、TDS），N1-10气力噪声。 表2-18蚀刻-去膜工艺参数及污染物产生情况表 5.9退镀 图2-12退镀工艺流程图 工艺流程简述： 退镀 ：本项目在各镀种电镀前，需要利用特定治具将产品放入镀槽中进行电镀，从而使治具上也会形成镀层，需要定期将该镀层去除；退镀后银采用电解法回收金属银，退镀金后退镀槽液及回收槽废水与镀金线回收槽废水一并采用树脂吸附法回收金。 本项目打底溅镀需以夹具固定陶瓷片，夹具上也会形成镀层，打底溅镀夹具委外退镀；滚镀用钢珠由供应商回收，均不进行厂内退镀。 产污环节：①镍退镀：G2-4碱性废气（氨），L2-4含镍废液（pH、Ni、TDS），W5-9含镍废水（pH、Ni、TDS）。 ②银退镀：W8-10、W8-11其他金属废水（pH、Ag、TDS），S6-2回收金属（Ag）。 ③金退镀：W1-15、W1-16其他废水（pH、TDS），S7-1废树脂（Au）。 表2-19退镀工艺参数及污染物产生情况表 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 6.公辅、环保工程及产污分析 6.1纯水系统 本项目生产过程槽液配水及部分清洗环节需使用纯水，同时考虑厂内中水回用，拟设置2套纯水系统。 图2-13 纯水制备工艺流程图 工艺流程简述： 本项目设置2套纯水系统，自来水纯水系统（原水未自来水）、回用水纯水系统（原水为废水站处理后回用水，必要时补充自来水），综合得水率60%，纯水用于生产配水及纯水清洗环节。 产污环节：①自来水纯水系统：S3-10废滤材（石英砂、废活性炭、废过滤器、废RO膜），W11-1纯水系统排（pH、COD、SS、TDS），N2-5水泵等噪声。 ②回用水纯水系统：S3-11废滤材（石英砂、废活性炭、废过滤器、废RO膜），W1-17其他废水（pH、COD、SS、TDS），N2-6水泵等噪声。 6.2废水系统 本项目根据废水类别采取分质分类收集、处理，详见废水处理措施章节。 产污环节：G5-1废水站废气（氨、硫化氢、臭气浓度），S9-1含镍废水处理污泥、S9-2其他废水处理污泥、S10-1含镍蒸发浓缩液、S10-2其他蒸发浓缩液、S3-10废滤材（废滤袋、废RO膜、废过滤器等），N2-7废水站设备噪声。 6.3废气系统 本项目根据废气类别采取分质分类收集、处理，详见大气专项评价——污染防治措施。 产污环节：W3-17碱性废水（pH、COD、SS、氨氮、TN、氟化物、TDS）、W9-10含氰喷淋废水（pH、COD、SS、总氰化物、TN、TDS）、废水站喷淋塔W1-18其他废水（pH、COD、SS、氨氮、TDS），S5-1（有机废气吸附废活性炭），N2-7风机噪声。 6.4储运工程 本项目使用桶装或袋装原辅料，外购原辅料均采用汽车运输至厂内，厂内人工密封转移。 产污环节：主要为原辅料拆包产生的S2-2废包装材料。 6.5其他辅助工程 本项目不设置单独的配液区，生产过程直接在产线槽体，人工配置/添加，槽体、设备清理采用直接换液方式。 （1）车间分析室 本项目生产车间配槽液分析室，采用原子吸收分光光度法、滴定法对电镀槽液、预镀槽液及化学镍槽液采样分析，确保槽液成分含量在有效范围内。预计1次/10天，槽液监测取样约1L/次。具体分析项目及指标范围如下： 表2-20 项目电镀车间分析指标情况表 检测项目 检测范围（g/L) 检测试剂 产污环节：主要为分析试剂少量挥发产生G1-26酸碱废气（NH3、HNO3等），分析废液及设备、玻璃器皿清洗废水W5-10含镍废水（pH、COD、SS、总氰化物、氨氮、TN、Au、Ag、Cu、Ni、氟化物、TDS），S4-1分析室废材（玻璃耗材等）。 （2）车间清理 本项目4F组装车间及5F办公+质检室均采用吸尘器清理，仅3F车间分区划分采用水洗。产生清洗废水W5-11含镍废水（pH、COD、SS、总氰化物、氨氮、TN、Au、Ag、Cu、Ni、氟化物、TDS），定期清理滚镀废弃钢珠S8-1、废弃铂金钛网S8-2。 （3）供气、冷却系统 项目配套公用空压机1台，废水蒸发冷凝配冷却塔1台。 产污环节：N2-8空压机噪声，W1-19冷却塔强排水（COD、SS、TDS）、噪声N2-9。 （4）办公生活 厂内职工办公生活产生生活污水，生活垃圾。 表2-21 项目公用辅助及环保工程工艺参数及污染物产生情况表 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 7.物料平衡 7.1铜平衡 本扩建项目铜来源为含铜原辅料。 铜的去向主要有： 溅镀铜过程中，靶材利用率为10%，其余进入废靶材中。 电镀铜过程中，大部分镀铜在产品上及滚镀钢珠、挂镀治具上，少量的铜进入废水（经处理后最终进入固废）、废渣/液中；滚镀钢珠由供应商回收处理，治具退镀后铜进入废渣/液、废水（经处理后最终进入固废）。 铜镀层经蚀刻后（按蚀刻掉镀层30%计），一部分留在产品中，一部分进入蚀刻废液中，还有一部分进入蚀刻后的水洗废水中（经处理后最终进入固废）。 微蚀等工段，一部分留在铜产品中，一部分进入废水中（经处理后最终进入固废）。 另外，产品焊接性能抽样检验使用焊丝含铜，大部分在样品上，少量废焊材，极少量随焊接烟尘排放。 本项目铜平衡分析具体见下表： 表2-22 本项目铜元素平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯Cu含量 去向 名称 铜含量 7.2镍平衡 本扩建项目镍来源为含镍原辅料。 镍的去向主要有： 溅镀镍、镍铬过程中，靶材利用率为10%，其余进入废靶材中。 化学镍过程中，大部分镀镍在产品上，其余进入废水（经处理后最终进入固废）、废渣/液中。 电镀镍过程中，大部分镀镍在产品上及滚镀钢珠、治具上，少量的进入废水（经处理后最终进入固废）、废渣/液中；滚镀钢珠由供应商回收处理，治具退镀后镍进入废渣/液、废水（经处理后最终进入固废）。 镍镀层经蚀刻后（按蚀刻掉镀层30%计），一部分留在产品中，一部分进入蚀刻废液中，还有一部分进入蚀刻后的水洗废水中（经处理后最终进入固废）。 本项目镍平衡分析具体见下表： 表2-23 本项目镍元素平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯Ni含量 去向 名称 镍含量 7.3 铬平衡 本扩建项目铬来源为含铬原辅料。 铬的去向主要有： 溅镀镍铬过程中，靶材利用率为10%，其余进入废靶材中。 镍铬镀层经蚀刻后（按蚀刻掉镀层30%计），一部分留在产品中，一部分进入蚀刻废液中，还有一部分进入蚀刻后的水洗废水中（经处理后最终进入固废）。 本项目铬平衡分析具体见下表： 表2-24 本项目铬元素平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯Cr含量 去向 名称 Cr含量 7.4银平衡 本扩建项目银来源为含银原辅料。 银的去向主要有： 电镀银过程中，大部分镀银在产品上及滚镀钢珠、治具上，少量的进入废水（经处理后最终进入固废）、废渣/液中；滚镀钢珠由供应商回收处理，治具退镀后镍进入废渣/液、废水（经处理后最终进入固废）。 另外，产品焊接性能抽样检验使用焊丝含银，大部分在样品上，少量废焊材，极少量随焊接烟尘排放。 本项目银平衡分析具体见下表： 表2-25 本项目银元素平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯Ag含量 去向 名称 Ag含量 7.5金平衡 本扩建项目金来源为含金原辅料。 金的去向主要有： 溅镀金过程中，靶材利用率为10%，其余进入废靶材中。 电金铜过程中，大部分镀铜在产品上及滚镀钢珠、挂镀治具上，少量的金进入废水（经处理后最终进入固废）、废渣/液中；滚镀钢珠由供应商回收处理，治具退镀后金进入废渣/液、废水（经处理后最终进入固废）。 金镀层经蚀刻后（按蚀刻掉镀层30%计），一部分留在产品中，一部分进入蚀刻废液中，还有一部分进入蚀刻后的水洗废水中（经处理后最终进入固废）。 本项目金平衡分析具体见下表： 表2-26 本项目金元素平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯Au含量 去向 名称 Au含量 7.6氮平衡 本扩建项目N来源为含N原辅料。 N的去向主要有：一部分进入废气，一部分进入废水中，一部分进入废液/渣中委托有资质单位处置；其中，废气中的NOx、HCN、NH3经喷淋后大部分进入废水，少量外排进入周边环境空气；废水经过废水站处理后分解或进入污泥委托有资质单位处置。 本项目N平衡分析具体见下表： 表2-27 本项目N元素平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯N含量 去向 名称 N含量 7.7CN-平衡 本扩建项目CN-来源为含CN-原辅料。 CN-的去向主要有：一部分进入废气，一部分进入废水中，一部分进入废液/渣中委托有资质单位处置；其中，废气中的HCN经喷淋后大部分进入废水，少量外排进入周边环境空气；废水经过废水站处理后分解或进入污泥委托有资质单位处置。 本项目CN-平衡分析具体见下表： 表2-28 本项目CN-平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯CN-含量 去向 名称 CN-含量 7.8磷平衡 本扩建项目P来源为含P原辅料。 P的去向主要有：一部分进入废水中，一部分进入废液/渣中委托有资质单位处置；其中废水经过废水站处理后分解或进入污泥委托有资质单位处置。 本项目P平衡分析具体见下表： 表2-29 本项目P元素平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯P含量 去向 名称 P含量 7.9SO42-平衡 本扩建项目SO42-来源为含SO42-原辅料。 SO42-的去向主要有：一部分进入废气，一部分进入废水中，一部分进入废液/渣中委托有资质单位处置；其中，废气中的硫酸雾经碱液喷淋后大部分进入废水，少量外排进入周边环境空气；废水经过废水站处理后进入污泥委托有资质单位处置。 本项目SO42-平衡分析具体见下表： 表2-30本项目SO42-平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯SO42-含量 去向 名称 SO42-含量 7.10Cl-平衡 本扩建项目Cl来源为含Cl原辅料。 Cl的去向主要有：一部分进入废气，一部分进入废水中，一部分进入废液/渣中委托有资质单位处置；其中，废气中的HCl经碱液喷淋后大部分进入废水，少量外排进入周边环境空气；废水经过废水站处理后进入污泥委托有资质单位处置。 本项目Cl平衡分析具体见下表： 表2-31 本项目Cl-平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯Cl-含量 去向 名称 Cl-含量 7.11氟平衡 本扩建项目F来源为含F原辅料。 F的去向主要有：一部分进入废气，一部分进入废水中，一部分进入废液/渣中委托有资质单位处置；其中，废气中的HF经碱液喷淋后大部分进入废水，少量外排进入周边环境空气；废水经过废水站处理后进入污泥委托有资质单位处置。 本项目F平衡分析具体见下表： 表2-32 本项目F元素平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯F含量 去向 名称 F含量 7.13二甲苯平衡 本扩建项目二甲苯来源为光刻胶和显影液。 二甲苯去向主要有：一部分进入废气，一部分进入废液中委托有资质单位处置；其中，废气中的二甲苯经二级活性炭吸附后大部分进入废活性炭委托有资质单位处置，少量外排进入周边环境空气。 本项目二甲苯平衡分析具体见下表： 表2-33本项目二甲苯平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 组分含量 用量 折纯二甲苯含量 去向 名称 二甲苯含量 7.14VOCs平衡 本扩建项目VOCs来源为各类丙酮、异丙醇、乙醇、光刻胶、显影液、漂洗液、去膜液。 VOCs去向主要有：一部分进入废气，一部分进入废水中，一部分进入废液中委托有资质单位处置；其中，废气中的经VOCs二级活性炭吸附后大部分进入废活性炭委托有资质单位处置，少量外排进入周边环境空气；废水经过废水站处理后分解或进入污泥委托有资质单位处置。 本项目VOCs平衡分析具体见下表： 表2-34本项目VOCs平衡表（kg/a） 进入 产出 序号 物料名称 VOCs组分含量 用量 折纯VOCs含量 去向 名称 VOCs含量 8.水平衡 本项目在泰前路厂区进行扩建，厂区目前无已建、在建项目。 扩建项目用水总量23164.1m3/a，其中：自来水用量10498.9m3/a、回用水用量12665.2m3/a，纯水用量9086.7m3/a；工业用水量19091.4m3/a、生活用水量4072.7m3/a；工业水重复利用率66.3%，水重复利用率54.7%；扩建项目水量平衡情况如下： 图2-14 扩建项目水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.原有项目概况 苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司成立于2006年06月14日，位于苏州高新区鹿山路369号26幢；于2012年3月份吸收合并原苏州创微电子科技有限公司（已注销），由原先的贸易型企业转变为生产型企业。 原有项目现位于苏州高新区鹿山路369号（即：环保产业园厂区），待苏州市高新区泰前路3号厂区建成后整体搬迁至泰前路厂区。 公司现有员工75人，生产时数300天/a，每天工作8小时，年工作时数2400小时；无食堂、宿舍。 2.原有项目环保手续及实际建设情况 2012年，苏州创微电子科技有限公司原有项目（登记表，苏新环项[2005]537号）由苏州市高新区金凤路269-2号整体搬迁至苏州高新区鹿山路369号18幢；后于2014年扩建增置氮化铝陶瓷负载片衰减片激光调阻机及其自动化设备项目（含搬迁项目，苏新环项[2014] 650号，苏新环验[2017]199号，新增年产764万片功率负载片和36万功率片衰减片），2017年扩建年产2000万只天线滤波器等通讯元器件扩产项目（苏新环项[2017] 173号，苏新环验[2017]325号）。 2019年8月30日，取得《苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司年产功率负载片、功率衰减片、射频模块、陶瓷滤波器、陶瓷天线共计14680万个产品扩建项目》环境影响报告表的审批意见（苏新环项[2019]227号）；从原苏州环保节能产业园18 栋整体搬迁至苏州市高新区泰前路3号，项目厂房正在建设中。 由于泰前路厂区建设周期及环保产业园厂区18幢厂房面积等所限，公司将原有项目暂从环保产业园厂区18幢搬迁至26幢；搬迁项目已于2020年3月13日取得《苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司搬迁项目》环境影响报告表的审批意见（苏行审环评[2020]90076 号，苏行审环验[2020]90156 号及自主验收意见），年产2000万只天线滤波器，负载片、衰减片、陶瓷滤波器、陶瓷天线产品合计生产规模扩大到年产1 亿只；项目正常生产。 待泰前路厂区建成后整体搬迁项目应另行环评，原有项目环保手续执行情况如下： |

表2-36 项目环保手续执行情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 批复文号 | 排污许可手续 | 验收文号 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司增置氮化铝陶瓷负载片衰减片激光调阻机及其自动化设备项目》环境影响报告表 | 年产764万片功率负载片和36万功率片衰减片 | 苏新环项[2014] 650号 | / | 苏新环验[2017]199号 | 天线模块正常生产， 新区鹿山路369号18幢 （负载片、衰减片、陶瓷滤波器、陶瓷天线已搬迁至26幢） |
| 2 | 《苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司年产2000万只天线滤波器等通讯元器件扩产项目》环境影响报告表 | 年产2000万只天线滤波器等通讯元器件（包括介质滤波器1100万只/年、天线700万只/年、天线模块200万只/年） | 苏新环项[2017] 173号 | / | 苏新环验[2017]325号 |  |
| 3 | 《苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司年产功率负载片、功率衰减片、射频模块、陶瓷滤波器、陶瓷天线共计14680万个产品扩建项目》环境影响报告表 | 年产功率负载片、功率衰减片、射频模块*、陶瓷滤波器、陶瓷天线共计14680万个 | 苏新环项[2019]227号 | / | / | 泰前路厂区：厂房正在建设，原有项目已搬迁至26幢，后续搬迁应另行环评。 |
| 4 | 苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司搬迁项目》环境影响报告表 | 天线滤波器，负载片、衰减片、陶瓷滤波器、陶瓷天线产品合计生产规模扩大到年产1 亿只 | 苏行审环评[2020]90076 号 | 已完成排污许可登记登记 登记编号：913205057890766187001Z 登记日期：2020年03月24日 有效期：2020年03月24日至2025年03月23日 | 苏行审环验[2020]90156 号及自主验收意见 | 正常生产，新区鹿山路369号26幢 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 3.原有项目回顾 原有项目现位于新区鹿山路369号环保产业园厂区18幢、26幢，均已验收；与扩建项目所属不同厂区，不存在依托关系；本次评价仅就项目产品产能、污染防治措施及达标排放、污染物排放总量等情况进行简要回顾。 3.1产品方案 原有项目仅射频模块生产仍位于18幢厂房内，其余产品均已搬至26幢厂房。原环评设计产品方案及实际建设情况见下表， 表2-37 原有项目产品方案设计能力及现状情况表 所在位置 产品名称 设计能力 单位 运行时间 备注 新区鹿山路369号 18幢 射频模块 236.2 万个/a 2400h/a 现状位于18幢，拟搬迁至新厂区 负载片 764 万个/a 合计：2600万个/a，现已搬迁至26幢 衰减片 36 万个/a 陶瓷滤波器 1100 万个/a 陶瓷天线 700 万个/a 新区鹿山路369号 26幢 负载片 10000 万个/a 2400h/a 由18幢搬迁并扩建，现正常生产 衰减片 陶瓷滤波器 陶瓷天线 3.2生产工艺 （1）负载片、衰减片生产工艺 工艺流程简述： 陶瓷基板印刷：利用厚膜网版套印，使用丝网印刷机印刷。丝网印刷是指利用丝网镂孔版和刮印将导体浆料和阻止浆料逐层刷在陶瓷基板上，印刷过程为常温，印刷时间为1-2S。印刷过程中会产生废气G1。丝网印刷法是指利用丝网镂孔版和印料,经刮印得到图形的方法,简称丝印法。 烘干：把印刷好的陶瓷基板通过人工放到烘箱中，经150℃的温度烘干，烘干时间为10-15分钟，烘箱密闭。烘干过程中浆料中挥发性组分全部挥发，产生废气G2。 洗网：每次印刷完用涂有洗网水的抹布擦拭丝网。洗网水为95%的工业乙醇，洗网过程中乙醇挥发产生废气G3。产生废抹布为S1。 烧结：把陶瓷基板放在烧结炉中，在高温下（温度约800℃），陶瓷颗粒与浆料中的贵金属相互键联，晶粒张大，晶界和系统内空隙逐渐减少，胚体体积收缩密度增大，直至形成具有一定强度的多晶体烧结体。烧结炉热源为电能。由于在烘干过程中浆料中挥发性组分全部挥发出来，因此烧结过程无废气产生。烧结炉内由于温度较高，开炉过程产生的热风通过集气装置收集后排出车间外。 阻值修刻：通过激光调阻机，控制激光束按照根据修刻算法分析出的修刻轨迹、电阻值标准，在产品指定位置切割掉不需要的材料，调整该点电阻值。调阻过程中会产生少量颗粒物，本项目为精细调阻，颗粒物产生量较小，在加强车间通风的基础上对环境影响很小，本次评价对废气不做具体分析。 保护膜印刷：与陶瓷基板印刷一致，把浆料换成保护膜浆料即可。印刷过程中产生废气G4。 烘干：把印刷好的半成品放到烘箱中，经150℃的温度烘干。在烘干过程中浆料中挥发性组分全部挥发，产生废气G5。（废气主要为保护膜浆料中的二乙二醇单乙醚挥发产生，1-氯-2,3-环氧丙烷/邻甲酚/甲醛聚合物在150℃下不发生分解） 委外电镀：委托外部有资质的电镀工厂。 性能测试：通过网络分析仪，对电路板进行性能的测试。 包装：对通过性能测试的产品进行包装加工。包装过程中产生包装垃圾S2。 （2）天线滤波器、陶瓷滤波器、陶瓷天线生产工艺 工艺流程简述： 成型：将介质陶瓷粉末装入模具中，通过成型机以压力将粉末压成介质基体，初步成型的介质基体经高温烧结炉烧烧结进一步成型，烧结温度为1500~1800℃，烧结需要3~4天。成型过程会产生少量的粉尘G6。 研磨：将成型后的介质基体放入研磨机，需要加入切削液，切削液与水按1:9的比例稀释，将基体切削研磨至生产所需要的标准尺寸。由于研磨过程一直浸泡在加了切削油的水中，因此无粉尘产生，研磨过程会产生废切削液L1。 清洗：介质基体研磨后，需要加入清洗液清洗，清洗液与水按1：9的比例稀释，研磨与清洗均在研磨机中进行，清洗过程中产生清洗废液L2。 印刷：利用厚膜网版套印，加入导体浆料，使用印刷机印刷。印刷过程中会产生废气G7。 烘干：把印刷好的介质基体放入高温烧结炉中（此处烘干在烧结炉中进行），经300℃的温度烘干。烘干过程中浆料中挥发性组分全部挥发，产生废气G8。 洗网：每次印刷完用沾有洗网水的抹布擦拭丝网。洗网水为95%的工业乙醇，洗网过程中乙醇挥发产生废气G9，同时产生废抹布为S3。 烧结：把介质基体放入烧结炉中，在高温下（温度约800℃），基体颗粒与浆料中的贵金属相互键联，晶粒张大，晶界和系统内空隙逐渐减少，胚体体积收缩密度增大，直至形成具有一定强度的多晶体烧结体。烧结炉热源为电能。由于在烘干过程中浆料中挥发性组分全部挥发出来，因此烧结过程无废气产生。烧结炉内由于温度较高，开炉过程产生的热风通过密闭的集气装置收集后排出车间外。 调试：通过网络分析仪和微波暗室，对成品进行性能测试，对不同阻值及规格的产品进行筛选和分类。 检验包装：对通过性能测试的产品进行包装加工，包装过程中产生包装垃圾S4。 （3）射频模块生产工艺 工艺流程简述： 组装：根据客户需求，将本公司生产的部分陶瓷天线与馈针通过人工组装在一起，组成射频模块。通过网络分析仪，对组装后的射频模块进行测试。 包装：将组装后的产品进行包装加工，包装过程中产生包装垃圾S5。 3.3污染防治措施及达标排放情况 （1）废气 26幢：项目烘干废气经设备上方管道收集，印刷、洗网废气经车间负压收集，共同接入一套废气处理装置（光氧活性炭一体机）处理，经 15m 高排气筒排放。成型过程中产生的废气颗粒物，产生量较小，通过加强车间通风无组织排放。 根据江苏省优联检测技术服务有限公司于 2020 年 4 月 16 日~4 月 17 日对项目验收监测报告（报告编号 UTS20040211E），项目有组织废气中非甲烷总烃排放浓度符合《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》中的要求执行 70mg/m 3 ；无组织废气中颗粒物厂界监控点最大值浓度符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 6 标准。具体检测结果如下： 表2-38 有组织废气检测结果表 序号 检测项目 单位 检测结果 标准限值 采样日期：2020.04.16 第一次 第二次 第三次 浓度 mg/m3 速率 kg/h 1#排气筒 （15m） 非甲烷总烃（进口） 废气流量 m3/h 8868 8473 8763 / / 排放浓度 mg/m3 4.66 4.64 4.94 70 / 排放速率 kg/h 0.041 0.039 0.043 / 35 非甲烷总烃（出口） 废气流量 m3/h 8493 7914 8360 / / 排放浓度 mg/m3 4.16 3.10 2.92 70 / 排放速率 kg/h 0.035 0.025 0.024 / 35 采样日期：2020.04.17 第一次 第二次 第三次 浓度 mg/m3 速率 kg/h 1#排气筒 （15m） 非甲烷总烃（进口） 废气流量 m3/h 8675 8706 8676 / / 排放浓度 mg/m3 3.77 3.42 3.74 70 / 排放速率 kg/h 0.033 0.030 0.032 / 35 非甲烷总烃（出口） 废气流量 m3/h 9182 9180 9145 / / 排放浓度 mg/m3 2.92 3.21 3.40 70 / 排放速率 kg/h 0.027 0.029 0.031 / 35 表2-43 厂界无组织废气检测结果表 检测项目 单位 点位 检测结果 排放标准 采样日期：2020.04.16 第一次 第二次 第三次 浓度mg/m3 总悬浮颗粒 排放浓度 mg/m3 厂界上风向（G1） 0.109 0.107 0.103 1.0 排放浓度 mg/m3 厂界下风向（G2） 0.113 0.111 0.108 1.0 排放浓度 mg/m3 厂界下风向（G3） 0.111 0.107 0.112 1.0 排放浓度 mg/m3 厂界下风向（G4） 0.111 0.119 0.115 1.0 排放浓度 mg/m3 周界外浓度最高点 0.119 1.0 采样日期：2020.04.17 第一次 第二次 第三次 浓度mg/m3 总悬浮颗粒 排放浓度 mg/m3 厂界上风向（G1） 0.111 0.174 0.108 1.0 排放浓度 mg/m3 厂界下风向（G2） 0.210 0.186 0.196 1.0 排放浓度 mg/m3 厂界下风向（G3） 0.189 0.188 0.187 1.0 排放浓度 mg/m3 厂界下风向（G4） 0.144 0.186 0.187 1.0 排放浓度 mg/m3 周界外浓度最高点 0.232 1.0 由上表可知，原有项目废气可实现达标排放，但处理设施去除效果不佳；主要原因为废气产生源强较小，活性炭吸附效率有限。后续企业管理中应严格废气处理设施管理制度，及时更换活性炭，确保挥发性有机物的有效处理。 目前，以生产车间边界外扩 50m 范围内，无居民、学校等环境敏感点。 （2）废水 项目不产生生产废水，主要为员工生活污水，经市政污水管网进入新区第二污水处理厂，尾水排入京杭运河。 （3）噪声 原有项目运行时主要噪声为印刷机、烘箱、研磨机、空压机等设备运行时产生的噪声。通过安装基础减震、墙壁隔声、距离衰减等降噪措施，减少对周围声环境的影响。 根据江苏省优联检测技术服务有限公司于 2020 年 5 月 4 日~5 月 5 日对项目验收监测报告（报告编号 UTS20040211E）及苏州国环环境检测有限公司2018年11月30日的监测报告（2018）苏国环检（委）字第（2955）号，项目厂界四周各监测点昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。具体检测结果如下： 表2-44 厂界噪声检测结果表 监测日期 26幢：2020.05.04 测试工况 正常 环境条件 昼间：天气状况：晴；最大风速：2.1m/s 测点编号 检测项目 监测点位 监测结果dB(A) 昼间 标准限值 N1 厂界环境噪声 东厂界 48.7 65 N2 厂界环境噪声 南厂界 57.3 65 N3 厂界环境噪声 西厂界 53.3 65 N4 厂界环境噪声 北厂界 63.2 65 监测日期 26幢：2020.05.05 测试工况 正常 环境条件 昼间：天气状况：晴；最大风速：2.1m/s 测点编号 检测项目 监测点位 监测结果dB(A) 昼间 标准限值 N1 厂界环境噪声 东厂界 49.4 65 N2 厂界环境噪声 南厂界 56.3 65 N3 厂界环境噪声 西厂界 52.9 65 N4 厂界环境噪声 北厂界 62.7 65 监测日期 18幢：2018.11.30 测试工况 正常 环境条件 昼间：天气状况：晴；最大风速：2.1m/s 测点编号 检测项目 监测点位 监测结果dB(A) 昼间 标准限值 N1 厂界环境噪声 东厂界 56.6 65 N2 厂界环境噪声 南厂界 58.7 65 N3 厂界环境噪声 西厂界 57.5 65 N4 厂界环境噪声 北厂界 57.7 65 （4）固体废物 本项目产生的固废包括一般工业固废、危险固废及职工生活垃圾，主要为废包装材料、废抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管和生活垃圾。 本项目在厂区内设置了 15m 2 危废暂存区；项目生产过程中产生的危险废物废抹布、废包装桶、废活性炭收集后委托苏州全佳环保科技有限公司处置；废灯管未更换。一般工业固废废包装材料收集后外售处理；生活垃圾委托环卫部门清运。固体废弃物均得到妥善处置，固废零排放。 项目固体废物污染防治设施验收合格，详见：苏行审环验[2020]90156号。 （5）土壤、地下水防治措施情况 现有项目土壤、地下水污染防治采取主动控制和被动控制措施，具体如下： （1）已安排专人负责厂区土壤、地下水防治管理工作，定期危废库房等重点防渗区，防止污染物料发生跑冒滴漏事故。 （2）危废房等均已按照重点防渗要求进行了防渗施工，并设置泄漏收集设施，即使发生物料泄漏也能得到有效控制，不会下渗至土壤、地下水中造成污染。 3.4排污许可执行情况 已于2020年03月24日，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可管理条例》（国务院令第736号）完成了排污许可登记登记，登记编号：913205057890766187001Z，有效期：2020年03月24日至2025年03月23日。 企业设有专职安环人员，已制定自行监测计划。企业厂区已按要求配备相应应急物资及消防设施，日常管理中，定期排查风险防范物资的数量及有效期限。在之后的日常管理中，做好污染防治措施的运维同时加强台账记录，形成纸质与电子记录并保存。 3.5污染排放总量 表2-39 环保产业园厂区现有项目污染物排放情况汇总表 类别 污染物名称 排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 现有项目许可排放量（t/a） 是否符合总量控制指标要求 废水 废水量 1800 / 1800 符合 COD 0.63 / 0.63 符合 SS 0.45 / 0.45 符合 氨氮 0.054 / 0.054 符合 TN* 0.126 / 0.126 符合 TP 0.0072 / 0.0072 符合 废气 有组织 VOCs** 0.02565 / 0.0278 符合 无组织 颗粒物 / / 0.02 符合 注：*TN为按照70mg/L核算量；**已验收项目：印刷、烘干工作时间3h/d*300d/a=900h/a。 3.5主要环境问题及“以新带老”措施 环保产业园厂区：现有项目实际运营中，未产生过环境纠纷；应按照江苏省地方标准《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求编制突发环境事故应急预案，并定期进行演练。 泰前路厂区：根据2009.3-2022.6卫星地图历史影像调查，项目用地为空地，未见历史工业活动，无原有环境问题。 自开工建设以来，严格按照项目批复的要求，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，并积极采取各种防范措施，确保各类污染物稳定达标排放，未收到过附近居民投诉，未发生过生产或者环保事故。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1环境空气质量标准 根据《苏州市环境空气质量功能区划》（苏府[2004]40号），本项目所在区域为二类功能区，项目区域规划为二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NOx、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表1、表2及表A.1中二级标准；氰化物、异丙醇执行前苏联居民区大气中有害物最大允许浓度；硫酸、氯化氢、丙酮、二甲苯、氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中参考限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准；详见表3-1。 表3-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准 单位 备注 SO2 年平均 60 μg/m3 表1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 NOx 年平均 50 表2 24小时平均 100 1小时平均 250 氟化物（F）） 24小时平均 7 表A.1 1小时平均 20 氰化氢 昼夜平均 0.01 mg/m3 前苏联居民区大气中有害物最大允许浓度(CH245-71) 异丙醇 最大一次值 0.6 H2SO4 1h平均浓度 300 μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 日平均浓度 100 HCl 1h平均浓度 50 日平均浓度 15 甲醛 1h平均浓度 50 丙酮 1h平均浓度 800 二甲苯 1h平均浓度 200 氨 1h平均浓度 200 硫化氢 1h平均浓度 10 锡及其化合物 一次最高允许浓度值 0.06 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 最大一次值 2 四氯乙烯 一次值 5.968 公式计算 注：根据《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社.1996年）中第二章第七部分公式计算出环境质量标准一次值：InCm=0.702InC生-1.933（氯烃类） 其中，Cm——为环境质量标准（二级）一次值，mg/m3； C生——为生产车间容许浓度限值，mg/m3；《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）表1中四氯乙烯车间容许浓度（PC-TWA）为200 mg/m3。 1.2基本污染物的环境质量现状 引用《2021年度苏州高新区环境质量公报》数据进行区域环境质量现状评价。公报数据如下： 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 达标情况 超标倍数 SO2 年平均 6 60 达标 - NO2 年平均 35 40 达标 - PM10 年平均 52 70 达标 - 24小时平均第95百分位数 / / / - PM2.5 年平均 30 35 达标 - 24小时平均第95百分位数 / / / - CO 年平均 / / / - 24小时平均第95百分位数 1000 4000 达标 - O3 年平均 / / / - 日最大8小时滑动平均的 第90百分位数 161 160 不达标 0.01 根据以上数据分析，评价区域内PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3日均浓度超标，超标倍数分别为0.01，项目区域为环境空气质量不达标区。 达标规划：随着《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》实施，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量，调整产业结构，推进工业领域全行业、全要素达标排放，强化VOCs污染专项治理，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，区域大气环境质量状况可以得到持续改善。 1.3其他污染物的环境质量现状 （1）监测布点 本项目布设2个大气检测点位，大气环境影响评价特征因子检测点位详见下表： 表3-3 大气环境检测布点表 点位编号 点位名称 环境 功能 检测项目 标准限值 执行标准 数据来源 K1、K2 项目地、西北侧小区 （下方向860m） 二类区 NOX 0.25 mg/m3 （1h平均浓度） 《环境空气质量标准》GB3095-2012表2 实测 氟化物 0.02 mg/m3 （1h平均浓度） 《环境空气质量标准》GB3095-2012表A.1 实测 氰化氢 0.01 mg/m3 （昼夜平均） 苏联居民区大气中有害物最大允许浓度 实测 H2SO4 0.3mg/m3 （1h平均浓度） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 实测 HCl 0.05 mg/m3 （1h平均浓度） 实测 丙酮 0.8 mg/m3 （1h平均浓度） 实测 二甲苯 0.2 mg/m3 （1h平均浓度） 实测 氨 0.2 mg/m3 （1h平均浓度） 实测 非甲烷总烃 2 mg/m3 （最大一次值） 《大气污染物综合排放标准详解》 实测 （2）检测时间及频次： 连续检测7天；小时值，每天采样4次，采样时间为02:00、08:00、14:00、20:00。 （3）检测方法： 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》大气部分的相关规定和要求执行。 （4）现状监测结果 根据环境质量现状检测（报告编号：（2021）世科(环)字第（444）号）数据进行区域环境质量达标情况以及区域污染物环境质量现状评价，详见下表： 表3-4 现状检测情况表 监测点位 检测项目 非甲烷总烃（mg/m3） 二甲苯（mg/m3） 丙酮（mg/m3） 氟化物（µg/m3） 硫酸雾（mg/m3） 氨（mg/m3） 氰化氢（mg/m3） 氯化氢（mg/m3） 氮氧化物（mg/m3） 采样日期 由上表可知，现状监测甲NOx、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表1、表2及表A.1中二级标准；氰化物满足前苏联居民区大气中有害物最大允许浓度；硫酸、氯化氢、丙酮、二甲苯、氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中参考限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。 2、地表水环境 2.1地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办【2022】82号），高新区内水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中相应标准限值（其中，本项目纳污水体为京杭运河，水质目标IV类）。相关标准限值详见下表： 表3-5 地表水环境质量标准限值表 单位：mg/L 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 标准限值 Ⅱ类 水体 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1 Ⅱ类 COD 15 氨氮 0.5 TP（以P计） 0.1 TN（湖、库、以N计） 0.5 Ⅲ类 水体 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1 Ⅲ类 COD 20 氨氮 1.0 TP（以P计） 0.2 TN（湖、库、以N计） 1.0 IV类 水体 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1 IV类 COD 30 氨氮 1.5 TP（以P计） 0.3 TN（湖、库，以N计） 1.5 2.2地表水环境质量状况 根据《2021年度苏州高新区环境质量公报》， 2个集中式饮用水水源地水质均属安全饮用水，省级断面考核达标率为100%，重点河流水环境质量基本稳定。 （一）集中式饮用水源地 上山村饮用水源地水质达标率为100%；金墅港饮用水源地水质达标率为100%。 （二）省级考核断面 省级考核断面京杭运河浒关上游、轻化仓库年度水质达标率100%，年均水质符合Ⅲ类。 （三）主要河流水质 京杭运河（高新区段）：年均水质Ⅲ类，优于水质目标，总体水质有所改善。 胥江（横塘段）：年均水质Ⅴ类，未达到水质目标，总体水质基本稳定。 浒光运河：年均水质Ⅲ类，达到水质目标，总体水质基本稳定。 金墅港：年均水质Ⅲ类，优于水质目标，总体水质基本稳定。 可见，项目所在区域内地表水水质状况良好，纳污水体京杭运河（高新区段）达到水质目标，总体水质有所改善。 3、声环境 3.1声环境质量评价标准 根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），结合《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》，本项目所在区域为3类声功能区，建林路（城市次干路）以东25m范围为4a类声功能区；项目东、南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，西厂界执行4a类标准。具体标准限值见下表： 表3-6 声环境质量标准限值表 区域名 执行标准 表号及级别 标准限值/dB(A) 昼间 夜间 东、南、北厂界 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 表1中3类 65 55 西厂界 表1中4a类 70 55 3.2声环境质量状况 本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标，无需进行声环境现状调查。 4.生态环境 项目位于苏州国家高新技术产业开发区范围内，项目地为工业用地；用地范围内无生态环境保护目标，本次评价不进行生态现状调查 5.电磁辐射 本项目从事5G、军工通讯射频薄膜混合集成电路及薄膜陶瓷元器件生产，属于电子器件制造，不属于电磁辐射类项目；根据建设单位提供资料，结合主要设备使用情况，项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射设施的使用；无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中相关要求，原则上不开展环境质量现状调查。 本项目液体原辅料储存、转运、使用，危险废物暂存、转移，工艺槽液使用、更换等过程存在泄漏进而成为土壤、地下水污染途径，结合项目污染源、周边保护目标分布情况，对本项目地下水、土壤环境进行现状调查，留作背景值。 6.1地下水环境 6.1.1地下水环境质量标准 项目所在区域地下水尚未划分类别，本项目地下水参照《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）进行评价，具体标准值见下表： 表3-7 地下水质量标准 序号 污染物 单位 标准限值 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 V类 1 pH 无量纲 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 <5.5，>9 2 氨氮 mg/L ≤0.02 ≤0.10 ≤0.50 ≤1.5 >1.5 3 硝酸盐 mg/L ≤2.0 ≤5.0 ≤20 ≤30 ＞30 4 亚硝酸盐 mg/L ≤0.01 ≤0.10 ≤1.00 ≤4.80 ＞4.80 5 挥发性分类（以酚类计） mg/L ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 6 氰化物 mg/L ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 7 砷 mg/L ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.05 >0.05 8 汞 mg/L ≤0.00005 ≤0.0005 ≤0.001 ≤0.001 >0.001 9 镉 mg/L ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 >0.01 10 铬(六价) mg/L ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 11 总硬度 mg/L ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 >650 12 铅 mg/L ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 13 氟化物 mg/L ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 14 铁 mg/L ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2.0 ＞2.0 15 锰 mg/L ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.50 ＞1.50 16 溶解性总固体 mg/L ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 17 耗氧量（CODMn法，以O2计） mg/L ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10.0 >10.0 18 硫酸盐 mg/L ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 19 氯化物 mg/L ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 20 总大肠菌群 MPN/100mL或CFU/100mL ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 ＞100 21 菌落总数 CFU/mL ≤100 ≤100 ≤100 ≤1000 ＞1000 22 铜 mg/L ≤0.01 ≤0.05 ≤1.00 ≤1.50 ＞1.50 23 碘化物 mg/L ≤0.04 ≤0.04 ≤0.08 ≤0.50 ＞0.50 24 硼 mg/L ≤0.02 ≤0.10 ≤0.50 ≤2.00 ＞2.00 25 镍 mg/L ≤0.002 ≤0.002 ≤0.02 ≤0.10 ＞0.10 26 银 mg/L ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.10 ＞0.10 27 四氯乙烯 μg /L ≤0.5 ≤4.0 ≤40.0 ≤300 ＞300 28 二甲苯 μg /L ≤0.5 ≤100 ≤500 ≤1000 ＞1000 29 Na+ mg/L ≤100 ≤150 ≤200 ≤400 ＞400 6.1.2地下水环境质量状况 本次评价在项目厂区及周边影响区共设6个地下水采样点（DX1～DX6），进行地下水水质、水位实测。具体如下： 表3-8 地下水检测点位和检测因子 序号 点位名称 相对方位 与项目距离（m） 检测因子 DX1 项目地 / / a、b、c DX2 苏州高新区景山高级中学 西南 490m a、b、c DX3 苏州市宏光塑料有限公司 东北 145m a、b、c DX4 建林路以西，嵩山路以南 西北 250m c DX5 西北侧小区 西北 860m c DX6 江苏奇力康皮肤药业有限公司 东南 50m c 注：a．基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数； 特征因子：铜、碘化物、硼、镍、银、四氯乙烯、二甲苯。 b．K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-； c．水位。 根据江苏世科同创环境技术有限公司于2021.9.7检测结果如下： 表3-9 地下水水位情况 编号 点位名称 水位（m） DX1 项目地 2.3 DX2 苏州高新区景山高级中学 2.1 DX3 苏州市宏光塑料有限公司 2.7 DX4 建林路以西，嵩山路以南 1.9 DX5 西北侧小区 2.3 DX6 江苏奇力康皮肤药业有限公司 2.6 表3-10 地下水水质现状检测结果表 采样日期：2021.09.07 DX1项目地 DX2苏州高新区景山高级中学 DX3苏州市宏光塑料有限公司 标准级别 标准值 样品状态 / / 检测项目 单位 检测结果 检测结果 检测结果 / / pH值 无量纲 钾离子 mg/L 钠离子 mg/L 钙 mg/L 镁 mg/L 碳酸根 mg/L 碳酸氢根 mg/L 氯化物 mg/L 硫酸盐 mg/L 氟化物 mg/L 氨氮 mg/L 硝酸盐氮（NO3-） mg/L 亚硝酸盐氮（NO2-） mg/L 挥发酚 mg/L 汞 mg/L 砷 mg/L 六价铬 mg/L 总硬度 mg/L 铅 μg/L 镉 μg/L 铁 mg/L 锰 mg/L 溶解性总固体 mg/L 耗氧量 mg/L 细菌总数 CUF/mL 氰化物 mg/L 总大肠菌群 MPN/100mL 铜 mg/L 硼 mg/L 镍 μg/ mg/L L 四氯乙烯 μg /L 二甲苯 μg /L 水温 ℃ *碘化物 mg/L *银 mg/L 备注 1.当检测结果低于所用方法检出限，结果以ND表示，硼、镍、铜、氰化物、*碘化物、*银、汞、碳酸根、亚硝酸盐氮（NO2-）、铅、镉、铁、锰的检出限分别为0.02mg/L、5μg/L、0.05mg/L、0.002mg/L、0.002mg/L、0.03mg/L、0.04μg/L、5mg/L、0.016mg/L、2.5μg/L、0.5μg/L、0.03mg/L、0.01mg/L。 2.根据水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法GB/T 7477-1987，1mmol/L的钙镁总量相当于100.1mg/L以CaCO3表示的硬度。 由上表检测结果可知，项目所在地区域地下水中Na+、pH、氯化物、亚硝酸盐氮(NO2-)、挥发分、汞、铅、镉、铁、锰、铜、硼、细菌总数、氰化物、四氯乙烯、二甲苯、碘化物、银满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）I类标准，总硬度、硫酸盐、砷、溶解性总固体满足II类标准，镍满足III类标准，氨氮、耗氧量、总大肠菌群满足IV类标准，硝酸盐氮（NO3-）、氟化物、六价铬满足Ⅴ类。 6.2.1土壤环境质量标准 项目位于苏州国家高新技术产业开发区范围内，厂区用地性质为工业用地。项目厂区范围及周边1km范围内的工业用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准；项目周边苏州高新区景山高级中学（约490m，SW）用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地标准。 表3-11 建设用地土壤环境质量评价标准（单位：mg/kg） 序号 污染物 项目 执行标准 筛选值 管控值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 1 砷 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 20 60 120 140 2 镉 20 65 47 172 3 铬（六价） 3.0 5.7 30 78 4 铜 2000 18000 8000 36000 5 铅 400 800 800 2500 6 汞 8 38 33 82 7 镍 150 900 600 2000 8 四氯化碳 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 12 37 21 120 11 1,1-二氯乙烷 3 9 20 100 12 1,2-二氯乙烷 0.52 5 6 21 13 1,1-二氯乙烯 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 10 54 31 163 16 二氯甲烷 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 1 4 10 40 27 氯苯 68 270 200 1000 28 1,2-二氯苯 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 5.6 20 56 200 30 乙苯 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 1200 1200 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 163 570 500 570 34 邻二甲苯 222 640 640 640 35 硝基苯 34 76 190 760 36 苯胺 92 260 211 663 37 2-氯酚 250 2256 500 4500 38 苯并[a]蒽 5.5 15 55 151 39 苯并[a]芘 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并[b]荧蒽 5.5 15 55 151 41 苯并[k]荧蒽 55 151 550 1500 42 䓛 490 1293 4900 12900 43 二苯并[a,h]蒽 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 5.5 15 55 151 45 萘 25 70 255 700 46 氰化物 22 135 44 270 47 石油烃 826 4500 5000 9000 6.2.2土壤环境质量状况 本次评价在在项目地区域内设置4个土壤检测点，项目厂区外设置2个土壤检测点，进行实测。具体如下： |
| --- | --- |

表3-12土壤环境检测点位及检测项目

| 类别 | 编号 | 检测点位 | 用地类别 | 检测项目 | 执行标准 | 表号及级别 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱状样 | T1 | 厂区内 | 第二类用地 | 45项：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； 其他：石油烃、氰化物；土壤理化特性 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018） | 表1、表2中筛选值 | 实测 |
|  | T2 | 厂区内 |  |  |  |  | 实测 |
|  | T3 | 厂区内 |  |  |  |  | 实测 |
| 表层样 | T4 | 厂区内 |  |  |  |  | 实测 |
| 表层样 | T5 | 厂区外 （苏州市宏光塑料有限公司） |  |  |  |  | 实测 |
|  | T6 | 厂区外 （苏州高新区景山高级中学） | 第一类用地 |  |  |  | 实测 |

表3-13  土壤环境现状监测结果表-1

| 监测点位 检测项目 | T1厂区内 | T2厂区内 | 检出限 | 第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~0.5m | 0.5~1.0m | 1.5~3.0m | 6m | 0~0.5m | 0.5~1.0m | 1.5~3.0m | 6m |  | 筛选值 | 管制值 |
| 样品状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |
| 采样日期：2021.08.22 | 单位 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | / | / | / |
| 重金属 | 汞 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铅 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镉 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镍 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 氰化物 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容重 | g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渗滤率 | mm/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总孔隙度 | 体积% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阳离子交换量 | Cmol+/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧化还原电位 | mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯胺 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-氯苯酚 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 䓛 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 萘 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯仿 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯甲烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间,对二甲苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-13  土壤环境现状监测结果表-2

| 监测点位 检测项目 | T3厂区内 | T4厂区内 | T5厂区外 （苏州市宏光塑料有限公司） | T6厂区外 （苏州高新区景山高级中学） | 检出限 | 第二类用地 | 第一类用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~0.5m | 0.5~1.0m | 1.5~3.0m | 6m | 表层样 | 表层样 | 表层样 |  | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 |
| 样品状态 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / |
| 采样日期：2021.08.22 | 单位 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | / | / | / | / | / |
| 重金属 | 汞 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铅 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镉 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镍 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氰化物 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 石油烃（C10-C40） | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容重 | g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渗滤率 | mm/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总孔隙度 | 体积% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阳离子交换量 | Cmol+/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧化还原电位 | mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯胺 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-氯苯酚 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 䓛 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 萘 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯仿 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯甲烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯乙烯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间,对二甲苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据检测结果，厂区范围内各监测点（T1~T3、T4）及周边工业用地各监测点（T5）土壤各监测因子符合《土壤环境 质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值标准；苏州高新区景山高级中学（T6）土壤各监测因子符合GB36600-2018表1和表2第一类用地筛选值标准。

| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，项目周边环境保护目标见下表。 表3-14 项目周边主要环境保护目标表 环境要素 坐标（m） 保护对象 规模（户） 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 196 514 苏州高新区景山高级中学 3000 人 二类 西南 490 声环境 50m内无声环境保护目标 地下水环境 500m内无特殊地下水资源 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气排放标准 本项目运营期大气污染物排放执行标准如下： （1）有组织废气 DA001排气筒：项目酸性废气经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级碱液喷淋处理后，尾气通过25m高排气筒高空排放；硫酸、氯化氢执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3中排放限值。 DA002排气筒：项目酸性废气经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级碱液喷淋处理后，尾气通过25m高排气筒高空排放；NOx（成分：硝酸雾）、氟化物（成分：HF）、硫酸、氯化氢、氨执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3中排放限值。 DA003排气筒：项目酸性废气经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级碱液喷淋处理后，尾气通过25m高排气筒高空排放；NOx（成分：硝酸雾）、氟化物（成分：HF）、硫酸、氯化氢执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3中排放限值。 DA004排气筒：项目含氰废气经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级喷淋吸收氧化处理后，尾气通过25m高排气筒高空排放；氰化氢执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3中排放限值。 DA005排气筒：项目有机废气经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过25m高排气筒高空排放；异丙醇、NMHC执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3中排放限值，二甲苯、四氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值。 DA006排气筒：项目废水站异味经密闭罩负压收集+1套二级喷淋+活性炭处理装置处理后，尾气通过25m高排气筒高空排放；氨执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3中排放限值，硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。 表3-15 有组织废气排放标准 编号 执行标准 污染物 最高允许排放浓度限值mg/m3 最高允许排放速率kg/h 排气筒高度m DA001 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 HCl 10 / 25 H2SO4 5 / DA002 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 HCl 10 / 25 H2SO4 5 / NOx 50 / 氟化物 1.5 / 氨 10 / DA003 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 HCl 10 / 25 H2SO4 5 / NOx 50 / 氟化物 1.5 / DA004 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 氰化氢 0.5 / 25 DA005 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 二甲苯 10 0.72 25 四氯乙烯 80 2 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 异丙醇 40 / NMHC 50 / DA006 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 氨 10 / 25 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 硫化氢 / 0.9 臭气浓度 6000（无量纲） （2）无组织废气 项目厂界无组织排放氰化氢、氨、非甲烷总烃执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表4中排放限值，颗粒物、硫酸雾、氯化氢、NOx、氟化物、二甲苯、四氯乙烯、锡及其化合物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值；硫化氢、臭气浓度执行执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标二级准值；厂内VOCs（即：非甲烷总烃）执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值。 表3-16 无组织废气排放标准 / 执行标准 污染物 监控点 浓度mg/m3 厂界 无组织 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 氰化氢 企业边界 0.024 氨 1.0 非甲烷总烃 2.0 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 颗粒物 边界外浓度最高点 0.5 NOx 0.12 氟化物 0.02 硫酸雾 0.3 氯化氢 0.05 甲醛 0.05 二甲苯 0.2 四氯乙烯 1 锡及其化合物 0.06 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 硫化氢 厂界 0.06 臭气浓度 20 表3-17 厂区内VOCs无组织排放限值表 监控位置 执行标准 监控点限值 限值含义 在厂房外设置监控点 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 6 监控点处1h平均浓度值 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水排放标准 扩建项目仅自来水纯水系统排水、生活污水达《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表1中“间接排放限值”及表2中“分立器件：3.5m3/万块产品”的基准排水量，接管枫桥水质净化厂（原二污厂）集中处理；其余废水经废水站处理后回用与纯水制备及部分工段清洗，不外排；回用水参照《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)标准，按照本项目水质要求制定指标，各项指标均优于《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)。污水厂尾水执行市委办公室市政府办公室印发《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知中苏州特别排放限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，具体标准值见下表。 表3-18 本项目中水回用标准 控制项目 （GB/T 19923－2005） 本项目执行* 循环冷却水系统补充水 洗涤用水 工艺与产品用水 pH 色度（度）≤ 浊度（NTU）≤ CODcr（mg/L）r≤ BOD5（mg/L）≤ 氨氮（mg/L）≤ 总氮（mg/L）≤ 总磷（以P计/mg/L）≤ SS（mg/L）≤ LAS（mg/L）≤ 总氰（mg/L）≤ 铜（mg/L）≤ 镍（mg/L）≤ 银（mg/L）≤ 铬（mg/L）≤ 氟化物（mg/L）≤ 电导率（μS/cm）≤ 注：*指生产废水经废水站处理后回用水箱水质标准。回用水制备纯水，一级RO纯水电导率20μS/cm，二级RO纯水电导率5μS/cm。 表3-19 废水排放标准限值表 单位：mg/L 排口名称 执行标准 取值表号及级别 污染物指标 标准限值 厂区接管口 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020） 表1“间接排放限值” COD 300 SS 250 NH3-N 20 TN 35 TP 3 污水厂排口 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》 苏州特别排放限值 COD 30 NH3-N 1.5（3）* TP 0.3 TN 10 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1 一级A SS 10 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目位于苏州高新区规划的工业用地，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），结合《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》，本项目所在区域为3类声功能区，建林路（城市次干路）以东25m范围为4a类声功能区；项目东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。具体见下表。 表3-20 本项目营运期噪声排放标准限值 厂界 执行标准 级别 单位 昼间 夜间 项目东、南、北厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1 3类 dB(A) 65 55 项目西厂界 4类 dB(A) 70 55 4、固废污染控制标准 一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目选址位于“太湖流域”，所在地属于太湖流域三级保护区。 1、总量控制因子 根据《 市生态环境局关于印发<苏州市主要污染物总量管理暂行办法>的通知》（苏环办字〔2020〕275 号）要求，结合建设工程的具体特征，确定项目的总量控制因子为： 大气污染物总量控制因子：颗粒物、VOCS、NOx；考核因子：HCl、H2SO4、NH3、H2S、异丙醇、HNC、二甲苯、四氯乙烯、氟化物； 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、总磷、总氮；考核因子：SS、TDS； 本项目固体废弃物处理处置率100%，排放量为零。 2、总量控制指标 表3-21 污染物排放总量控制指标表（t/a） 类别 主要污染物 产生量 削减量 本项目排放量 申请量 接管量 外排量 注：本项目在泰前路厂区进行扩建，厂区目前无已建、在建项目。上表中为本次扩建项目核算量，VOCs=NMHC。 3、总量平衡方案 （1）废水：项目产生的废水污染物排放量在枫桥水质净化厂（原二污厂）已核批的总量内平衡。 （2）废气：颗粒物、NOx、VOCs作为总量控制因子，根据《 市生态环境局关于印发<苏州市主要污染物总量管理暂行办法>的通知》（苏环办字〔2020〕275 号）相关要求平衡；新增大气污染物HCl、H2SO4、NH3、H2S、甲醛、HNC、二甲苯、四氯乙烯、NMHC、氟化物在新区范围内平衡。 （3）固废：项目固废实现零排放，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目利用原有项目预留2#厂房，仅进行包括生产设备、公辅设备、环保设备等安装。 主要污染为设备安装噪声、生活污水、废包装材料、生活垃圾等。 企业应加强施工期隔声、减震等降噪措施，合理安排施工时间，将施工期噪声影响降至最低。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，对周围声环境的影响随着施工的结束而停止。 施工期生活污水依托原有项目，全部纳入管网，不向周围水体排放。 施工期设备安装废包材外卖处置，生活垃圾由环卫部门统一及时处理，避免二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 1.1废气污染源核算 1.1.1源强核算方法 本项目属于电子器件制造，含电镀工段；本次评价参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）中源强核算方法进行核算。 根据项目工艺流程分析，本项目产生的废气主要包括生产过程中产生的工艺废气，辅助工程废气。其中工艺废气包括：酸碱废气、有机废气、含氰废气、污水站臭气等。项目废气污染工序及主要污染物见下表。 表4.1-1 废气污染工序及主要污染物 类别 产生工段 生产设备 编号 主要污 染因子 拟采用HJ884-2018及HJ984-2018中的源强核算方法 本项目采取的源强核算方法 酸碱废气（1#喷淋系统） 电镀铜+电镀镍+电镀金线 中和槽 G1-12酸性废气 硫酸 1、类比法；2、产污系数法 产污系数法 活化槽 G1-13酸性废气 硫酸 电镀铜槽 G1-14酸性废气 硫酸、HCl 活化槽 G1-15酸性废气 硫酸 电镀镍槽 G1-16酸性废气 硫酸、HCl 活化槽 G1-17酸性废气 硫酸、HCl 电镀镍+电镀银线 电镀镍槽 G1-18酸性废气 硫酸、HCl 活化槽 G1-19酸性废气 硫酸 酸碱废气（2#喷淋系统） 化学镍前处理 中和槽 G1-3酸性废气 硫酸 1、类比法；2、产污系数法 产污系数法 微蚀1 G1-4酸性废气 HF 微蚀2 G1-5酸性废气 HF、NOX 中和槽 G1-6酸性废气 硫酸 酸活化槽 G1-7酸性废气 HCl 活化槽 G1-8酸性废气 HCl 反活化槽 G1-9酸性废气 硫酸 化学镍+焦铜 中和槽 G1-10酸性废气 硫酸 化学镍槽 G2-1碱性废气 氨 活化槽 G1-11酸性废气 硫酸 电镀铜 G2-2碱性废气 氨 退镀 镍退镀 G2-4碱性废气 氨 酸碱废气（3#喷淋系统） 陶瓷片表面处理 酸洗槽 G1-1酸性废气 HCl 1、类比法；2、产污系数法 产污系数法 溅镀前处理 酸洗槽 G1-2酸性废气 硫酸 金属蚀刻 镍蚀刻槽 G1-19酸性废气 HF 镍铬蚀刻槽 G1-20酸性废气 HCl 铜蚀刻 G1-21酸性废气 HCl 钛蚀刻槽 G1-22酸性废气 HF 铂金蚀刻槽 G1-23酸性废气 NOx、HCl 含氰废气 电镀银 预镀银槽 G3-3、G3-4含氰废气 HCN 1、类比法；2、产污系数法 产污系数法 镀银槽 电镀金 预镀金槽 G3-1、G3-2含氰废气 HCN 电镀金槽 有机废气 溅镀 超声波清洗槽 G4-1~G4-6有机废气 异丙醇、NMHC 1、类比法；2、产污系数法；3、物料衡算法；4、排污系数法 类比法、产污系数法、物料衡算法 涂胶曝光 超声波清洗槽 G4-7~G4-13有机废气 异丙醇、NMHC 涂胶 G4-14~G4-16有机废气 二甲苯、NMHC（甲酚） 烘箱 显影 负胶显影槽 G4-17有机废气 NMHC（正庚烷） 二甲苯 正胶显影槽 G2-3碱性废气 氨 漂洗槽 G4-18、G4-19有机废气 NMHC（乙酸丁酯） 烘箱 去膜 去膜 G4-21有机废气 NMHC（邻二氯苯、丙酮、苯酚） 、四氯乙烯 污水站 废水处理 废水站 G5-1废水站臭气 氨、硫化氢 1、类比法；2、产污系数法 类比法、产污系数法 / 陶瓷片表面处理 打孔机 G6-2其他废气 颗粒物 1、类比法； 类比法 实验室 检测 质检设备 G6-1其他废气 锡及其化合物 1、类比法； 物料衡算法、产污系数法 （1）酸碱废气： ①酸性废气 本项目属于电子器件制造，含电镀工段；本次评价参照生态环境部发布的《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）废气污染物产生量计算公式为： D=Gs×A×t×10-6 式中：D—核算时段内污染物产生量，t； Gs—单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/(m2·h)； A—镀槽液面面积，m2；t—核算时段内污染物产生时间，h。 电镀工段主要废气污染物产物系Gs取值（HJ 984-2018）中附录B，详见下表： 表4.1-2 单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数 序号 污染物 名称 产生量 （g/m2·h） 适用范围 1 HCl 107.3~643.6 1.在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热：氯化氢质量百分浓度10%~15%，取107.3；16%~20%，取220.0；氯化氢质量百分浓度21%~25%，取370.7；氯化氢质量百分浓度26%~31%，取643.6。 2.在稀或中等盐酸溶液中（加热）酸洗，不添加酸雾抑制剂：氯化氢质量百分浓度5%~10%，取107.3；氯化氢质量百分浓度11%~15%，取370.7；氯化氢质量百分浓度16%~20%，取643.6 0.4~15.8 弱酸洗（不加热，质量百分浓度5%~8%），室温高、含量高时取上限，不添加酸雾抑制剂 2 HCN 19.8 碱性氰化镀金及金合金、镀镉、镀银 5.4 氰化镀铜、镀铜合金 3 氟化物 72.0 在氢氟酸及其盐溶液中进行金属的化学和电化学加工 可忽略 锌铝等合金件低浓度活化处理槽液 4 硫酸雾 25.2 在质量浓度大于100g/L的硫酸中浸蚀、抛光，硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银等 可忽略 室温下含硫酸的溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀镉，弱硫酸酸洗 5 NOX 800~3000 铜及合金酸洗、光亮酸洗，铝及铝合金碱腐蚀后酸洗出光、化学抛光，随温度高低（常温、≤45℃、≤60℃）及硝酸含量高低（硝酸质量百分浓度141-211g/L、423-564g/L、＞700g/L）分取上、中、下限 7500 适用于97%浓硝酸，在无水条件下退镍、退铜和退挂具 10.8 在质量百分浓度10%~15%硝酸溶液中清洗铝、酸洗铜及合金等 可忽略 在质量百分浓度≤3%稀硝酸溶液中清洗铝、不锈钢钝化、锌镀层出光等 注1：污染物产生量单位是指单位镀槽表面积每小时产生的污染物的量。 注2：对于铬酸雾源强参数，除非有注明，均为槽液不添加铬雾抑制剂及塑料球覆盖的情况。 注3：对于氯化氢源强参数，在添加酸雾抑制剂的情况下，可按照不添加酸雾抑制剂的源强的80%计算。 ②碱性废气 参照《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社，孙一坚主编）P474-475碱溶液槽体有害物散发率，相关参数下表： 表4.1-3 项目槽体有害气体散发率一览表 工艺过程 有害物 散发率 有色金属电解除油，按含碱量及温度高低取上下限 碱雾 2~4 g/h·m2 在碱溶液中金属的化学加工 碱雾 55 mg/s·m2 （2）含氰废气 根据生态环境部发布的《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）废气污染物产生量计算公式为：D=Gs×A×t×10-6 式中：D—核算时段内污染物产生量，t； Gs—单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/(m2·h)； A—镀槽液面面积，m2； t—核算时段内污染物产生时间，h。 电镀工段主要废气污染物产物系Gs取值（HJ 984-2018）中附录B，详见表4.1-2。 （3）有机废气 本项目有机清洗等工段均为室温操作，参照HJ169-2018附录F中质量蒸发进行估算，挥发性有机物的产生量计算公式为： 式中： Q——质量蒸发速率，kg/s； p——液体表面蒸气压，Pa； R——气体常数，J/（mol·K）； T0——环境温度，K； M——物质的摩尔质量，kg/mol； u——风速，m/s；参照GB37822-2019中集气罩控制风速要求，本次评价取值0.3m/s。 r——液池半径，m； α，n——大气稳定度系数，取值如下： 表4.1-4 蒸发模式参数 大气稳定度 n α 不稳定（A，B） 0.2 3.846×10-3 中性（D） 0.25 4.685×10-3 稳定（E,F） 0.3 5.285×10-3 |

表4.1-5 质量蒸发计算参数

| 挥发性 有机物称 | 饱和蒸气压p | 气体常数R | 温度T0 | 摩尔质量M | 风速u | 液池尺寸 | 半径r | n | α | 蒸发速率Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pa | J/（mol·K） | K | kg/mol | m/s | m×m | m | / | / | g/s |
| 丙酮 | 53.32×103 | 8.13 | 298 | 58.079×10-3 | 0.3 | 0.4×0.35 | 0.211 | 0.3 | 5.285×10-3 | 0.151 |
| 异丙醇 | 4.4×103 | 8.13 | 298 | 60.06×10-3 | 0.3 | 0.4×0.35 | 0.211 | 0.3 | 5.285×10-3 | 0.013 |
| 乙醇 | 5.33×103 | 8.13 | 298 | 46.07×10-3 | 0.3 | 0.4×0.35 | 0.211 | 0.3 | 5.285×10-3 | 0.012 |
| 二甲苯 | 1.33×103 | 8.13 | 298 | 106.17×10-3 | 0.3 | 0.4×0.35 | 0.211 | 0.3 | 5.285×10-3 | 0.007 |
| 正庚烷 | 5.33×103 | 8.13 | 298 | 100.21×10-3 | 0.3 | 0.4×0.35 | 0.211 | 0.3 | 5.285×10-3 | 0.026 |
| 乙酸丁酯 | 2×103 | 8.13 | 298 | 116.16×10-3 | 0.3 | 0.4×0.35 | 0.211 | 0.3 | 5.285×10-3 | 0.011 |
| 邻二氯苯 | 2.4×103 | 8.13 | 298 | 147×10-3 | 0.3 | 0.4×0.35 | 0.211 | 0.3 | 5.285×10-3 | 0.017 |
| 四氯乙烯 | 2.11×103 | 8.13 | 298 | 165.82×10-3 | 0.3 | 0.4×0.35 | 0.211 | 0.3 | 5.285×10-3 | 0.001 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）废水站废气 参考《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016），污水站的臭气来源为污水处理、污泥处理；恶臭物质主要有NH3、H2S 等，项目臭气中硫化氢和氨产生浓度如下表所示： 表4.1-6 臭气中硫化氢和氨产生系数表 污染物 处理区域 NH3（mg/m3） H2S（mg/m3） 臭气浓度（无量纲） 污水处理区域 1~10 0.5~5 1000~5000 污泥处理区域 5~30 1~10 5000~100000 本次评价取值 10 5 5000 （5）其他废气 ①打孔颗粒物： 陶瓷基板打孔过程产生颗粒物。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册 电子电气行业系数手册》，打孔颗粒物产生系数为4.87g/kg-原料，本项目陶瓷基板用量102万片/年，密度4g/cm3，陶瓷基板规格50.8mm*50.8mm*0.3mm，折合约3.7t/a；则打孔粉尘产生量为0.02t/a。设备单机自带集尘装置能做到产尘部位密闭，只在人工放料操作时逸出少量粉尘，逸散的粉尘以产生量安10%计，合计为：0.02×10%≈0.002t/a，该部分粉尘以无组织形式扩散到车间内，最终逸散到大气中。 ②检测颗粒物： 产品抽检焊锡性能检测过程锡丝用量5kg/a。参考《焊接工作的劳动保护》及其现有项目类比分析可知，锡丝焊接发尘量约为5g/kg；则产生锡及其化合物0.025kg/a，产生量较小，本次评价仅作定性分析。 ③危废房废气 项目废溶剂中乙醇、丙酮、异丙醇、二甲苯、乙酸丁酯为《易燃易爆物质和物品参考名录》中所列物质；项目废去膜液含四氯乙烯属于《有毒有害大气污染物名录》（2018年）中所列物质，废液至于废液收集桶内密封暂存，控制暂存区域低温，设置换气系统，引致有机废气处理设施处理，本次评价仅作定性分析。 1.1.2非正常工况污染源强分析 非正常工况包括开停机、设备故障和检修、生产装置达不到设计参数等情况下的排污，不包括恶性事故排放。 （1）开、停机污染源强分析 对于开、停机，企业需做到： ①车间开工时，首先运行对应的废气处理装置，然后再进行人工或机械操作。 ②车间停工时，所有的废气处理装安保设施置继续运转，待产生的废气排出之后才逐台关闭。 车间在开、停机时排出污染物均得到有效处理，经排放口排出的污染物浓度比正常生产时小。 （2）生产设备故障和检修 设备故障时则立即止作业，环保设施继续运行，经污染物排得到充分处理后再关闭环保设施，可以确保废气排放情况达标排放。 设备检修时停止作业，不会有额外污染物产生。 （3）环保设施出现故障 在开工前要求先运行对应的废气处理装置，检查风机以及处理设施是否正常，在确保废气处理设施正常情况下再进行作业。 结合项目情况，非正产工况主要有：酸雾抑制剂异常，导致HCl挥发量异常；废气处理药剂添加、喷淋量异常，废水排放不及时等情况，导致环保设施无法达到设计效率；以环保设施处理效率为设计处理效率的50%计算非正常工况下污染物产生及排放源强；持续时间在0.5h之内，每年发生2次。 在生产过程中采取以下措施以有效防控环保措施失效，避免非正常工况。 （1）按照班次记录废气治理设施运行情况（包括正常工况及非正常工况），非正常工况记录起止时刻；记录药剂添加、活性炭更换及废水排放等情况；确保设施运行稳定，污染物达标排放。 （2）企业对对废气处理设施每周一次和每月一次的例行检查，定期维护。 1.2废气污染物排放汇总 |
| --- | --- |

表4.1-7  本项目有组织废气产生及排放情况一览表

| 编号 | 废气量 m3/h | 污染物名称 | 产生情况 | 治理措施 | 处理效率% | 排放情况 | 执行标准 | 排气筒参数 | 排气方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 速率 | 产生量t/a |  |  | 浓度 | 速率 | 排放量t/a | 浓度 | 速率 | 高度m | 直径m | 温度 |  |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h |  |  |  | mg/m3 | kg/h |  | mg/m3 | kg/h |  |  | ℃ |  |
| 正常工况 |
| DA001 | 17173 | HCl | 0.542 | 0.0093 | 0.0224 | 1套“二级碱液喷淋” | 60 | 0.2170 | 0.00373 | 0.0089 | 10 | / | 25 | 0.6 | 25 | 连续2400h/a |
|  |  | H2SO4 | 1.585 | 0.027 | 0.065 |  | 60 | 0.634 | 0.011 | 0.026 | 5 | / |  |  |  |  |
| DA002 | 14390 | HCl | 0.796 | 0.011 | 0.027 | 1套“二级碱液喷淋” | 60 | 0.318 | 0.005 | 0.011 | 10 | / | 25 | 0.6 | 25 | 连续2400h/a |
|  |  | H2SO4 | 1.576 | 0.023 | 0.054 |  | 60 | 0.630 | 0.009 | 0.022 | 5 | / |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 23.767 | 0.342 | 0.821 |  | 60 | 9.507 | 0.137 | 0.328 | 50 | / |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 1.801 | 0.026 | 0.062 |  | 60 | 0.721 | 0.010 | 0.025 | 1.5 | / |  |  |  |  |
|  |  | 氨 | 0.494 | 0.007 | 0.017 |  | 60 | 0.198 | 0.0028 | 0.0068 | 10 | / |  |  |  |  |
| DA003 | 5850 | HCl | 15.086 | 0.088 | 0.212 | 1套“二级碱液喷淋” | 60 | 6.034 | 0.035 | 0.085 | 10 | / | 25 | 0.4 | 25 | 连续2400h/a |
|  |  | H2SO4 | 0.543 | 0.003 | 0.008 |  | 60 | 0.217 | 0.0013 | 0.0030 | 5 | / |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.233 | 0.001 | 0.003 |  | / | 0.233 | 0.0014 | 0.0033 | 50 | / |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 3.102 | 0.018 | 0.044 |  | 60 | 1.241 | 0.007 | 0.017 | 1.5 | / |  |  |  |  |
| DA004 | 10249 | 氰化氢 | 4.694 | 0.048 | 0.115 | 1套“二级喷淋吸收氧化” | 90 | 0.469 | 0.005 | 0.012 | 0.5 | / | 25 | 0.5 | 25 | 连续2400h/a |
| DA005 | 11562 | 二甲苯 | 53.829 | 0.622 | 0.747 | 1套“二级活性炭吸附” | 90 | 5.383 | 0.062 | 0.075 | 25 | 0.72 | 25 | 0.6 | 25 | 连续1200h/a |
|  |  | 四氯乙烯 | 4.791 | 0.055 | 0.066 |  | 90 | 0.479 | 0.006 | 0.007 | 80 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 | 7.237 | 0.084 | 0.100 |  | 90 | 0.724 | 0.008 | 0.010 | 40 | / |  |  |  |  |
|  |  | NMHC | 229.393 | 2.652 | 3.183 |  | 90 | 22.939 | 0.265 | 0.318 | 50 | 3 |  |  |  |  |
| DA006 | 4500 | 氨 | 10 | 0.045 | 0.324 | 1套“二级喷淋+一级活性炭吸附” | 90 | 1 | 0.005 | 0.032 | 10 | / | 25 | 0.4 | 25 | 连续7200h/a |
|  |  | 硫化氢 | 5 | 0.023 | 0.162 |  | 90 | 0.5 | 0.002 | 0.016 | / | 0.9 |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 5000 | / | / |  | 90 | 500 | / | / | 6000（无量纲） |  |  |  |  |
| 非正常工况 |
| DA001 | 17173 | HCl | 0.542 | 0.0093 | 0.0224 | 1套“二级碱液喷淋” | 50 | 0.2712 | 0.0047 | 0.0112 | 10 |  | 25 | 0.6 | 25 | 连续2400h/a |
|  |  | H2SO4 | 1.585 | 0.027 | 0.065 |  | 50 | 0.792 | 0.014 | 0.033 | 5 |  |  |  |  |  |
| DA002 | 14390 | HCl | 0.796 | 0.011 | 0.027 | 1套“二级碱液喷淋” | 50 | 0.398 | 0.006 | 0.014 | 10 |  | 25 | 0.6 | 25 | 连续2400h/a |
|  |  | H2SO4 | 1.576 | 0.023 | 0.054 |  | 50 | 0.788 | 0.011 | 0.027 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 23.767 | 0.342 | 0.821 |  | 50 | 11.883 | 0.171 | 0.410 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 1.801 | 0.026 | 0.062 |  | 50 | 0.901 | 0.013 | 0.031 | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 | 0.494 | 0.007 | 0.017 |  | 50 | 0.247 | 0.0036 | 0.0085 | 10 |  |  |  |  |  |
| DA003 | 5850 | HCl | 15.086 | 0.088 | 0.212 | 1套“二级碱液喷淋” | 50 | 7.543 | 0.044 | 0.106 | 10 |  | 25 | 0.4 | 25 | 连续2400h/a |
|  |  | H2SO4 | 0.543 | 0.003 | 0.008 |  | 50 | 0.271 | 0.0016 | 0.0038 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.233 | 0.001 | 0.003 |  | 50 | 0.116 | 0.0007 | 0.0016 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 3.102 | 0.018 | 0.044 |  | 50 | 1.551 | 0.0091 | 0.0218 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| DA004 | 10249 | 氰化氢 | 4.694 | 0.048 | 0.115 | 1套“二级喷淋吸收氧化” | 50 | 2.347 | 0.0241 | 0.0577 | 0.5 | / | 25 | 0.5 | 25 | 连续2400h/a |
| DA005 | 11562 | 二甲苯 | 53.829 | 0.622 | 0.747 | 1套“二级活性炭吸附” | 50 | 26.915 | 0.3112 | 0.3734 | 25 | 0.72 | 25 | 0.6 | 25 | 连续1200h/a |
|  |  | 四氯乙烯 | 4.791 | 0.055 | 0.066 |  | 50 | 2.395 | 0.0277 | 0.0332 | 80 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 | 7.237 | 0.084 | 0.100 |  | 50 | 3.619 | 0.0418 | 0.0502 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | NMHC | 229.393 | 2.652 | 3.183 |  | 50 | 114.697 | 1.3261 | 1.5913 | 50 | 3 |  |  |  |  |
| DA006 | 4500 | 氨 | 10 | 0.045 | 0.324 | 1套“二级喷淋+一级活性炭吸附” | 50 | 5 | 0.023 | 0.162 | 10 | / | 25 | 0.4 | 25 | 连续1h/a连续7200h/a |
|  |  | 硫化氢 | 5 | 0.023 | 0.162 |  | 50 | 2.5 | 0.011 | 0.081 | / | 0.9 |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 5000 | / | / |  | 50 | 2500.0 | / | / | 6000（无量纲） |  |  |  |  |

注：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表6中，NOx《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ/T43）检出限0.7mg/m3，DA003排气筒氮氧化物产生源强低于检出限。

表4.1-8 废气无组织排放基本情况一览表

| 排放口基本情况 | 污染物排放 | 排放方式 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 长度 | 宽度 | 有效高度 | 排放口类型 | 地理坐标 | 污染物种类 | 速率kg/h | 排放量t/a |  |
| 2#厂房 | 48.6 | 40.6 | 23.65 | / | 120.490515, 31.335199 | 颗粒物 | 0.001 | 0.002 | 连续2400h/a |
|  |  |  |  |  |  | 锡及其化合物 | 少量 | 不定量计算 |  |
|  |  |  |  |  |  | HCl | 0.012 | 0.029 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2SO4 | 0.005 | 0.013 |  |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 0.038 | 0.092 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.005 | 0.012 |  |
|  |  |  |  |  |  | 异丙醇 | 0.009 | 0.022 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化氢 | 0.003 | 0.007 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.069 | 0.083 | 连续1200h/a |
|  |  |  |  |  |  | 四氯乙烯 | 0.006 | 0.007 |  |
|  |  |  |  |  |  | NMHC | 0.295 | 0.354 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | 0.005 | 0.032 | 连续7200h/a |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.016 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3 废气治理措施 （1）酸碱废气 项目酸性废气经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级碱液喷淋处理后，尾气通过25m高排气筒高空排放。 （2）含氰废气 项目含氰废气经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级喷淋处理后，尾气通过25m高排气筒高空排放。 （3）有机废气 项目有机废气经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过25m高排气筒高空排放。 （4）废水站废气 项目废水站异味经密闭罩负压收集+1套二级喷淋+活性炭处理装置处理后，尾气通过25m高排气筒高空排放。 图4.1-1 项目废气处理流程 本项目酸碱废气、含氰废气处理工艺为《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）、《电镀污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-11）、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ 855-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）“电镀生产线”中推荐可行技术。 参考电镀行业《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）、《电镀污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-11）、《吸附工艺有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置》（HJ/T386-2007）、《环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置》（HJ/T387-2007）及《环境工程技术手册 废气治理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，王海涛、张学义副主编）等文献资料，废气处理效率如下： 表4.1-9 废气处理效率 注：根据废气处理方案，并结合本项目酸碱废气风量大、产生浓度低的特点，综合考虑本次评价喷淋塔去除效率。 本项目无组织废气应做到以下控制措施： ①原辅料储存时，有机试剂密封并存放于室内；非取用状态时应封口，保持密闭。 ②原辅料输送时，采用密闭的包装或容器进行物料转移。 ③生产过程中产生的有机废气处宜选用本报告推荐的治理工艺进行收集处理并通过排气筒排放，以减少废气无组织排放，以减少废气无组织排放。 ④废气治理系统应与生产工艺设备同步运行；并定期检修，确保其正常运行。 1.4主要环境影响 项目厂区平面布置较为合理，选址较为合理；项目废气污染控制措施经济可行，污染物能够达标排放。各污染物排放量根据相关管理要求，通过区域削减或减量替代，区域内不增加污染物排放。经对项目大气环境影响分析，项目实施后不降低区域现有大气环境功能级别，对周边大气环境影响可接受。 详见废气专项评价。 2.废水 2.1废水产生情况 2.1.1源强核算方法 本项目属于电子器件制造，含电镀工段；本次评价参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）中源强核算方法进行核算。 表4.2-1 项目废水源强核算方法一览表 工艺名称 废水编号 产生量m3/a 污染物/核算因子 去向 源强核算方法 陶瓷片处理线 W1 其他废水 328.4 COD、SS、TN、Al、Si 其他废水系统 物料衡算法、产物系数法 W2 酸性废水 128.1 pH、TN、Al、Si W3 碱性废水 128.1 pH、TDS 溅镀前处理线 W1 其他废水 208 SS、TN、Al、Si W2 酸性废水 98.6 pH、TN、Al、Si W3 碱性废水 100.4 pH、TDS 化学镍前处理线 W2 酸性废水 397.5 pH、TDS 其他废水系统 W3 碱性废水 266.6 pH W7 含氟废水 264.8 pH、TN、氟化物 其他金属废水系统 W8 其他金属废水 262.4 pH、Sn、Pd、TDS 化学镍+焦磷酸铜线 W2 酸性废水 519 pH、Ni、TDS 其他废水系统 W3 碱性废水 133.5 pH W4 络合废水 130.4 pH、Cu、TP、NH3-N、TDS 含镍废水系统 W5 含镍废水 131.9 pH、总镍、TP、TDS L2 含镍废液 5.1 pH、总镍、TP、TDS 危废，委外 L3 含铜废液 0.3 pH、Cu、TP、NH3-N、TDS 电镀铜（酸法）+电镀镍+电镀金线 W2 酸性废水 916.5 pH、镍、铬、铜、TDS 其他废水系统 W3 碱性废水 267.8 pH W5 含镍废水 133.9 pH、Ni、TDS 含镍废水系统 W6 含铜废水 130.7 pH、Cu、TDS 其他金属废水系统 W8 其他金属废水 132.0 Ti W9 含氰废水 263.6 pH、Au、总氰化物、TDS 含氰废水系统 L2 含镍废液 0.3 pH、Ni、TDS 危废，委外 L3 含铜废液 0.3 pH、Cu、TDS L4 含氰废液 0.4 pH、总氰化物、TDS 电镀镍+电镀银线 W1 其他废水 136.5 COD 其他废水系统 W2 酸性废水 651 pH、Ni、Cu、TDS W3 碱性废水 136.5 pH W5 含镍废水 133.9 pH、Ni、TDS 含镍废水系统 W9 含氰废水 132.2 pH、Ag、总氰化物、TDS 含氰废水系统 L2 含镍废液 1.0 pH、Ni、TDS 危废，委外 L4 含氰废液 0.8 pH、Ag、总氰化物、TDS 蚀刻+去膜 W5 含镍废水 132.5 pH、氟化物、NH3-N、COD、总镍、Cr3+、TDS 含镍废水系统 W6 含铜废水 66.8 pH、Cu、TDS 其他金属废水系统 W8 其他金属废水 199.3 pH、Ta、Ti、W、Au、Pt、碘、F、TDS W10 有机废水 81.0 pH、COD、TDS 有机废水系统 退镀 W5 含镍废水 61.9 pH、Ni、TDS 含镍废水系统 W8 其他金属废水 246.5 pH、Ag、Au、TDS 其他金属废水系统 L12 退镀废液 0.6 pH、Ni、TDS 含镍废水系统 划片 W1 其他废水 1800 SS 其他废水系统 槽液分析 L15 分析废液 0.03 pH、COD、SS、总氰化物、氨氮、TN、Au、Ag、Cu、Ni、氟化物、TDS 含镍废水系统 物料衡算法 W5 含镍废水 0.15 自来水纯水系统 W11-1 系统排水 1183.3 pH、COD、SS、TDS 接管污水处理厂 产污系数法 回用水纯水系统 W1 其他废水 2189 pH、COD、SS、TDS 其他废水系统 地面冲洗 W5 含镍废水 921.6 pH、COD、SS、总氰化物、氨氮、TN、Au、Ag、Cu、Ni、氟化物、TDS 含镍废水系统 产污系数法 循环冷却 W1 其他废水 816 pH、COD、SS、TDS 其他废水系统 产污系数法 废气处理 W1 其他废水 108 pH、COD、SS、NH3-N 、TDS 产污系数法、类比法 W3 碱性废水 203.5 pH、COD、SS、氨氮、TN、氟化物、TDS W9 含氰废水 28.8 pH、COD、SS、总氰化物、TN、TDS 含氰废水系统 办公生活 生活污水 2880 COD、SS、NH3-N、TN、TP 接管 产污系数法 / 初期雨水 302.8m3/次 COD、SS 进入其他废水系统 产污系数法 2.1.2源强核算 （1）工艺废水 根据项目水平衡，本项目工艺用水量9086.6m3/a；废水产生量 8728.9m3/a，收集后经厂内废水站处理；废液/渣作为危废委外处置量8.7m3/a，详见“水平衡图”。 根据项目工艺特点及原辅料使用情况，工艺废水大致可分为：含镍废水、含氰废水、有机废水、其他金属废水、其他废水；主要污染物及分质处理去向详见“表4-1”；工艺废水分质收集后进入废水站相应处理系统进行分类处理，扩建项目生产废水处理后厂内回用，零排放。 参照目前印制电路板行业对废水污染物主要考核指标的要求，并结合本项目生产工艺特点，确定本项目生产废水的污染物评价指标为：pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、镍、铬、铜、银、氟化物、氰化物。 2021年8月苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司组织召开了本项目废水处理方案技术评审，本评价主要根据废水处理方案，并结合物料衡算与类比法相结合的方式确定各类废水源强，详见表4.2-3。 （2）纯水制备排水 本项目生产中，根据各工艺环节的要求采用自来水纯水、一级RO纯水、二级RO纯水；为此，本项目设置2套纯水系统，纯水系统排水主要污染物为COD:100mg/L、SS:50mg/L、TDS：300mg/L。根据项目水平衡，本项目纯水系统用水及排水量、排水去向如下： 表4.2-2 本项目纯水系统排水情况核算结果（m3/a） 项目 自来水纯水系统 回用水纯水系统 一级RO纯水 二级RO纯水 纯水得水率 60% 80% 75% 进水量 2958.3 10945.2 5777.8 纯水量 1775.0 8756.2 4333.3 排水量 1183.3 2189.0 1444.4 排水去向 接管 其他废水调节池 制水回用 （3）废气喷淋塔排水 项目酸碱废气、含氰废气均采用二级喷淋处理，废水站废气采用二级喷淋+活性炭吸附处理；根据项目废气处理系统方案，喷淋水量如下： ①酸碱废气喷淋塔：扩建项目根据产线布置，对项目酸碱废气分区收集后经3套二级喷淋塔处理；喷淋塔设计液气比2~4L/m3，每天运行8h，喷淋水循环使用，定期补充消耗并定期排水。消耗量按循环量的1‰计，强制排水按循环量的0.5‰计。 项目 1#喷淋塔 2#喷淋塔 3#喷淋塔 风量 m3/h 17173 14390 5850 液气比L/m3 2~4 2~4 2~4 循环量m3/h 35 30 12 喷淋用水量m3/h 34.3 28.8 11.7 消耗量m3/h 0.034 0.029 0.012 强制排水m3/h 0.017 0.014 0.006 综上，项目酸碱废气喷淋用水量74.8m3/h，损耗量179.6m3/a，强制排水89.8m3/a，强制排水主要污染因子：pH、COD、SS、TN、TDS。 ②含氰废气喷淋塔：风量10249 m3/h，喷淋塔设计液气比2L/m3，则单位用水量20.5m3/h，每天运行8h；喷淋水循环使用，定期补充消耗并排水。消耗量按循环量的1‰计，损耗量49.2m3/a；强制排水按损耗量的0.5‰计，排放量24.6m3/a；主要污染因子： pH、COD、SS、总氰化物、TN、TDS。 ③废水站废气喷淋塔：风量4500 m3/h，喷淋塔设计液气比2L/m3，则单位用水量9m3/h，每天运行24h；喷淋水循环使用，定期补充消耗并排水。消耗量按循环量的1‰计，损耗量64.8m3/a；强制排水按损耗量的0.5‰计，排放量32.4m3/a；主要污染因子： pH、COD、SS、NH3-N 、TN。 喷淋塔强排水按照水质进行分类收集后进废水站相应系统处理后回用，不外排。 （4）冷却塔强排水 项目废水处理配套冷却塔，冷却方式为间接开式冷却，循环水量为80m3/h，按照8h/d，年工作时间为2400h计。 根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），开式冷却塔补水量、强制排水量按以下方法进行计算： Qe=k·Δt·Qr； Qm= Qe·N/（N-1）=Qe+Qb+Qw 式中： Δt——循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），本项目取15； k——蒸发损失系数（1/℃），本项目取0.0014； N——浓缩倍数，本项目间接开式冷却系统取5； Qr——循环冷却水量（m3/h）； Qw——风吹损失水量（m3/h），本项目取0.1%·Qr； Qm——补充水量（m3/h）； Qe——蒸发水量（m3/h）； Qb——强制排污量（m3/h）； 经计算，冷却水循环系统补充水量Qm=5040m3/a；强制排水量Qb=816m3/a，主要污染物为COD:80mg/L、SS:80mg/L。 （5）车间清废水 本项目4F组装车间及5F办公+质检室均采用吸尘器清理，仅3F车间采用水洗。项目3F车间1920m2，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年版），地面冲洗用水按2~3L/m2·次计算，本评价按照2L/m2·次、1次/d计，年生产运行300d，则年用水量为1152m3/a；排水量按用水量的80%计，清洗废水量为921.6m3/a收集后进废水站含镍废水系统处理后回用，不外排。 （6）生活污水 生活用水按0.15m3/d·人计，项目员工80人，年生产运行300d，则年用水量为3600m3/a；排水量按用水量的80%计，生活污水量为2880m3/a，主要污染物为COD 350mg/L、SS 300mg/L、氨氮25mg/L、TN45mg/L、TP 3mg/L，接管枫桥水质净化厂集中处理，处理后排至京杭运河。 （7）绿化用水： 项目全厂占地面积13245.4m2，绿化率9.15%，绿化面积：1212m2，绿化用水量按《江苏省城市生活与公共用水定额》表6公共设施管理业用水定额2L/m2·d（2、3季度）、0.6 L/m2·d（1、4季度）计，每年浇灌300d，合计绿化用水量472.7 m3/a。 （8）初期雨水 本项目对厂区内初期雨水进行收集，参照《市政府关于公布苏州市区设计暴雨强度公式及设计雨型的通知》（苏府[2019]84号），暴雨强度公式如下： 式中：i——设计暴雨强度（mm/min）；t——降雨历时（min）；TM——设计重现期（年）。 本项目汇水面积9259m2,，采用前15分钟雨水量为初期雨水量，故初期雨水量为：302.8m3/次；设置303m3初期雨水池。 雨水管道按15分钟自动切换，收集降雨15分钟内（计入汇流时间）的汇流量，而后自动切入下水道；初期雨水主要污染物为COD: 100mg/L、SS: 250mg/L。初期雨水经厂内废水设施处理后回用，不外排。 2.1.3废水产生情况汇总 表4.2-3 项目废水产生及治理情况一览表 类别 污染物种类 污染物产生 治理措施 是否为可行技术* 排放方式 浓度mg/L 产生量t/a 含镍废水 水量 / 1646.2 化学沉淀+压滤+蒸发 是 厂内回用，不外排 COD 150 0.247 SS 35 0.058 NH3-N 50 0.082 TN 100 0.165 TP 60 0.098 镍 162 0.266 铬 0.3 0.0006 F- 5 0.052 铜 0.5 0.001 含氰废水 水量 / 420.4 破氰+混凝沉淀预处理 化学沉淀+水解酸化+生化+RO膜分离+蒸发 是 COD 200 0.084 SS 50 0.021 NH3-N 10 0.004 TN 25 0.011 CN- 144 0.061 银 2.2 0.001 金 0.02 0.00001 有机废水 水量 / 81.0 酸析 是 COD 2000 0.162 SS 150 0.012 其他金属废水 水量 / 1302.5 化学沉淀+压滤 是 COD 150 0.195 SS 250 0.326 TN 50 0.065 TP 10.4 0.014 F- 471 0.614 铜 179 0.234 其他废水 水量 / 9473.5 调节池 是 COD 150 1.421 SS 111 1.053 初期雨水 水量-m3/次 / 302.8 初期雨水池 COD-t/次 100 0.030 SS-t/次 250 0.076 自来水纯水系统排水 水量 / 1183.3 / / / 接入枫桥水质净化厂集中处理 COD 100 0.118 SS 50 0.059 TDS 300 0.355 生活污水 水量 / 2880 / / / 接入枫桥水质净化厂集中处理 COD 350 1.008 SS 300 0.864 NH3-N 25 0.072 TN 45 0.130 TP 3 0.009 注：本项目基准排水量0.68m3/万块产品，满足3.5m3/万块产品要求。 *可行技术来源《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）、《电镀污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-11）、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》中推荐（或组合）可行技术。 2.2 废水治理措施可行性分析 2021年8月苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司组织召开了本项目废水处理方案技术评审，废水处理方案工艺可行，具体处理工艺如下： 2.2.1工艺流程说明 （1）有机废水 有机废水进入调节池均质均量，通过泵提升至酸析池，加酸使废水中的部分有机物从溶解态或胶体态转化为悬浮物析出，上层浮渣需定期打捞，出水进入其他废水调节池，与其他废水混合。 （2）纯水系统排水 纯水系统一级RO排水及RO药洗废水直接排至中间水池2，与其余废水混合后进一步处理。 （3）含氰废水 含氰废水进入含氰调节池混合后，通过提升泵提升至一级破氰池先加碱调节pH至10-11，后加入NaClO，控制ORP为300-350mv，进行一级破氰处理，主要化学反应式为： CN-+ClO-+H2O→CNC1+2OH-；CNC1+2OH-→CNO-+H2O 破氰池1出水自流至二级破氰池，通过加入H2SO4，控制pH为7-8，后加入NaClO，控制ORP为600-650mv，进行二级破氰处理，主要化学反应式为： 2CNO-+3ClO-+H2O→2CO2↑+N2↑+3Cl-+2OH- 二级破氰池进入PH调节池1加入NaOH调节废水的pH值，出水进入混凝池1，加入PAC进行混凝反应，然后进入絮凝池1，加入 PAM进行絮凝反应，捕捉废水中的悬浮细小颗粒、胶体，并使之增大为易沉降絮体。出水进入斜板沉淀池进行泥水分离，上清液进入中间水池1，在通过提升泵提升至中间水池2，与其余废水混合后进行下一步处理。 （4）其他废水 其他废水进入调节池后，直接通过水泵提升至中间水池2，与其余废水混合后进一步处理。 （5）含镍废水 含镍废水进入含镍调节池均质均量，随后进入间歇物化池，添加NaOH调节PH值，再加入重补剂去除水中的镍：Ni2++2OH-=Ni（OH)2↓、Cr3+ + 3OH-= Cr(OH)3↓，随后加入PAC、PAM进行混凝反应，随后出水通过排泥泵打入板框压滤机中，污泥委外处理，压滤液进入暂存池内保存，压滤液需单独进入蒸发器内，不能与其余废水同时进入。冷凝液进入回用水箱回用，浓缩液委外处理。 （6）其他重金属废水 其他重金属废水进入调节池内均质均量，随后进入间歇物化池，池内添加NaOH调节pH值，再加入重补剂、氯化钙、PAC、PAM进行混凝反应，经板框压滤机泥水分离后，污泥委外处理，压滤液进入中间水池2与其余废水混合，随后通过泵提升至PH调节池2，加入NaOH调节废水的pH值，随后进入混凝池2、絮凝池2，加入PAC、 PAM进行混凝反应，出水进入斜板沉淀池2进行泥水分离，上清液进入中和池，将PH调回至中性。 主要化学反应式为： Ca2++F-=CaF2↓ Cu2++2OH-=Cu（OH)2↓ 中和池出水通过泵提升进入水解酸化池，使难降解有机物断链转化易降解有机物。水解酸化池出水进入A池，在兼氧池中通过反硝化菌的作用将废水中硝态氮、亚硝态还原成氮气，达到除氮的目的，然后出水进入好氧池，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至缺氧池，同时通过细菌的作用将废水的COD进一步降解处理。好氧池出水进入好氧沉淀池进行泥水分离，部分污泥回流至A池，剩余污泥排至污泥浓缩池。O段内设有MBR膜，MBR是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的一种新型高效污水处理工艺，独特的MBR膜组件被放置于曝气池中，通过好氧曝气和生物处理后的水，再由泵通过滤膜过滤之后抽出，利用膜分离设备把生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留，省去了二沉池，活性污泥浓度大大提高。MBR是利用膜组件进行固液分离特点，可分别控制污泥停留时间(SRT)和水力停留时间(HRT)，从而对于那些难以降解的物质在反应器中不断的降解和反应，实现良好的处理效果。MBR出水经袋式过滤器过滤后进入RO前水箱，随后通过水泵提升至RO系统进一步过滤。RO淡水进入回用水池回用水池，随后通过水泵进入纯水系统制备纯水；RO浓水进入蒸发系统，蒸发冷凝液进入回用水池，浓缩液委外处理。 斜板沉淀池、MBR池的污泥进入污泥浓缩池浓缩后，用泵打入板框压滤机压成泥饼后作为危险废物外运处理，上清液进入调节池进行再处理。 |
| --- | --- |

## 图4-1  本项目废水处理工艺流程图

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2.2工艺处理效果分析 表4.2-4 项目废水废水处理系统效率一览表（mg/L） 综上，根据本项目废水方案，经废水站分质处理后最终汇总中水满足厂内回用水质要求，回用于生产中部分清洗环节、纯水制备补充水及公辅工程用水，可做到生产废水零排放；具备技术可行性。 根据本项目废水处理方案，该废水处理工艺一次性投资约300万元，运行费用为：电费+蒸发电费+药剂费=12.03+38.35+4＝54.38元/吨，次生危废处置费用=306.4*4000=123万元；投资占总投资额比例较小，经济上合理。 2.2.3运行管理要求 按照相关法律法规、标准规范等要求，运行生产设施和废水治理设施，并进行维护和管理，保证废水治理设施正常运行。 a） 选择合适的挂具、镀件吊挂方式，减少镀液带出量，降低清洗水的浓度；工件出镀槽时，增加空气吹脱设施，减少镀液带出量；生产线上增设镀液回收装置，回收电镀液。 b） 采取槽边处理方式进行清洗水回用；改进清洗方法，如喷雾或喷淋清洗；自动控制清洗水补水。 c） 电镀生产设施、废水收集系统以及废水治理设施应同步运行，电镀生产废水收集输送管路采用地上明管或架空管路。废水收集系统或废水治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的电镀生产设施，待检修完毕后共同投入使用。 d） 加强废水治理设施巡检，消除设备隐患，保证正常稳定运行。 e） 规范废水处理设施开停机记录、维修巡检记录、药剂使用记录、污泥产生-内部贮存记录、处理前后水质水量监测记录，要求记录规范，内容完整。 f） 电镀污泥按照危险废物管理要求运输、贮存和处置，并建立健全管理制度。电（退）镀废槽液，需单独收集后交有资质的单位处理； g） 按要求安装在线监控设备，并对在线监控设备进行定期保养、维护和校正，做好记录，保证在线监控设备正常运行。 h） 硫酸、盐酸、硝酸等均室内储存，设置围堰、收集沟和集液槽。 i） 设置应急事故水池和雨水收集池。 j） 初期雨水的收集时间宜为15min，收集的初期雨水应经处理达标后排放。 2.3废水排放情况 表4.2-5 废水排放及排放口基本情况一览表 排放口基本情况 排放去向 排放 规律 污染物排放 排放标准 编号 名称 排放口类型 地理坐标 污染物种类 浓度mg/L 排放量t/a 名称 浓度mg/L DW001 厂区排放口 ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间 口处理设施排放 119°19′25.207″；31°32′25.349″ 枫桥水质净化厂（原二污厂） 间断排放，流量不稳定 水量 / 4063.3 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表1中间接排放限值 / COD 277 1.126 300 SS 227 0.923 250 NH3-N 18 0.072 20 TN 32 0.130 35 TP 2 0.009 3 TDS 87 0.355 / 2.4废水排放的环境影响 枫桥水质净化厂原名苏州新区第二污水处理厂，座落于鹿山路东端、马运河以北，一期规模4万吨/日，远期8万吨/日。一期项目已于2004年11月投入运行，目前已接近满负荷运行。一期项目将尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后进行再利用，其二期扩建及除磷脱氮提标改造工程已于2011年5月完工，枫桥水质净化厂的处理能力达到设计的8万吨/日。目前该厂污水主要通过培养活性污泥来处理，流程控制实现了自动化，每个生产工艺流程均安装了传感器，由中央控制室电脑自动检测各项参数，并对其进行实时控制调整。枫桥水质净化厂采用AC氧化沟工艺，具体流程图如下： 图4-2 枫桥水质净化厂废水处理工艺流程图 （1）管网铺设可行性分析 项目位于苏州高新区泰前路3号，属于枫桥水质净化厂服务范围，项目地污水管网已经铺设完成并接通，项目生活污水可经过污水管网进入枫桥水质净化厂。 （2）水量可行性分析 本项目建成后全厂生活污水排放量为4320m3/a、自来水纯水系统排水1134.3m3/a，合计（约18.2t/d），目前枫桥水质净化厂处理余量为20000 m3/d，本项目占枫桥水质净化厂可用余量的0.09%，污水处理厂可以接受。 （3）水质可行性分析 项目扩建完成后全厂排往污水处理厂的废水各项水质指标均低于接管标准，因此以污水处理厂现有工艺完全能够对该废水进行处理。目前处理厂运行情况良好，处理后水质可稳定达到《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发〔2018〕77号）中的“苏州特别排放限值”和《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》标准中一级A标准，尾水排入京杭运河。 综上所述，项目废水排至枫桥水质净化厂集中处理是可行的，预计对纳污水体京杭运河水质影响较小，纳污河道京杭运河的水质可维持现状，地表水环境影响可以接受。 3.噪声 3.1噪声产生及排放情况 本项目噪声主要为研磨机、抛光机、脱水机、烘箱、空压机、风机、水泵等设备运行产生的噪声，其噪声源类型为固定噪声源，设备噪声强度参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）中“表G.1电镀主要噪声源强声压级一览表”确定，详见下表4.3-1： 3.2噪声治理措施 参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）中“表G.2典型降噪措施效果一览表”，本项目拟采取噪声治理措施及效果如下： （1）优先选用环保低噪声型生产设备或生产线； （2）高噪声设备，如空压机等设置隔声罩或隔声房； （3）主生产线全部置于密闭式生产厂房内，并安装隔声门窗等； （4）定期维护设备使之处于良好的运行状态，以降低噪声影响； （5）对于各类风机/水泵，主要采用安装减震垫，在风机机组/水泵与地面之间安置减震器，风机进出口设置消声器等措施，降低噪声值； （6）厂界四周设置绿化隔离带等。 通过采取以上噪声治理措施后，可以有效的降低生产设备的固体传声和空气传声，使厂区设备产生的噪声降低25~30dB(A)以上。 |
| --- | --- |

## 表4.3-1 噪声产生及排放情况表

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量(台/套） | 声源源强声压级（dB(A)） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m* | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/（dB(A)） | 运行时段 | 建筑物插入损失/（dB(A)） | 建筑物外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级（dB(A)） | 建筑物外距离 |
| 1 | 2#车间（1F） | 研磨机 | 10 | 75~90 | 隔声、减振（降噪效果≥10dB(A)） | 24 | 32 | 0 | 北，1 | 80 | 昼间 | 建筑物隔声（降噪效果≥15dB(A)） | 65 | 1m |
| 2 |  | 抛光机 | 10 | 75~90 |  | 16 | 32 | 0 | 北，1 | 80 | 昼间 |  | 65 |  |
| 3 | 2#车间（3F） | 气力吹扫 | 4 | 75~90 |  | 2 | 12 | 10 | 东，3 | 66.5 | 昼间 |  | 51.5 |  |
| 4 |  | 脱水机 | 2 | 75~80 |  | 24 | 24 | 10 | 东，11 | 52.2 | 昼间 |  | 37.2 |  |
| 5 |  | 烘箱 | 2 | 75~80 |  | 1 | 22 | 10 | 北，8 | 54.9 | 昼间 |  | 39.9 |  |
| 6 |  | 划片机 | 20 | 75~80 |  | 24 | 24 | 10 | 北，8 | 64.9 | 昼间 |  | 49.9 |  |
| 7 | 废水站 | 泵 | 84 | 75~80 |  | 24 | 1 | 0 | 南，1 | 89.2 | 昼间/夜间 |  | 74.2 |  |
| 8 | 空压机房 | 空压机 | 1 | 85~100 |  | -2 | 24 | 0 | 东，1 | 82.8 | 昼间 |  | 67.8 |  |

## 表4.3-2 噪声产生及排放情况表（室外）

| 序号 | 声源名称 | 数量(台/套） | 空间相对位置/m | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 风机 | 6 | 4 | 1 | 24 | 85 | 隔声、减振（降噪效果≥10dB(A)） | 昼间/夜间 |
| 2 | 冷却塔 | 1 | 24 | 1 | 0 | 85 |  | 昼间/夜间 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.3声环境影响预测与评价 3.3.1噪声源的确定 本工程运营期各设备的噪声主要有以下特点： （1）本项目声源为固定点声源，运行噪声75~100dB(A)； （2）噪声源室内室外均有分布； （3）本项目噪声源作为点源处理。 3.3.2预测内容 厂界昼、夜噪声贡献值、叠加值（等效声压级）。 3.3.3测方法 （1）室外点声源 根据HJ2.4-2021，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级时，采用LA(r)＝LAW－DC－A做近似计算。 本评价只考虑几何发散衰减，且项目声源处于半自由空间，根据HJ2.4-2021中无指向性点声源几何发散衰减，位于半自由声场，距离声源r处的A声级计算公式可等效为： LA(r)＝LAw－20Lg（r）－8 （2）室内点声源 ①如图5.2.3-1所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw——某个声源的倍频带声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数； Q——方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： 式中：S——透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 Ⅲ.计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA j，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总等效声级为： 式中：T——计算等效声级的时间；N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 3.3.4预测结果 （1）噪声预测结果 根据HJ2.4-2021，对本项目噪声影响进行预测，对各工序的设备满负荷噪声进行叠加，计算出噪声传播至厂界外1m处预测点的噪声级，结果见下表： 表4.3-3 噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点位 N1东厂界 N2南厂界 N3西厂界 N4北厂界 本项目贡献值 昼间 37.94 54.81 36.00 48.17 夜间 35.88 54.59 33.90 42.96 标准 3类：昼间≤65、夜间≤55，夜间：昼间≤70、夜间≤55 （2）厂界及周围敏感点噪声预测结果分析 本项目在泰前路厂区进行扩建，目前该厂区厂房正在建设中，无已建、在建项目。 由以上分析可知，扩建项目产生的噪声厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值；西厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足（GB12348-2008）表1中4类标准限值。 4.1 固废产生情况 4.1.1 固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）规定，给出的判定依据及结果详见下表： 表4.4-1 项目固体废物产生情况汇总表 产生工序 名称 编号 形态 主要成分 种类判断 固体 废物 副产品 判定 依据 陶瓷片表面处理 打孔 边角料 S1 固态 √ / 4.2a） 溅镀 溶剂清洗 废有机溶剂 L1 液态 √ / 4.1h） √ / √ / 溅镀 废靶材 S1 固态 √ / 4.1h） 化学镍+ 电镀铜（焦磷酸盐法） 化学镍 含镍废渣/液 L2 液态 √ / 4.2b） 废滤材 S3 固态 √ / 4.2g） 电镀铜 含铜废渣/液 L3 液态 √ / 4.2b） 废滤材 S3 固态 √ / 4.2g） 电镀铜（酸法）+电镀镍+电镀金 电镀铜 含铜废渣/液 L3 液态 √ / 4.2b） 废滤材 S3 固态 √ / 4.2g） 电镀镍 含镍废渣/液 L2 液态 √ / 4.2b） 废滤材 S3 固态 √ / 4.2g） 预镀金 含氰废渣/液 L4 液态 √ / 4.2b） 废滤材 S3 固态 √ / 4.2g） 电镀金 含氰废渣/液 L4 液态 √ / 4.2b） 废滤材 S3 固态 √ / 4.2g） 金回收 废树脂（含金） S7 固态 √ / 4.2m） 电镀镍+电镀银 电镀镍 含镍废渣/液 L2 液态 √ / 4.2b） 废滤材 S3 固态 √ / 4.2g） 预镀银 含氰废渣/液 L4 液态 √ / 4.2b） 废滤材 S3 固态 √ / 4.2g） 电镀银 含氰废渣/液 L4 液态 √ / 4.2b） 废滤材 S3 固态 √ / 4.2g） 银回收 回收金属银 S6 固态 √ / 4.2m） 涂胶曝光 显影 溶剂清洗 废溶剂 L1 液态 √ / 4.1h） √ / √ / 涂胶 废光刻胶 S1 固态 √ / 4.1d） 曝光 废掩光板 S8 固态 √ / 4.1d） 显影 感光废物 L5 液态 √ / 4.1h） 漂洗 废溶剂 L1 液态 √ / 4.1h） 金蚀刻 铂金蚀刻 金回收 废树脂（含金） S7 固态 √ / 4.2m） 去膜 去膜 废溶剂 L1 液态 √ / 4.1h） 镍退镀 退镀 含镍废液 L2 液态 √ / 4.2m） 银退镀 银回收 回收金属银 S6 固态 √ / 4.2m） 金退镀 金回收 废树脂（金） S7 固态 √ / 4.2m） 纯水系统 纯水制备 废滤材 S3 固态 √ / 4.3I） 废水系统 废水处理 废水处理污泥 S9 固态（含水率75%） √ / 4.3e） 蒸发浓缩液 S10 液态 √ / 4.3f） 废滤材 S3 固态 √ / 4.3l） 废气处理 活性炭吸附装置 废活性炭 S5 固态 √ / 4.3l） 分析室 槽液分析 分析室废材 S4 固态 √ / 4.2m） 滚镀更换 电镀废弃 废珠 S8 固态 √ / 4.2m） 镀金更换 电镀废弃 废阳极 S8 固态 √ / 4.1d） 质检室 质检 检测废品 S1 固态 √ / 4.1a） 储运 原辅料拆包 废包材 S2 固态 √ / 4.1a） 办公区 办公 生活垃圾 / 固态 √ / 4.1d 注：判定依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），具体如下： 4.1丧失原有使用价值的物质 a）在生产过程中产生的因为不符合国家、地方制定或行业通行的产品标准（规范），或者因为质量原因，而不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质，如不合格品、残次品、废品等； d）在消费或使用过程中产生的，因为使用寿命到期而不能继续按照原用途使用的物质； h）因丧失原有功能而无法继续使用的物质。 4.2 生产过程中产生的副产物 a）产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等； b）在物质提取、提纯、电解、电积、净化、改性、表面处理以及其他处理过程中产生的残余物质； g）在设施设备维护和检修过程中，从炉窑、反应釜、反应槽、管道、容器以及其他设施设备中清理出的残余物质和损毁物质； m）其他生产过程中产生的副产物。 4.3环境治理和污染控制过程中产生的物质 e）水净化和废水处理产生的污泥及其他废弃物质； f）废水或废液（包括固体废物填埋场产生的渗滤液）处理产生的浓缩液； l）烟气、臭气和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质。 4.1.2固体废物危险性判定 根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）中的4.2条：经判断属于固体废物的，则首先依据《国家危险废物名录（2021年版）》鉴别。凡列入《国家危险废物名录（2021年版）》的固体废物，属于危险废物，不需要进行危险特性鉴别；根据其中的4.3条：未列入《国家危险废物名录（2021年版）》，但不排除具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性的固体废物，依据GB5085.1、GB5085.2、GB5085.3、GB5085.4、GB5085.5和GB5085.6，以及HJ298进行鉴别。本项目固体废物危险性判定情况详见下表： |
| --- | --- |

## 表4.4-2  项目固体废物危险性判定表

| 产生工序 | 名称 | 编号 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 判定依据 | 危险特性 | 是否属于危废 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷片表面处理 | 打孔 | 陶瓷废料 | S1 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
| 溅镀 | 溶剂清洗 | 废溶剂 | L1 | 液态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T,I,R | 是 | HW06 | 900-402-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T,I,R | 是 | HW06 | 900-402-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T,I,R | 是 | HW06 | 900-404-06 |
|  | 溅镀 | 废靶材 | S1 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 否 | 10 | 320-001-10 |
| 化学镍+ 电镀铜（焦磷酸盐法） | 化学镍 | 含镍废渣/液 | L2 | 液态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 是 | HW17 | 336-055-17 |
|  |  | 废滤材 | S3 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
|  | 电镀铜 | 含铜废渣/液 | L3 | 液态 |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-062-17 |
|  |  | 废滤材 | S3 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 电镀铜（酸法）+电镀镍+电镀金 | 电镀铜 | 含铜废渣/液 | L3 | 液态 |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-062-17 |
|  |  | 废滤材 | S3 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
|  | 电镀镍 | 含镍废渣/液 | L2 | 液态 |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-054-17 |
|  |  | 废滤材 | S3 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
|  | 预镀金 | 含氰废渣/液 | L4 | 液态 |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-057-17 |
|  |  | 废滤材 | S3 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
|  | 电镀金 | 含氰废渣/液 | L4 | 液态 |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-057-17 |
|  |  | 废滤材 | S3 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
|  | 金回收 | 废树脂（含金） | S7 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW13 | 900-015-13 |
| 电镀镍+电镀银 | 电镀镍 | 含镍废渣/液 | L2 | 液态 |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-054-17 |
|  |  | 废滤材 | S3 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
|  | 预镀银 | 含氰废渣/液 | L4 | 液态 |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-063-17 |
|  |  | 废滤材 | S3 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
|  | 电镀银 | 含氰废渣/液 | L4 | 液态 |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-063-17 |
|  |  | 废滤材 | S3 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
|  | 银回收 | 回收金属银 | S6 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 否 | 10 | 320-002-10 |
| 涂胶曝光显影 | 溶剂清洗 | 废溶剂 | L1 | 液态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T,I,R | 是 | HW06 | 900-402-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T,I,R | 是 | HW06 | 900-402-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T,I,R | 是 | HW06 | 900-404-06 |
|  | 涂胶 | 废光刻胶 | S1 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW16 | 398-001-16 |
|  | 曝光 | 废掩光板 | S8 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW16 | 398-001-16 |
|  | 显影 | 感光废物 | L5 | 液态 |  |  |  | T | 是 | HW16 | 398-001-16 |
|  | 漂洗 | 废溶剂 | L1 | 液态 |  |  |  | T,I,R | 是 | HW06 | 900-402-06 |
| 蚀刻 | 金回收 | 废树脂（含金） | S7 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW13 | 900-015-13 |
| 去膜 | 去膜 | 废溶剂 | L1 | 液态 |  |  |  | T,I,R | 是 | HW06 | 900-404-06 |
| 镍退镀 | 退镀 | 含镍废液 | L2 | 液态 |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-066-17 |
| 银退镀 | 银回收 | 回收金属银 | S6 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 否 | 10 | 320-002-10 |
| 金退镀 | 金回收 | 废树脂（金） | S7 | 固态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 是 | HW13 | 900-015-13 |
| 纯水系统 | 自来水纯水系统 | 废滤材 | S3 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
|  | 回用水纯水系统 |  | S7-1 | 固态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 废水系统 | 废水处理 | 废水处理污泥 | S9 | 固态（含水率75%） |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 是 | HW17 | 336-054-17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-058-17 |
|  |  | 蒸发浓缩液 | S10 | 液态 |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-054-17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T | 是 | HW17 | 336-058-17 |
|  |  | 废滤材 | S3 | 固态 |  |  |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 废气处理 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | S5 | 固态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 是 | HW49 | 900-039-49 |
| 分析室 | 槽液分析 | 分析室废材 | S4 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 否 | 08 | 300-001-08 |
| 滚镀更换 | 电镀废弃 | 废珠 | S8 | 固态 |  |  |  | / | 否 | 10 | 320-001-10 |
| 镀金更换 | 电镀废弃 | 废阳极 | S8 | 固态 |  |  |  | / | 否 | 10 | 320-003-10 |
| 质检室 | 质检 | 检测废品 | S1 | 固态 |  |  |  | / | 否 | 14 | 380-001-14 |
| 储运 | 原辅料拆包、成品包装 | 废包材 | S2 | 固态 |  |  |  | / | 否 | 07 | 223-001-07 |
|  |  |  |  |  |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 办公区 | 办公生活 | 生活垃圾 | / | 固态 |  |  | / | / | 否 | / | / |

# 4.1.3固体废物源强核算

本项目属于电子器件制造，含电镀工段；本次评价参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）中源强核算方法进行核算。详见下表：

表4.4-3 项目固体废物产生情况核算表

| 产生工序 | 名称 | 编号 | 核算方法 | 预估产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷片表面处理 | 打孔 | 陶瓷废料 | S1 | 物料衡算法、类比法 |  | 0.65 |
| 溅镀 | 溶剂清洗 | 废溶剂 | L1 | 物料衡算法 |  | 1.752 |
|  |  |  |  |  |  | 1.730 |
|  |  |  |  |  |  | 1.730 |
|  | 溅镀 | 废靶材 | S1 |  |  | 0.816 |
| 化学镍+ 电镀铜（焦磷酸盐法） | 化学镍 | 含镍废渣/液 | L2 | 物料衡算法 |  | 5.619 |
|  |  | 废滤材 | S3 |  |  | 0.060 |
|  | 电镀铜 | 含铜废渣/液 | L3 | 物料衡算法 |  | 0.395 |
|  |  | 废滤材 | S3 |  |  | 0.020 |
| 电镀铜（酸法）+电镀镍+电镀金 | 电镀铜 | 含铜废渣/液 | L3 | 物料衡算法 |  | 0.335 |
|  |  | 废滤材 | S3 |  |  | 0.020 |
|  | 电镀镍 | 含镍废渣/液 | L2 | 物料衡算法 |  | 0.403 |
|  |  | 废滤材 | S3 |  |  | 0.020 |
|  | 预镀金 | 含氰废渣/液 | L4 | 物料衡算法 |  | 0.216 |
|  |  | 废滤材 | S3 |  |  | 0.005 |
|  | 电镀金 | 含氰废渣/液 | L4 | 物料衡算法 |  | 0.260 |
|  |  | 废滤材 | S3 |  |  | 0.010 |
|  | 金回收 | 废树脂（含金） | S7 | 物料衡算法 |  | 0.062 |
| 电镀镍+电镀银 | 电镀镍 | 含镍废渣/液 | L2 | 物料衡算法 |  | 1.612 |
|  |  | 废滤材 | S3 |  |  | 0.080 |
|  | 预镀银 | 含氰废渣/液 | L4 | 物料衡算法 |  | 1.380 |
|  |  | 废滤材 | S3 |  |  | 0.010 |
|  | 电镀银 | 含氰废渣/液 | L4 |  |  | 0.598 |
|  |  | 废滤材 | S3 |  |  | 0.020 |
|  | 银回收 | 回收金属银 | S6 |  |  | 0.012 |
| 涂胶曝光显影 | 溶剂清洗 | 废溶剂 | L1 | 物料衡算法 |  | 1.752 |
|  |  |  |  |  |  | 1.730 |
|  |  |  |  |  |  | 1.730 |
|  | 涂胶 | 废光刻胶 | S1 | 物料衡算法 |  | 0.020 |
|  | 曝光 | 废掩光板 | S8 | 物料衡算法 |  | 1000块/a |
|  | 显影 | 感光废物 | L5 | 物料衡算法 |  | 3.767 |
|  | 漂洗 | 废溶剂 | L1 | 物料衡算法 |  | 1.927 |
| 蚀刻 | 金回收 | 废树脂（含金） | S7 | 物料衡算法 |  | 0.13 |
| 去膜 | 去膜 | 废溶剂 | L1 | 物料衡算法 |  | 2.193 |
| 镍退镀 | 退镀 | 含镍废液 | L2 | 物料衡算法 |  | 0.636 |
| 银退镀 | 银回收 | 回收金属银 | S6 | 物料衡算法 |  | 0.014 |
| 金退镀 | 金回收 | 废树脂（金） | S7 |  |  | 0.071 |
| 纯水系统 | 自来水纯水系统 | 废滤材 | S3 | 物料衡算法 |  | 0.5 |
|  | 回用水纯水系统 |  |  |  |  | 0.9 |
| 废水系统 | 废水处理 | 废水处理污泥 | S9 | 物料衡算法 |  | 含镍铬：6 |
|  |  |  |  |  |  | 含铜等：42 |
|  |  | 蒸发浓缩液 | S10 | 物料衡算法 |  | 含镍铬：32.9 |
|  |  |  |  |  |  | 含铜等：225.5 |
|  |  | 废滤材 | S3 | 物料衡算法 |  | 0.13 |
| 废气处理 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | S5 | 物料衡算法 |  | 32.968 |
| 分析室 | 槽液分析 | 废材 | S4 | 类比法 |  | 0.005 |
| 滚镀更换 | 电镀废弃 | 废珠 | S7-8 | 物料衡算法 |  | 1.485 |
| 镀金更换 | 电镀废弃 | 废阳极 | S8 | 物料衡算法 |  | 6张/a |
| 质检室 | 质检 | 检测废品 | S1 | 物料衡算法 |  | 0.11 |
| 储运 | 原辅料拆包、成品包装 | 废包材 | S2 | 物料衡算法、类比法 |  | 一般包材：1 |
|  |  |  |  |  |  | 危险废物：5 |
| 办公区 | 办公生活 | 生活垃圾 | / | 系数法 |  | 12 |

# 4.1.4固体废物分析结果汇总

本项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见下表。

## 表4.4-4  固体废物分析结果汇总表

| 产生工序 | 名称 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 判定依据 | 危险特性 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a | 利用/处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷片表面处理 | 打孔 | 陶瓷废料 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 一般固废 | 99 | 900-999-99 | 0.65 | 综合处理 |
| 溅镀 | 溶剂清洗 | 废溶剂 | 液态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T,I,R | 危险废物 | HW06 | 900-402-06 | 1.752 | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  |  |  |  |  | T,I,R |  | HW06 | 900-402-06 | 1.730 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T,I,R |  | HW06 | 900-404-06 | 1.730 |  |
|  | 溅镀 | 废靶材 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 一般固废 | 10 | 320-001-10 | 0.816 | 供应商回收再利用 |
| 化学镍+ 电镀铜（焦磷酸盐法） | 化学镍 | 含镍废渣/液 | 液态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 危险废物 | HW17 | 336-055-17 | 5.619 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.060 |  |
|  | 电镀铜 | 含铜废渣/液 | 液态 |  |  |  | T |  | HW17 | 336-062-17 | 0.395 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.020 |  |
| 电镀铜（酸法）+电镀镍+电镀金 | 电镀铜 | 含铜废渣/液 | 液态 |  |  |  | T |  | HW17 | 336-062-17 | 0.335 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.020 |  |
|  | 电镀镍 | 含镍废渣/液 | 液态 |  |  |  | T |  | HW17 | 336-054-17 | 0.403 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.020 |  |
|  | 预镀金 | 含氰废渣/液 | 液态 |  |  |  | T |  | HW17 | 336-057-17 | 0.216 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.005 |  |
|  | 电镀金 | 含氰废渣/液 | 液态 |  |  |  | T |  | HW17 | 336-057-17 | 0.260 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.010 |  |
|  | 金回收 | 废树脂（含金） | 固态 |  |  |  | T |  | HW13 | 900-015-13 | 0.062 |  |
| 电镀镍+电镀银 | 电镀镍 | 含镍废渣/液 | 液态 |  |  |  | T |  | HW17 | 336-054-17 | 1.612 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.080 |  |
|  | 预镀银 | 含氰废渣/液 | 液态 |  |  |  | T |  | HW17 | 336-063-17 | 1.380 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.010 |  |
|  | 电镀银 | 含氰废渣/液 | 液态 |  |  |  | T |  | HW17 | 336-063-17 | 0.598 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.020 |  |
|  | 银回收 | 回收金属银 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 一般固废 | 10 | 320-002-10 | 0.012 | 外售综合利用 |
| 涂胶曝光显影 | 溶剂清洗 | 废溶剂 | 液态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T,I,R | 危险废物 | HW06 | 900-402-06 | 1.752 | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  |  |  |  |  | T,I,R |  | HW06 | 900-402-06 | 1.730 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T,I,R |  | HW06 | 900-404-06 | 1.730 |  |
|  | 涂胶 | 废光刻胶 | 固态 |  |  |  | T |  | HW16 | 398-001-16 | 0.020 |  |
|  | 曝光 | 废掩光板 | 固态 |  |  |  | T |  | HW16 | 398-001-16 | 1000块/a |  |
|  | 显影 | 感光废物 | 液态 |  |  |  | T |  | HW16 | 398-001-16 | 3.767 |  |
|  | 漂洗 | 废溶剂 | 液态 |  |  |  | T,I,R |  | HW06 | 900-402-06 | 1.927 |  |
| 蚀刻 | 金回收 | 废树脂（含金） | 固态 |  |  |  | T |  | HW13 | 900-015-13 | 0.13 |  |
| 去膜 | 去膜 | 废溶剂 | 液态 |  |  |  | T,I,R |  | HW06 | 900-404-06 | 2.193 |  |
| 镍退镀 | 退镀 | 含镍废液 | 液态 |  |  |  | T |  | HW17 | 336-066-17 | 0.636 |  |
| 银退镀 | 银回收 | 回收金属银 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 一般固废 | 10 | 320-002-10 | 0.014 | 外售综合利用 |
| 金退镀 | 金回收 | 废树脂（金） | 固态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 危险废物 | HW13 | 900-015-13 | 0.071 | 委托有资质单位处置 |
| 纯水系统 | 自来水纯水系统 | 废滤材 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 一般固废 | 99 | 900-999-99 | 0.5 | 外售综合利用 |
|  | 回用水纯水系统 |  | 固态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.9 | 委托有资质单位处置 |
| 废水系统 | 废水处理 | 废水处理污泥 | 固态（含水率75%） |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T |  | HW17 | 336-054-17 | 含镍铬：6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T |  | HW17 | 336-058-17 | 含铜等：42 |  |
|  |  | 蒸发浓缩液 | 液态 |  |  |  | T |  | HW17 | 336-054-17 | 含镍铬：32.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T |  | HW17 | 336-058-17 | 含铜等：225.5 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.13 |  |
| 废气处理 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 固态 |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T |  | HW49 | 900-039-49 | 32.968 |  |
| 分析室 | 槽液分析 | 分析室废材 | 固态 |  |  | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 一般固废 | 08 | 300-001-08 | 0.005 | 外售综合利用 |
| 滚镀更换 | 电镀废弃 | 废珠 | 固态 |  |  |  | / |  | 10 | 320-001-10 | 1.485 |  |
| 镀金更换 | 电镀废弃 | 废阳极 | 固态 |  |  |  | / |  | 10 | 320-003-10 | 6张/a |  |
| 质检室 | 质检 | 检测废品 | 固态 |  |  |  | / |  | 14 | 380-001-14 | 0.11 |  |
| 储运 | 原辅料拆包、成品包装 | 废包材 | 固态 |  |  |  | / |  | 07 | 223-001-07 | 一般包材：1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 危险废物：5 | 委托有资质单位处置 |
| 办公区 | 办公生活 | 生活垃圾 | 固态 |  |  | / | / | / | / | / | 12 | 环卫部门处理 |

本次评价参照《建设项目危险废物环境影响评价指南》，确定本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。

## 表4.4- 5危险废物基本情况及防治措施表

| 产生工序 | 名称 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） | 产废周期 | 贮存方式 | 利用/处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溅镀 | 溶剂清洗 | 废溶剂 | 液态 |  |  | T,I,R | HW06 | 900-402-06 | 1.752 | 7d | 密封桶装 | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  |  |  |  | T,I,R | HW06 | 900-402-06 | 1.730 | 7d | 密封桶装 |  |
|  |  |  |  |  |  | T,I,R | HW06 | 900-404-06 | 1.730 | 7d | 密封桶装 |  |
| 化学镍+ 电镀铜（焦磷酸盐法） | 化学镍 | 含镍废渣/液 | 液态 |  |  | T | HW17 | 336-055-17 | 5.619 | 14d | 密封桶装 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.06 | 3月 | 密封桶装 |  |
|  | 电镀铜 | 含铜废渣/液 | 液态 |  |  | T | HW17 | 336-062-17 | 0.395 | 1a | 密封桶装 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 3月 | 密封桶装 |  |
| 电镀铜（酸法）+电镀镍+电镀金 | 电镀铜 | 含铜废渣/液 | 液态 |  |  | T | HW17 | 336-062-17 | 0.335 | 1a | 密封桶装 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 3月 | 密封桶装 |  |
|  | 电镀镍 | 含镍废渣/液 | 液态 |  |  | T | HW17 | 336-054-17 | 0.403 | 1a | 密封桶装 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 3月 | 密封桶装 |  |
|  | 预镀金 | 含氰废渣/液 | 液态 |  |  | T | HW17 | 336-057-17 | 0.216 | 6月 | 密封桶装 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.005 | 1a | 密封桶装 |  |
|  | 电镀金 | 含氰废渣/液 | 液态 |  |  | T | HW17 | 336-057-17 | 0.26 | 1a | 密封桶装 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 1a | 密封桶装 |  |
|  | 金回收 | 废树脂（含金） | 固态 |  |  | T | HW13 | 900-015-13 | 0.062 | 1月 | 密封桶装 |  |
| 电镀镍+电镀银 | 电镀镍 | 含镍废渣/液 | 液态 |  |  | T | HW17 | 336-054-17 | 1.612 | 1a | 密封桶装 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.08 | 3月 | 密封桶装 |  |
|  | 预镀银 | 含氰废渣/液 | 液态 |  |  | T | HW17 | 336-063-17 | 1.38 | 1a | 密封桶装 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 1a | 密封桶装 |  |
|  | 电镀银 | 含氰废渣/液 | 液态 |  |  | T | HW17 | 336-063-17 | 0.598 | 1a | 密封桶装 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 1a | 密封桶装 |  |
| 涂胶曝光显影 | 溶剂清洗 | 废溶剂 | 液态 |  |  | T,I,R | HW06 | 900-402-06 | 1.752 | 7d | 密封桶装 |  |
|  |  |  |  |  |  | T,I,R | HW06 | 900-402-06 | 1.730 | 7d | 密封桶装 |  |
|  |  |  |  |  |  | T,I,R | HW06 | 900-404-06 | 1.730 | 7d | 密封桶装 |  |
|  | 涂胶 | 废光刻胶 | 固态 |  |  | T | HW16 | 398-001-16 | 0.02 | 7d | 密封桶装 |  |
|  | 曝光 | 废掩光板 | 固态 |  |  | T | HW16 | 398-001-16 | 1000块/a | 7d | 密封桶装 |  |
|  | 显影 | 感光废物 | 液态 |  |  | T | HW16 | 398-001-16 | 3.767 | 7d | 密封桶装 |  |
|  | 漂洗 | 废溶剂 | 液态 |  |  | T,I,R | HW06 | 900-402-06 | 1.927 | 7d | 密封桶装 |  |
| 蚀刻 | 金回收 | 废树脂（含金） | 固态 |  |  | T | HW13 | 900-015-13 | 0.13 | 1月 | 密封桶装 |  |
| 金退镀 | 金回收 | 废树脂（金） | 固态 |  |  | T | HW13 | 900-015-13 | 0.071 | 1月 | 密封桶装 |  |
| 去膜 | 去膜 | 废溶剂 | 液态 |  |  | T,I,R | HW06 | 900-404-06 | 2.193 | 14d | 密封桶装 |  |
| 镍退镀 | 退镀 | 含镍废液 | 液态 |  |  | T | HW17 | 336-066-17 | 0.636 | 1月 | 密封桶装 |  |
| 纯水系统 | 回用水纯水系统 | 废滤材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.9 | 1a | 密封桶装 |  |
| 废水系统 | 废水处理 | 废水处理污泥 | 固态（含水率75%） |  |  | T | HW17 | 336-054-17 | 含镍铬：6 | 1d | 密封桶装 |  |
|  |  |  |  |  |  | T | HW17 | 336-058-17 | 含铜等：42 | 1d | 密封桶装 |  |
|  |  | 蒸发浓缩液 | 液态 |  |  | T | HW17 | 336-054-17 | 含镍铬：32.9 | 1d | 密封桶装 |  |
|  |  |  |  |  |  | T | HW17 | 336-058-17 | 含铜等：225.5 | 1d | 密封桶装 |  |
|  |  | 废滤材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 0.13 | 2a | 密封桶装 |  |
| 废气处理 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-039-49 | 32.968 | 1a | 袋装 |  |
| 储运 | 原辅料拆包、成品包装 | 废包材 | 固态 |  |  | T | HW49 | 900-041-49 | 危险废物：5 | 1d | 袋装 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2、固体废物污染防治措施 4.2.1危险废物污染防治措施 （1）储存容量可行性 扩建项目危险废物产生量375.701t/a，计划每3个月清运一次，最大需要贮存量＜94t；新建200m2危废仓库暂存，按照1t/m2，考虑到隔断、通道，最大可容纳量按照80%计，约可暂存160t危险废物，可以满足本项目危废暂存需求。危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表： 表4.4-6 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 （2）经济可行性 项目危废暂存间一次性投资约10万，运行管理成本约2万；危险废物委托处置费用按每吨4000元估算，约150万元；危险废物污染防治措施环保投资占项目投资比例较小，危险废物的运行处置成本占企业产值比例较小，企业完全有能力承担危险废物防治措施的建设、运行管理、处置费用，因此，从经济角度分析项目危险废物处置方式合理。 （3）危废房污染防治措施如下 项目危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）的要求规范建设和维护使用，做到防雨、防风、防晒、防渗漏等措施。 1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）中的相关要求，液态或半液态危废使用密封桶装，固态危废使用密封袋装。 2）项目各类危险废物根据种类和特性分区贮存，每个贮存区域之间留出搬运通道，同类危险废物可以采取堆叠存放。 3）危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。 a、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 b、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 c、用以存放固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 d、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 4）应对危险废物存放设施实施严格的管理： a、危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 b、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 c、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 企业须严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置标志牌、包装识别标签和视频监控，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布施要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防滲漏裝置及泄漏液体收集装置。详见下表： 表4.4-6 苏环办[2019]327号文管理要求及拟采取措施表 序号 文件规定要求 拟实施情况 1 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 本次评价已对项目各类危险废物的数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行了分析，详见4.1.4及4.2.1章节。 2 对建设项目危险废物的环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施 本次环评已对各类危废的环境影响以及环境风险进行评价，提出了切实可行的污染防治对策措施，详见环境风险专项评价。 3 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 项目产生的各类危险废物，将根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，详见4.2.1章节。 4 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 危废仓库设置在带防雷装置的车间内，地面防渗处理。危险废物均置于密闭容器内，液态/半固态废物配置收集托盘，地面设置液体泄漏收集沟及集液池。仓库内设禁火标志，配置灭火器 。 5 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。 ①项目废溶剂中乙醇、丙酮、异丙醇、二甲苯、乙酸丁酯为《易燃易爆物质和物品参考名录》中所列物质；按照易爆、易燃危险品贮存于溶剂分区；该区域设置须满足安监、消防等管理要求，控制暂存区域低温，配置防爆、防静电及消防设施，设置换气系统，引致有机废气处理设施处理。 ②项目废去膜液含四氯乙烯属于《有毒有害大气污染物名录》（2018年）中所列物质，废液于废液收集桶内密封暂存，控制暂存区域低温，设置换气系统，引致有机废气处理设施处理。 6 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施，应采取双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 项目含氰废物（废液、废树脂、含氰包装材料）中含《剧毒化学品名录》（2015版）中所列物质（如：氰化钾）。须按照公安机关要求落实治安防范措施，设置专门分区，采取双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 7 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定） 厂区门口拟设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面拟设置贮存设施警示标志牌 8 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施 项目危废仓库拟配备通讯设备、照明设施和消防设施 9 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 项目危险废物产生量较少且暂存于密封包装容器内，需设置气体导出口，引致有机废气处理设施处理。 10 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定） 项目拟在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 11 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。 项目无副产品产出 12 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 项目须按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求设置危险废物仓库的环境保护图形标志。 5）危险废物处置管理要求 项目危险废物均委托给有相应处理资质的单位处理/处置。按国家有关规定申报登记产生危险废物的种类、数量、处置方法。 本项目产生的危险废物代码为HW06、HW13、HW16、HW17、HW49，建设单位须将产生的危险废物交由有上述核准经营类别的单位处置，并完善相关联单、申报等处置管理要求。 4.2.2一般固废污染防治措施 本项目一般工业固废拟设置50m2一般固废暂存区，按照0.5t/m2计，最大暂存量约25t。本项目一般固废产生量<4t/a，每季度清理一次；因此，本项目拟设置一般固废暂存区容量可满足暂存需求。一般固废暂存区须安照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，采用库房贮存一般工业固废，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，一般工业固废污染防治措施技术可行。 项目一般废物贮场所于车间内规范化设置，无需额外建设投资；从经济角度分析项目一般固废处理方式合理。 4.3 结论 本项目生产过程产生的一般固废收集后外售处理；危险废物委托有资质单位处理；生活垃圾统一收集交由环卫部门统一收集，减小对环境的污染。项目危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，一般固体废物暂存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，拟建项目处置方式总体可行。 综上，本项目产生的各种固体废物均得到妥善处理/处置，不会造成二次污染。 5.地下水、土壤环境影响及防治措施 本次评价根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）。具体如下： 5.1污染源、污染物类型和污染途径 项目运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物、固体废物存储、原辅料使用及存储等，主要包括原辅料储运工段、生产车间及固体废物存储等生产运营过程中对地下水、土壤产生的影响。 根据项目情况，废气污染物不属于易沉降的有毒有害污染物，本次评价主要考虑污染物的垂直入渗和地面漫流主要通过失效的防渗层，泄漏进入土壤环境进而污染地下水环境；同时本项目生产车间位于2#厂房3F，废气处理设施位于2#厂房楼顶，仅原辅料仓库、废水处理站、危险废物仓库位于2#车间1F，更易由垂直入渗和地面漫流途径影响土壤、地下水环境；本次评价主要考虑上述单元；详见下表： 4.5-1 项目土壤/地下水污染源、污染物类型及污染途径识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 污染物 备注 原料仓库 各类化学品包装桶/瓶等（化学试剂、生产药剂、溶剂等） 地面漫流/垂直下渗 pH、氰化物、镍、铬、铜、钯、锡、金、银、钛、钨、硼、铁，氟化物、碘化物、氯化物、硫酸根、COD、氨氮、TN、TP、丙酮、乙醇、异丙醇、二甲苯、正庚烷、乙酸丁酯、四氯乙烯等有机溶剂 事故 废水处理站、废水处理设施、废水收集管线 废水处理各池体及管线（废水） 地面漫流/垂直下渗 pH、COD、SS、氨氮、TN、TP、氟化物、氰化物、镍、铬、铜、TDS 事故 危废暂存间 危废包装（废液、污泥浸出液等） 地面漫流/垂直下渗 pH、CODCr、SS、氨氮、TN、TP、甲醛、氟化物、氰化物、镍、铬、铜、TDS、以及甲醛、丙酮、乙醇、异丙醇、二甲苯、正庚烷、乙酸丁酯、四氯乙烯等有机溶剂 事故 5.2 相应的防控措施 5.2.1源头控制措施 本项目源头控制措施分别针对地面漫流及垂直入渗展开。 （1）地面漫流影响源头控制措施 运营期生产废水经过厂内污水处理站处理后全部回用，不外排。2#生产车间1F地面、废水池设置钢筋混凝土硬化及防腐防渗措施，车间地面较外地面抬高或车间出入口设置挡水围堰；同时废水处理区设置废水导流沟槽，在发生情急情况时，泄漏废水可通过导流沟槽进入厂内应急事故池，防止外泄；化学品仓库设置液体物料泄露收集/堵漏措施；危险废物仓库设置导流沟、集液槽，对泄露/浸出废液做到有效收集后委托处置。 （2）垂直入渗影响源头控制措施 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、废水管线等方面尽可能地采取泄漏控制措施，如：车间分区隔断，各自设置收集系统，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 （3）其他源头控制措施 项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂区内收集及预处理后通过管线送全厂污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设，只有生活污水、雨水等走地下管道。 进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 5.2.2过程防控措施 项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。 表4.5-2各单元的防腐防渗级别及措施汇总表 防渗级别 定义 厂内分区 防渗要求 非防渗区 除污染区外的其余区域 厂房外绿化场地、办公区域、变配电房等 不需设置防渗等级 防渗区 重点防渗区 危险性大、污染物较大的装置区、装置区外的管廊区，泄漏后无法及时发现 2#车间1F/3F地面、危废房、危化品库、危废房、废水处理站、初期雨水池、事故应急池、污水管线经过区域等 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 一般防渗区 无毒性或毒性小的装置区、装置区外的管廊区 厂内道路、辅料库、一般固废暂存区等 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s （1）重点防渗区：参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行建设。生产车间、危废暂存间、污水处理站、化学品仓库等重点防渗区域，基础底部夯实，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，上面铺装防渗层，等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤10-7cm/s。对污水处理系统采取防腐防渗处理，内涂加强级防腐涂层。同时特别考虑容纳液体的性质，针对不同性质的液体，采取不同的内防腐涂层，避免液体与容器发生酸碱及电化学反应，引起腐蚀与破坏。 地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗、防腐，设有渗滤液收集系统（均铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗防腐），应特别注意地坪与墙面交接处的防腐防渗；污水处理站地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗、防腐；废水收集、输送系统铺设环氧树脂涂层和玻璃钢作防渗防腐处理。具体要求如下： ①电镀车间、危险废物暂存场、蚀刻、去膜、陶瓷片前处理、溅镀前处理、涂胶及前处理、显影等生产车间、污水处理站地面均采用“三油两布”工艺，即三层环氧树脂两层玻璃纤维，地面干燥无油污、底下无渗漏；在进料、出料区域铺上石英砂和花岗岩地砖，缝隙采用环氧树脂勾缝。 ②车间1m 高以下的墙裙涂刷环氧树脂涂料。 ③车间工艺废水收集管沟的沟壁及沟底全部采用“三油两布”的防腐防渗工艺 处理。管沟的防腐工程应与车间地面防腐防渗工程衔接完整，避免遗留缝隙后导致渗漏。 ④车间集水池池壁及池底全部采用“四油三布”的重度防腐防渗工艺处理；车间集水池应进行加盖。厂内污水收集水池宜采用刚性防渗结构或复合防渗结构，即基础采取三合土铺底，并铺设防渗膜，再在上层铺水泥进行硬化，四周壁用砖砌加防渗膜再用水泥硬化防渗，渗透系数不宜大于1×10-7cm/s；污水收集池周围设置收集沟，防止污水量突然增多，污水外泄渗入地下水中；穿过污水池壁的管道和预埋件，应预先设置，不得打洞。 ⑤选用优质设备和管件，加强日常环境管理，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。 （2）一般防渗区：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行建设。对生产车间其他区域、一般固废暂存区等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；采取地面硬化后，铺设混凝土进行防渗，基础采取三合土铺底；厂区地面除绿化区、预留空地外全部进行水泥硬化处理，采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化，防止物料运输时跑冒滴漏废液下渗污染地下水。 （3）简单防渗区：进行地面硬化处理。 通过上述措施，可大大减少污染物进入土壤及地下水的可能性。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施确保有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料 泄漏造成对区域土壤/地下水环境的污染。 企业设置应急事故池，在发生事故的情况下用于收集事故废水、消防废水等，防止废水未经处理流出厂界。 此外，一旦发生土壤/地下水污染事故，立即企业环境风险应急预案，采取应急措施控制土壤/地下水污染，并使污染得到治理。 5.3跟踪监测 按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）进行土壤/地下水监测管理，制定跟踪监测与信息公开计划。具体如下： 5.3.1土壤监测 为了及时准确掌握项目区和土壤中污染物的动态变化，本项目拟建立完善的监测制度，以便及时发现并及时控制。本项目土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度,以便及时发现问题,采取防治土壤污染措施。 监测点位：由于项目废水站、危废房等均设置在2#厂房内，监测点位布设在重点影响区2#厂房附近； 监测因子：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本项目，石油烃、氰化物； 监测频次：表层土：1次/年，深层土：1次/3年。 监测结果执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。 5.3.2地下水监测 为了掌握生产厂区周边地下水环境质量状况和地下水体污染物的动态变化，布设地下水水质观测井，建立地下水位长期监测网络， 定期监测地下水位动态和地下水中污染物变化状况，以便在监测到区域地下水 质恶化的时候能及时采取防治措施控制区域地下水环境持续恶化。 监测点位：本项目地下水监测点主要是对厂区范围内设置的常规监测井，设在厂区污水处理站附近位置，作为厂区地下水可能受污染点的观测井。 监测项目：《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）表1中常规因子（微生物指标、放射性指标除外）。 监测时间与监测频率：每半年监测一次。 监测层位及孔深：监测浅层地下水。 监测井的结构：采用骨架过滤器或缠丝过滤器，且井管管材采用塑料管或钢管，监测井的开口井径在 150mm 左右。 为保障地下水监测有效、有序管理，应制定相应的规定明确职责，采取科学的管理措施和技术措施。 从管理上：①项目环境保护管理部门应指派专人负责地下水污染防治管理工作；②委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、编写监测报告；③建立地下水监测数据信息管理系统；④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、影响程度等因素进行分级，综合考虑厂区环境污染事故潜在威胁制订相应的应急预案。 在技术上：①严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 163-2004）要求，及时整理上报监测数据以及相关表格；②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据存在异常，应尽快核实数据，确保数据可靠性，并将核查后的数据上报厂区安全环保部门，由专人负责数据分析，并密切关注生产设施运行情况，及时了解厂区生产异常情况、出现异常的装备及原因，同时加大监测频率和监测密度，及时分析地下水质变化动向；③周期性编写地下水动态监测报告；④定期对污染区内生产装置、法兰、阀门、管道等进行检查和维护。 6、生态环境 本项目位于苏州市高新区泰前路3号，属于枫桥工业区，且本项目利用现有厂房，不新增用地，因此不进行生态环境影响分析评价。 7.环境风险 根据本项目环境风险专项评价，厂界内危险物质数量与临界量比值10≤Q<100，M=5，企业危险物质及工艺系统危险性等级为P4；大气环境风险评价等级：二级（P4-E1），地表水环境风险评价等级：简单分析（P4-E3），地下水环境风险评价等级：简单分析P4-E3）。 7.1环境风险物质 根据环境风险专项评价，本项目生产使用的原辅材料、固体废物、废水、废气中的风险物质为：盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、双氧水、氨水、丙酮异、丙醇、乙醇、二甲苯、苯酚、四氯乙烯、氢氧化钠、氢氧化钾、高锰酸钾、氰化银、氰化亚金钾、氰化钾、镍及其化合物、铜及其化合物、铬及其化合物、银及其化合物等。 7.2环境风险单元 根据环境风险专项评价，本项目风险单元主要包括：生产车间、危化品/药剂等原辅料仓库、废水处理区、危险废物暂存区及废气处理设施。 7.3危险物质向环境转移的途径 本项目在运营过程中危险物质扩散途径主要有三类： （1）环境空气扩散 项目有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中泄露蒸发，车间、仓库等发生火灾，有毒有害物质在高温情况下散发到空气中，污染环境。 （2）地表水体或地下水体扩散 项目有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，经过地表径流或者雨水管道进入周边水体，污染周边水体的水质；通过地表下渗污染地下水水质。 项目废水处理系统、事故应急池发生泄漏，导致含有有毒有害物质的废水下渗，对地下水环境造成一定污染。 （3）土壤和地下水扩散 项目有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，如遇裸露地表，则直接污染土壤。 项目危险固废暂存设置，如管理不当，引起危废或危废渗滤液泄露，污染土壤环境。 在土壤中的有毒有害物质，通过下渗等作用，进而污染地下水。 综上分析可知，本项目环境风险类别包括危险物质的泄露、火灾等引发的伴生/次生污染物排放，潜在环境风险单元主要为生产区、化学品仓、危废仓、废水处理系统、事故应急池等。 7.4环境风险防范措施及应急预案 项目针对所涉及的风险物质、所在单元，结合可能的扩散途径，提出了相应的风险防范措施及应急预案要求，详见“环境风险专项评价”。 7.5环境风险评价结论 项目在落实“环境风险专项评价”中相应风险防范措施、加强日常管理的条件下，若发生事故可有效防止污染物扩散到大气、地表水和地下水，环境风险可控，本项目环境风险为可接受水平。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，且不使用辐射类设备，因此本次不开展电磁辐射环境影响评价。 9、清洁生产 根据《关于涉及重点重金属排放建设项目环境影响评价分级管理有关问题的复函》（苏环函〔2016〕156号）说明，含电镀工序的新型电子元器件不属于电镀项目；本项目属于电子器件制造，含电镀工段，其清洁生产水平参照《电镀行业清洁生产评价指标体系》“表1综合电镀清洁生产评价指标项目、权重及基准值”确定，具体如下： 表4.9-1 清洁生产水平对比表 不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数，若指标xij属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。 式中，xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标；gk表示二级指标基准值，其中gI为Ⅰ级水平，g2为Ⅱ级水平，g3为Ⅲ级水平；Ygk (xij)为二级指标xij对于级别gk的函数。如式（1）所示，若指标xij属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。 通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Ygk。 式中，wi为第i个一级指标的权重，wij为第i个一级指标下的第j个二级指标的权重，其中，m为一级指标的个数；ni为第i个一级指标下二级指标的个数。另外，Yg1等同于Y，Yg2等同于Y，Yg3等同于Y。 表4.9-2 不同等级清洁生产企业综合评价指数 企业清洁生产水平 评定条件 Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） 同时满足：YⅠ≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） 同时满足：YⅡ≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 Ⅲ级（国内清洁生产基本水平） 满足：YⅢ=100 根据电镀行业清洁生产企业等级评定方法，确定项目清洁生产水平等级为Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 10、环境管理和环境监测计划 10.1 环境管理 10.1.1环境管理机构 为了做好安全生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 环境保护管理机构应明确如下责任： （1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与本项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。 （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其他要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 （3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 （4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录、以备检查。 （5）按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 10.1.2运营期环境管理 按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度；加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，确保各项环保措施得到落实，以切实履行好企业环保主体责任；杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 （1）环保制度 ①报告制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录。危险废物台帐、废水、废气污染物监测台帐、化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等；发现污染因子超标，应以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。 ②污染治理设施的管理、监控制度 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体，应健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。根据《关于做好生态环境与应急管理部门联动工作的意见》（苏环发[2020]101号），本项目应开展安全风险辨识管控，主要为挥发性有机废气二级活性炭吸附处理设施、废水处理设施；污染处理设施的管理必须纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程以及管理台帐。 ③排污许可制度 根据国家相关规定，国家对在生产经营过程中排放废气、废水、产生环境噪声污染和固体废物的行为实行许可证管理规定，本项目建成后需按照要求持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度。对照“关于印发《重点排污单位名录管理规定（试行）》的通知（环办监测[2017]）86号）”，第五条：本项目含电镀工艺，产生含铬、氰化物废液/渣，纳入水环境重点排污单位名录；第六条：本项目废气中含氰化物及《有毒有害大气污染物名录》中的四氯乙烯，纳入大气环境重点排污单位名录；第七条：本项目含电镀工艺，年产生危险废物100吨以上，纳入土壤环境污染重点监管单位名录。 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中的“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 -39、电子器件制造”，完善排污许可手续。 ④信息公开制度 本项目建成后，应建立健全环境信息公开制度，及时、完整、准确的按照“ 关于印发《环境信息依法披露制度改革方案》的通知”（环综合〔2021〕43号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等法律法规及技术规范要求，向社会及时公开污染防治设施的建设、运行情况，排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量，自行监测、超标排放情况和整改情况等信息。 （2）排污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）的有关规定，在项目建设中对各类污染物排污口进行规范化设置与管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监【1996】463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌；建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 （3）环境管理要求 建设单位应重点加强运营期环境管理，相关管理要求详见下表： 表4.10-1 运营期环境管理相关要求汇总表 项目 运营期环境管理要求及内容 环境 管理 措施 1.设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理。 2.加强对厂内职工的环保宣传、教育工作，制定厂内生产环境管理规章制度。 3.各项环保设施的管理纳入到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员，确保运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料完善，确保环保资金得到落实。 4.建立排放管控台账制度，明确属地管理责任人，将污染治理设施安装运行情况、采样口设置情况、排放管理台账。 5.根据《关于做好生态环境与应急管理部门联动工作的意见》（苏环发[2020]101号）、 《关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办〔2022〕111号），企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体，要对有机废气、废水处理、危废产生-收集-暂存等环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 废气 控制 措施 1.按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号），建设项目废气排放口。废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 2.严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维检制度，由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 3.废气净化装置排放口定期进行定期监测。 噪声 控制 措施 1.固定噪声污染源对边界影响最大处，设置噪声监测点，同时设置标志牌。 2.合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理，在主体建筑设计中，墙体要采取隔声、吸声效果好的建筑材料，采用隔声门窗；并充分利用距离衰减。 3.在生产中尽量采用低噪声设备，在设备运行时，加强设备维修与日常保养，使之正常运转。 4.较大的噪声源在设备安装时，须对噪声源进行屏蔽、隔声、减振、消声，减小声能的辐射和传播；在风机排风口外安装消声器，内置消声插片，使噪声在通过特殊构造的消声器时削减，风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。 废水 防治 措施 1. 本项目生活污水、自来水纯水系统排水接管进污水厂处理，其余生产废水处理后全部回用，不外排。 2.根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》、《江苏省太湖流域入河（湖）排污口规范化整治指南（试行）》（苏太办〔2022〕5号）要求全厂设置排污口，本项目设置1个污水排口和1个雨水排口，附近醒目处应设立环保图形标志牌，标明排放的主要污染物名称等。 3.项目生产废水处理、严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维检制度，制度上墙；由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 固废 处理 措施 1.企业应切实履行好危废产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全责任，要制定危险废物管理计划。 2.危险废物在厂区暂存过程，应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，危废房按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 设置，做到防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏，并设置相应环境保护图形标志；配备通讯设备、照明设施和消防设施，危废贮存设施设气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通遣等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网可采用云存储方式保存视频监控数据。 3. 应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案；结合自身实际，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废、物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 10.2环境监测计划 本项目属于电子器件制造，含电镀工段；对照“关于印发《重点排污单位名录管理规定（试行）》的通知（环办监测[2017]）86号）”，本项目纳入水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录。 按各环境影响评价技术导则、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），确定日常环境监测点位、因子及频次；具体监测项目及监测频次见下表： 表4.10-2 污染源检测计划表 检测点位 检测指标 检测频次 执行排放标准 废气 DA001 HCl 1次/半年 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 H2SO4 DA002 HCl 1次/半年 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 H2SO4 NOx 氟化物 氨 DA003 HCl 1次/半年 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 H2SO4 NOx 氟化物 DA004 氰化氢 1次/半年 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 DA005 二甲苯 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 四氯乙烯 异丙醇 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 NMHC 自动监测① DA006 氨 1次/半年 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 硫化氢 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 臭气浓度 厂界无组织 氰化氢、氨、非甲烷总烃 1次/年 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表4 颗粒物、NOx、氟化物、硫酸雾、氯化氢、二甲苯、四氯乙烯、锡及其化合物 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 硫化氢、臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 废水 厂区总接管口 流量、COD、氨氮 月② 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020） SS、TN、TP 月 噪声 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3、4类 土壤 2#车间外（污水处理站/危废仓库附近） GB36600-2018表1中45项基本项目，石油烃、氰化物 表层土：1次/年 深层土：1次/3年 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 地下水 GB/T14848-2017表1中常规因子（微生物指标、放射性指标除外） 1次/半年 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） 注：①根据生态环境部《关于加强重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监〔2017〕61号）、《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》（苏环发〔2021〕3号）、省生态环境厅关于印发《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》《2021年排污单位自动监测监控联网工作计划》的通知（苏环办[2021]146号）及管理部门要求进行自行监测。②根据（HJ1031-2019）中7.3.2.3要求，单独排向市政污水处理厂的生活污水不要求开展自行监测，电子工业排污单位根据实际生产工艺，确定监测污染物指标；本项目生活污水、自来水纯水制备排水接管。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | HCl | 经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级碱液喷淋处理，1套：17173m3/h | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 |
|  |  | H2SO4 |  |  |
|  | DA002 | HCl | 经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级碱液喷淋处理，1套：14390m3/h | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 |
|  |  | H2SO4 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |
|  | DA003 | HCl | 经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级碱液喷淋处理，1套：5850m3/h | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 |
|  |  | H2SO4 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  | DA004 | 氰化氢 | 经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级喷淋吸收氧化处理，1套：10249m3/h | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 |
|  | DA005 | 二甲苯 | 经槽边侧吸+顶吸集气罩负压收集+二级活性炭吸附装置处理，1套：11562m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  |  | 四氯乙烯 |  |  |
|  |  | 异丙醇 |  | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 |
|  |  | NMHC |  |  |
|  | DA006 | 氨 | 密闭罩负压收集+1套二级喷淋+活性炭处理装置处理，1套：4500m3/h | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3 |
|  |  | 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 2#车间 [厂界] | 氰化氢、氨、非甲烷总烃 | / | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表4 |
|  |  | 颗粒物、NOx、氟化物、硫酸雾、氯化氢、二甲苯、四氯乙烯、锡及其化合物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 硫化氢、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 |
|  | 2#车间 [厂内车间外] | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
| 地表水环境 | 含镍废水 | COD、SS、NH3-N 、TN、TP、镍、铬、F-、铜 | 5.5m3/d，化学沉淀+压滤+蒸发 | 厂内回用水标准，详见表3-11 |
|  | 含氰废水 | COD、SS、NH3-N 、TN、CN、F-、银 | 1.5m3/d，破氰+混凝沉淀预处理 | 45.3m3/d，化学沉淀+水解酸化+生化+RO膜分离+蒸发 | 厂内回用水标准，详见表3-18 |
|  | 有机废水 | COD、SS | 0.3m3/d，酸析 |  |  |
|  | 其他金属废水 | COD、SS、TN、TP、F-、铜 | 5.0m3/d，化学沉淀+压滤 |  |  |
|  | 其他废水 | COD、SS | 33m3/d，调节池 |  |  |
|  | 初期雨水 | COD、SS | 303 m3，初期雨水池 |  |  |
|  | 生活污水、自来水纯水制备 | COD、SS、NH3-N 、TN、TP、TDS | / | 枫桥水质净化厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备及公辅设施 | 等效A声级 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)表1中3类、4类 |
| 电磁辐射 | 经根据建设单位提供资料，结合主要设备使用情况，扩建项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射设施的使用；后期若涉及该类设施的使用，须另行办理相关环保手续。 |
| 固体废物 | 1.一般工业固废： 收集后暂存于一般固废仓库（50m2，3F/5F），定期外售综合利用；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 2.危险废物： 收集后暂存于危废仓库（200m2，1F），委托有资质的单位处置；危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1.源头控制措施 （1）地面漫流影响源头控制措施 运营期生产废水经过厂内污水处理站处理后全部回用，不外排。2#生产车间1F地面、废水池设置钢筋混凝土硬化及防腐防渗措施，车间地面较外地面抬高或车间出入口设置挡水围堰；同时废水处理区设置废水导流沟槽，在发生情急情况时，泄漏废水可通过导流沟槽进入厂内应急事故池，防止外泄；化学品仓库设置液体物料泄露收集/堵漏措施；危险废物仓库设置导流沟、集液槽，对泄露/浸出废液做到有效收集后委托处置。 （2）垂直入渗影响源头控制措施 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、废水管线等方面尽可能地采取泄漏控制措施，如：车间分区隔断，各自设置收集系统，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 （3）其他源头控制措施 项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂区内收集及预处理后通过管线送全厂污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设，只有生活污水、雨水等走地下管道。 进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 2过程防控措施 项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。其中： （1）重点防渗区：参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行建设。生产车间、危废暂存间、污水处理站、化学品仓库等重点防渗区域，基础底部夯实，上面铺装防渗层，等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤10-7cm/s。对污水处理系统采取防腐防渗处理，内涂加强级防腐涂层。同时特别考虑容纳液体的性质，针对不同性质的液体，采取不同的内防腐涂层，避免液体与容器发生酸碱及电化学反应，引起腐蚀与破坏。 （2）一般防渗区：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行建设。对生产车间其他区域、一般固废暂存区等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。 （3）简单防渗区：进行地面硬化处理。 企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施确保有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料 泄漏造成对区域土壤/地下水环境的污染。 3跟踪监测 按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）进行土壤/地下水监测管理，制定跟踪监测与信息公开计划。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | ①规范配置厂区消防设施，原辅料/化学品/管制品仓库干燥通风，严禁烟火。 ②危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求做好防渗防漏措施及规范管理。 ③废水、废气处理设施应委托有资质单位设计施工，做好日常维护和检修，及时排查事故安全隐患，确保安全可靠。 ④设置554m3的事故池和雨水截断阀，事故状态下，通往雨水排口截断阀关闭，通往事故池截断阀打开，生产装置区或仓库的事故废水经雨水管网汇集至事故池暂存。 ⑤根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[101]号）、 《关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办〔2022〕111号）企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，做好设施建设、运行、维护、拆除工作，对设施开展安全风险辨识管控工作，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ⑥按要求编制环境风险事故应急救援预案，并定期演练，一旦发生环境风险事故，立即启动应急预案。详见：环境风险专项 |
| 其他环境 管理要求 | 要求： ①上述评价结论是根据建设方提供的项目规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报； ②项目涉及的各类环境污染治理设施（含固废暂存场所）将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ③建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 建议： 为了保护环境、防治污染，建议要求如下： ①建设项目在实施过程中，务必认真落实各项治理措施。 ②强化职工自身的环保意识，增强风险防范意识，确保无事故产生。 ③公司项目建成后，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全的独立的环保监督和管理制度，同时加强对管理人员的环保培训。 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家及地方有关产业政策；用地为工业用地，卫生防护距离内内无居民等敏感目标，选址合理，符合区域规划；本项目所采取的污染防治措施技术、经济可行，能保证各种污染物达标排放；污染物排放总量在可控制的范围内平衡，符合总量控制要求；针对项目特点提出了具体的、针对性的风险防范措施、环境管理要求及监测计划。 在落实本报告中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。 同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

注 释 本报告表附以下附表、附图、附件、专项： 附表： 建设项目污染物排放量汇总表 专项： 大气专项 环境风险专项 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2区域用地规划图 附图3江苏省国家级生态红线规划图 附图4项目周围环境概况图 附图5 项目厂区总平面布置图 附图5-1 2#车间1F布局图 附图5-2 2#车间3F布局图 附图5-3 2#车间4F布局图 附图5-4 2#车间5F布局图 附图5-5 2#车间顶层布局图 附图6项目大气、风险敏感目标图 附图7项目风险单元及防范措施分布图 附件： 环境影响评价文件承诺函 备案证 营业执照 土地证 现状检测报告 部分原辅料MSDS 废水/废气处理方案评审意见、专家签名单 雨污水接管许可证 原有项目环保手续（环评批复+排污许可登记回执+验收意见+监测报告） 关于《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》的审查意见

# 附表：

# 建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 [有组织] | HCl | / | / | / |  |  |  |  |
|  | H2SO4 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | NOx | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 氨 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 异丙醇 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 氰化氢 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 四氯乙烯 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | NMHC | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 硫化氢 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | VOCs | / | / | / |  |  |  |  |
| 废气 [无组织] | 颗粒物 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | HCl | / | / | / |  |  |  |  |
|  | H2SO4 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | NOx | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 异丙醇 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 氰化氢 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 四氯乙烯 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | NMHC | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 氨 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 硫化氢 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | VOCs | / | / | / |  |  |  |  |
| 废水 | 水量(m3/a) | / | / | / |  |  |  |  |
|  | COD | / | / | / |  |  |  |  |
|  | SS | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | TN | / | / | / |  |  |  |  |
|  | TP | / | / | / |  |  |  |  |
|  | TDS | / | / | / |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 陶瓷废料 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废靶材 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 回收金属银 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 分析室废材 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废珠 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废阳极 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 检测废品 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废包材 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废滤材（自来水纯水系统） | / | / | / |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废溶剂 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 感光废物 | / | / | / |  |  |  |  |
|  |  | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 含镍废渣/液 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 含铜废渣/液 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 含氰废渣/液 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废光刻胶 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废树脂（含金） | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废滤材 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废水处理污泥 | / | / | / |  |  |  |  |
|  |  | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 蒸发浓缩液 | / | / | / |  |  |  |  |
|  |  | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废包材 | / | / | / |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；本项目在泰前路厂区进行扩建，厂区目前无已建、在建项目。上表中为本次扩建项目核算量，VOCs=NMHC。

# Text boxes

（60us/cm）

纯水制备

（60us/cm）

二级RO纯水

车间回用（5us/cm）

一级RO纯水

车间回用

（20us/cm）