苏州宝瑞莱光电科技有限公司年产防治电磁片30万片

项目竣工环境保护验收监测报告表

环检(CS-YS)字〔2019〕第0056-A号

建设单位：苏州宝瑞莱光电科技有限公司

二〇一九年九月

建设单位：苏州宝瑞莱光电科技有限公司

法人代表：

检测单位：江苏创盛环境监测技术有限公司

法人代表：

项目负责人：

建设项目验收监测报告表目录

表一 验收监测基本信息	1

表二 项目建设内容、主要工艺流程及产物环节	4

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程	7

表四 建设项环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	9

表五 验收监测质量保证及质量控制	13

表六 验收监测内容	15

表七 验收监测结果	16

表八 验收监测结论及建议	20

表九 环保审批意见落实情况	21

附表1：监测项目分析方法	22

附表2：监测报告表后附录	22

# 表一 验收监测基本信息

| 建设项目 名称 | 苏州宝瑞莱光电科技有限公司年产防治电磁片30万片项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 名称 | 苏州宝瑞莱光电科技有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 扩建 技改 迁建（划√） |
| 主要产品 名称 | 防治电磁片 |
| 设计生产 能力 | 防治电磁片30万片/a |
| 实际生产 能力 | 防治电磁片30万片/a |
| 建设项目 环评时间 | 2019年5月 | 开工时间 | 2017年8月 |
| 调试时间 | / | 现场验收 监测时间 | 2019年08月 26日-27日 |
| 环评报告表 审 批 部 门 | 苏州高新区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资 | 3万元 | 比例 | 2% |
| 实际总投资 | 150万元 | 实际环保投资 | 3万元 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）。 （2）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，国务院第682号令。 （3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13号令）。 （4）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（苏环监 ﹝2006﹞2号）。 （5）《关于加强建设项目审批后环境管理工作的通知》（苏环办﹝2009﹞316号）。 （6）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，生态环境部公告，公告 2018年第9号。 （7）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评[2017] 4号2017年11月20日)。 （8）《苏州宝瑞莱光电科技有限公司年产防治电磁片30万片项目环境影响报告表》，江苏圣泰环境科技股份有限公司，2019年5月。 （9）《关于对苏州宝瑞莱光电科技有限公司年产防治电磁片30万片项目环境影响报告表及专题的审批意见》，苏州高新区环境保护局，苏新环项[2019]211号，2019年8月20日。 |
| 验收监测标准 标号、级别、限值 | 1、废气 本项目无生产废气排放。 2、废水 本项目废水排口执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表1中B级标准。 表1-1废水污染物排放标准限值 排放口名称 执行标准 表号及级别 污染指标 单位 标准限值 项目 排口 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4 三级标准 pH 无量纲 6～9 COD mg/L 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015） B级标准 NH3-N 45 TP 8 3、厂界噪声 该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。 表1-2噪声标准排放限值 类别 标准dB（A） 昼间 夜间 3 65 55 固体废弃物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单。 |

# 表二 项目建设内容、主要工艺流程及产物环节

1、工程建设内容 1.1 建设项目概况 苏州宝瑞莱光电科技有限公司成立于2017年8月，租赁优杰精密机械（苏州）有限公司位于苏州高新区新亭路33号的厂房进行防治电磁片的生产。未办理相关环保手续进行生产于2017年12月11日被环境监察大队查处，2018年1月9日苏州市虎丘区环境保护局对企业出具了行政处罚决定书（苏虎环行罚字（2018）第007号）。2018年1月25日企业缴纳罚款，进行停产。2019年4月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司进行环保手续补办，于2019年8月20日获得苏州高新区环保局审批意见（苏新环项（2019）211号）。 同月委托江苏创盛环境监测技术有限公司进行验收监测，经现场勘查符合竣工环境保护验收条件。2019年8月26、27日对苏州宝瑞莱光电科技有限公司进行水、声的监测。 1.2建设项目工程内容情况 表2-1项目主要设备一览表 序号 名称 规格 环评数量（台） 实际数量（台） 1 生产设备 真空镀膜机 EH920-EMI 1 1 2 烤箱 2X-8KW 2 2 3 辅助设备 高真空泵 1600W 6 6 4 纯水机 1H-3000L 1 1 5 冷水机 GC-780WSCCS 1 1 2、原辅材料消耗及能源消耗 表2-2 本项目主要原辅材料一览表 序号 物料名称 主要成分、规格 环评年耗量 实际年耗量 存贮量 1 铜靶 铜，16kg/块 8吨 8吨 0.288吨 2 不锈钢靶 不锈钢，16kg/块 1.28吨 1.28吨 0.096吨 3 笔记本外壳 PVC 30万片 30万片 / 4 铝箔 铝 3kg 3kg / 5 治具 PVC 200套 200套 / 6 氩气 氩 15瓶 15瓶 / 循环使用 水平衡图 表2-3产品产量统计表 序号 产品名称 产品规格 年产量 1 防治电磁片 14寸、17寸、18寸 30万片 3、主要生产工艺流程及污染物产出环节 3.1生产工艺流程及产污环节 生产工艺流程图： 毡毛刷 铜靶、不锈钢靶 基材 生产工艺流程简述： （1）擦拭：将基材放置操作台，用毡毛刷对其表面进行擦拭，去除表面的灰尘。此环节有S1废毡毛刷产生； （2）烘烤：将擦拭后的基材，放置烤箱进行烘烤，以去除基材上的水分，干燥基材，温度控在50℃左右，时间为30分钟； （3）溅镀上治具：在操作台上，将治具上在基材上，准备进行溅镀； （4）真空溅镀：在真空镀膜机镀膜腔内抽出真空区域，将靶材放置腔体上侧（靶材先铜后不锈钢的顺序放置）。氩气在真空状态下形成氩离子，基材运至电场时，氩离子加速撞击靶材表面，进行能量转移，将靶材原子溅射至基材表面，沉积成膜，成膜厚度0.25-0.35mm。溅镀过程结束后，氩离子被高真空泵以抽气方式带出真空区域，而靶材原子脱离电场有效区域后因无磁场推送，沉降在真空镀膜腔内。最终被高真空泵带走的仅有氩气离子，本工段不产生废气。真空镀膜腔内由铝箔包裹，溅镀过程中游离沉降的金属离子附着在铝箔上，铝箔每月更换一次。此环节有S2废靶材、S3废铝箔产生； （5）溅镀下治具：溅镀腹膜后，去下治具。治具在真空镀膜腔内，会被附着金属原子，每月对治具进行清理，采取人工清洁的方式，将治具上的金属原子以破碎的方式取下。此环节有S4废治具、治具清洁废渣； （6）检验、包装：对产品进行检验、包装。此环节有S5不合格产品产生。 4、主要污染工序 4.1废水部分 本项目废水主要有公辅设施废水、生活污水。 公辅设施废水：制备纯水产生的公辅设施废水，年产生量约为5吨。纯水用于真空镀膜机内夹套冷却，定期补充，不外排。 生活污水：本项目员工55人，年工作280天，用水量为1540吨，按照80%的排放系数算，年排放量约为1232吨。 4.2废气部分 无生产废气产生。 4.3厂界环境噪声部分 本项目主要噪声源为真空镀膜机、空压机、冷水机等设备运行时产生的噪声。 4.4固体废弃物部分 （1）废毡毛刷：擦拭环节利用毡毛刷擦去基材表面灰尘，有S1废毡毛刷产生； （2）废靶材：溅镀环节利用靶材进行溅镀，有S2废靶材产生； （3）废铝箔：溅镀环节利用铝箔包裹真空镀膜腔，防止游离沉降的金属离子附着在铝箔上，有S3废铝箔产生； （4）废治具、治具清洁废渣：治具在真空镀膜腔内溅镀时，被金属原子附着，定期对其进行清洁，有S4废治具、治具清洁废渣产生； （5）不合格品：检验环节发现S5不合格品； （6）生活垃圾：员工活动产生的生活垃圾。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

废水部分 表3-1项目废废水主要污染工序、污染物治理措施以及去向 编号 生产设施 排放源 主要污染物 排放 规律 处理设施 去向 “环评”/初步设计要求 实际建设 1 生活污水、公辅设施废水 pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷 间歇 排放 接入市政污水管网 接入市政污水管网 白荡污水处理厂处理 ★ 注：★为污水采样点位 2、废气部分 本项目无生产废气产生。 3、厂界环境噪声部分 本项目主要噪声为真空镀膜机、空压机、冷水机等设备运行时产生的噪声。 表3-2项目噪声源强和相应的治理措施 序号 设备名称 噪声源强 （dB(A)） 防治措施 1 真空镀膜机 75 墙体隔声、减震 2 空压机 85 墙体隔声、减震 3 纯水机 75 墙体隔声、减震 4 冷水机 75 墙体隔声、减震 注： 为噪声测点 4、固体废弃物部分 表3-3项目固废产生环节及数量、处置一览表 序号 主要污染物 类别 环评要求 处理方法 数量（t/a） 目前采用 处理方法 数量 （t/a） 存储量（t/a） 1 废毡毛刷 一般 固废 外卖综合处置 0.005 外卖综合处置 0.005 0 2 废靶材 5.57 4.8 0.2 3 废铝箔 1.043 0.403 0.03 4 废治具、治具清洁废渣 0.44 0.44 0.1 5 不合格品 0.007 0.007 0 6 生活垃圾 生活垃圾 环卫部门清运 7.7 环卫部门清运 7 0

# 表四 建设项环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论 项目概况 苏州宝瑞菜光电科技有限公司成立于2017年8月，租赁优杰精密机械(苏州)有限公司位于苏州高新区新亭路3号的厂房(租货面积820平方米)，产品主要为防治电磁波片等。苏州宝瑞菜光电科技有限公司“年产防治电磁波片30万片项目”于2019年4月10日取得苏州高新区经济发展和改革局的项目备案，备案项目代码为2019320505-39-03-517312。 1.2 政策相符性 ①与《江苏省生态红线区域保护规划》相符 本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的生态红线区域范围内。距离南侧的苏州白马润风景名胜区直线距离约3.69km，距离西侧的大阳山国家森林公园直线距离约3.85km ②与太湖流域管理条例的相符性 本项目厂区实行雨、污分流系统，并规范化设置雨污水排口，悬挂标志牌，项目无生产废水，生活污水接管至白荡污水处理厂集中处理，符合《太湖流域管理条例》规定。 ③与最新江苏省太湖水污染防治条例的相符性 据《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年1月24日修订)规定，在太湖流域二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酸造、染料、印染、电以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目(太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氢等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代的除外)。 项目位于太湖流域三级保护区内，从事电子专用材料制造，无生产废水。生活污水接入白荡污水厂集中处理后达标排放，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的规定。 因此，本项目建设符合国家及地方的相关规划、环保政策。 1.3、项目各种污染物达标排放情况 ①废气：本项目在溅使开始前需先对炉体抽真空，该环节会从有微量的颗粒物随气流从真空机组后端排出，由于量很小，本次环评只做定性分析，不定量。 ②废水:项目仅有纯水制备浓水和生活污水，达标接管白荡污水处理厂集中处理，处理尾水达标排排至京杭运河。 ③声，项目在生产中尽量果用低声设备:加强隔声、减指:加强设备维修与日常保养、检修与润滑，保证设备良好运转。经上述噪声治理描施后，项目各厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008中的3类标准。 ④固废:项目产生的一般工业固废经外卖综合处理:职工生活垃由环卫部门统处理，项目固废利用/处置率达到1009％，实现对环境零排放。 1.4、总结论 综上所述，本项目建设符合国家、江苏省产业攻策:项目用地为规划的工业用地，卫生防护距离内无居民、学校等敏感目标，选址合理;项目建设符合地方规划:采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，总量在可控制的范围内平衡，符合总量控制要求。 通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 审批部门审批决定

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

1、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采集过程中每批样品除色度、臭、浊度、pH、透明度、悬浮物、电导率、溶解氧、溶解性总固体外,其余项目均需加采全程序空白样；每批样品除悬浮物、溶解性总固体、油样品(加采 1 次)外,其余每个项目加采不少于 10%的现场平行样；污染事故、污染纠纷样品加采 100%现场平行样或增加频次分时段连续采样；当每批采集样品数只有 1 个时,加采 100%现场平行样。 实验室分析过程进行如下质量控制措施： a、空白的控制：测定全程序空白样，且每批样品至少测定一个实验室空白值(含前处理)； b、精密度的控制：除色度、臭、悬浮物、油外等不宜做精密度的项目，每批样品至少随机抽取 10%实验室平行样，污染事故、污染纠纷样品随机抽取不少于 20%实验室平行样。一般样品，包括 10%现场平行样，实验室分析共增加不少于 10%的平行样，污染事故、污染纠纷样品,实验室分析共增加不少于 30%的平行样。各种分析项目的平行样相对偏差或相对允许差应符合规定的控制指标或范围。有机样品平行样相对偏差控制范围：样品浓度在 mg/L 级,或者显著高于方法检出限(5~10倍以上),相对偏差≤10%。样品浓度在在 ug/L 级，或者接近方法检出限，相对偏差≤20%。对某些色谱行为较差组分，相对偏差≤30%。各种分析项目的平行样相对偏差或相对允许差应符合规定的控制指标或范围。全程序空白测定值要求：测定值应小于方法检出限。 c、准确度的控制： 加标回收样：除悬浮物、碱度、溶解性总固体、容量分析等不宜做加标回收率的项目，每批样品至少随机抽取 10%样品做加标回收。加标量以相当于待测组分浓度的 0.5-2.5 倍为宜,加标总浓度不应大于方法上限的 0.9 倍。如待测组分浓度小于最低检出浓度时，按最低检出浓度的 3~5 倍加标。加标回收率评价：一般样品回收率在 90%-110%或在方法给定的范围内为合格。废水样品回收率在 70%-130%为合格。痕量有机污染物回收率在 60%-140 %为合格。有机样品浓度在 mg/L 级,回收率70%~120%为合格。有机样品浓度在 ug/L 级,回收率 50%-120%为合格。 质控样(有证标准物质或已知浓度质控样) ：对容量法分析和不宜加标回收的项目，每批样品带质控样 1-2 个，或定期带质控样。如果实验室自行配制质控样,须与国家标准物质比对，但不得使用与绘制校准曲线相同的标准溶液，必须另行配制。质控样测定结果评价：有证标准物质在其规定范围或 95%~105%范围内为合格；已知浓度质控样在 90%~110%范围内为合格，痕量有机物在 60%140 %范围内为合格。 2、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB(A)测量结果有效。 本次噪声验收监测期间，噪声仪测量前校准值为93.8dB(A)，测量后校准值为93.8dB(A)，满足上述质量保证和质量控制要求。

# 表六 验收监测内容

1、废水部分 表6-1废水监测内容及频次 序号 监测内容 污染物名称 监测点位 监测频次 1 总排口 pH值 总排口 监测2天，每天监测4次 CODcr SS NH3-N TP 噪声部分 表6-2噪声监测内容及频次 监测点位编号 监测点位 监测项目 监测频次 监测方法 ▲N1 北厂界外1米 等效A声级 （Leq） 连续监测2天，每天昼夜各监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） ▲N2 东厂界外1米 ▲N3 南厂界外1米 ▲N4 西厂界外1米

# 表七 验收监测结果

生产工况 2019年08月26日、27日对苏州宝瑞莱光电科技有限公司进行了废水、厂界噪声方面的验收监测，验收监测期间公司生产正常，生产负荷达到75%以上，工况见下表。 表7-1现场监测期间产品工况记录表 序号 产品名称 监测期间产量 2019年8月26日 2019年8月27日 设计产量 实际产量 负荷 设计产量 实际产量 负荷 1 防治电磁波片 1071 1000 93.4% 1071 1110 103.6% 备注：（1）验收监测期间的产量由企业实际提供的数据所得； （2）环评产量以企业环评申报年生产天数280天进行折算。

- 污染物达标排放监测结果

2.1废水监测结果

表7-2废水监测结果

| 设施 | 监测点位 | 监 测 项 目 | 监测日期 | 监 测 结 果 （mg/L） | 执行标准 （mg/L） | 参考标准 （mg/L） | 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值或范围 |  |  |  |  |
| / | 总排口 | 废水量 | 2019年8月26日 | 1237吨/年 | / | / | / |  |
|  |  | pH值 |  | 7.12 | 7.10 | 7.19 | 7.18 | / | / | 7.10～7.19 | 6～9 | / | 达标 |  |
|  |  | CODcr |  | 124 | 109 | 96 | 126 | / | / | 114 | 500 | / | 达标 |  |
|  |  | SS |  | 48 | 51 | 36 | 45 | / | / | 45 | 400 | / | 达标 |  |
|  |  | NH3-N |  | 2.42 | 1.98 | 1.60 | 1.72 | / | / | 1.93 | 45 | / | 达标 |  |
|  |  | TP |  | 0.514 | 0.484 | 0.492 | 0.460 | / | / | 0.488 | 8 | / | 达标 |  |
|  |  | 废水量 | 2019年8月27日 | 1237吨/年 | / | / | / |  |
|  |  | pH值 |  | 7.59 | 7.52 | 7.60 | 7.62 | / | / | 7.52～7.62 | 6～9 | / | 达标 |  |
|  |  | CODcr |  | 135 | 142 | 122 | 121 | / | / | 130 | 500 | / | 达标 |  |
|  |  | SS |  | 77 | 69 | 54 | 46 | / | / | 62 | 400 | / | 达标 |  |
|  |  | NH3-N |  | 1.70 | 1.60 | 1.75 | 1.54 | / | / | 1.65 | 45 | / | 达标 |  |
|  |  | TP |  | 0.912 | 1.00 | 0.520 | 0.556 | / | / | 0.747 | 8 | / | 达标 |  |
| 备注 | / |

2.2厂界噪声监测结果 表7-3厂界噪声监测结果（第一周期） 测点 测点位置 等 效 声 级 dB（A） 昼 间 评价 夜 间 评价 ▲N1 北厂界外1米 57.3 达标 48.5 达标 ▲N2 东厂界外1米 53.2 达标 46.6 达标 ▲N3 南厂界外1米 58.3 达标 47.5 达标 ▲N4 西厂界外1米 56.4 达标 46.9 达标 备注 昼间 监测日期2019-8-26，晴，风速2.1m/s。 夜间 监测日期2019-8-26，晴，风速3.1m/s。 / 表7-4厂界噪声监测结果（第二周期） 测点 测点位置 等 效 声 级 dB（A） 昼 间 评价 夜 间 评价 ▲N1 北厂界外1米 57.4 达标 48.3 达标 ▲N2 东厂界外1米 53.7 达标 47.3 达标 ▲N3 南厂界外1米 58.1 达标 46.8 达标 ▲N4 西厂界外1米 56.0 达标 46.9 达标 备注 昼间 监测日期2019-8-27，晴，风速2.3m/s。 夜间 监测日期2019-8-27，晴，风速3.1m/s。 /

2.3污染物总量核算 表7-5废水污染物因子的排放浓度统计表 实际排放源名称 污染物 名称 2019年8月26日 排放浓度(mg/L） 2019年8月27日 排放浓度(mg/L） 排放浓度均值 (mg/L） 总量（t/a） 废水 总排口 化学需氧量 114 130 122 0.151 悬浮物 45 62 54 0.067 氨氮 1.93 1.65 1.79 0.0022 总磷 0.488 0.747 0.618 0.0076 表7-6项目废水污染物排放总量一览表 实际排放源总称 污染物名称 环评总量控制指标 （t/a） 实际年排放总量 （t/a） 评价 废水总排口 废水量 1237 1237 / 化学需氧量 0.43125 0.151 达标 悬浮物 0.37 0.067 达标 氨氮 0.031 0.0022 达标 总磷 0.004 0.0076 达标 注：（1）污染物排放浓度以验收监测两天的均值代入计算； （2）生活污水年排放量约1232吨，纯水制备浓水年排放量约5吨。

# 表八 验收监测结论及建议

验收监测结论 苏州宝瑞莱光电科技有限公司位于苏州高新区新亭路33号（租赁优杰精密机械（苏州）有限公司厂房）进行防治电磁片的生产。年产防治电磁片30万片，基本落实了《苏州宝瑞莱光电科技有限公司年产防治电磁片30万片项目环境影响报告表》以及环评批复中的各项环保要求和污染防治措施，验收监测期间，生产负荷达到75%以上，符合验收要求。 本项目废水有生活污水、纯水制备浓水，废水通过市政管网进入白荡污水处理厂处理。污染因子pH值、化学需氧量、悬浮物的排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷的排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 3196-2015）表1B级标准。 废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷的年排放总量均符合环评指定排放量。 本项目无生产废气。 四、本次验收监测期间，共在该项目厂界布设了4个噪声监测点位，厂界环境噪声昼夜监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 五、本项目固体废物分为一般固废、生活垃圾；一般固废：废毡毛刷、废靶材、废铝箔、废治具及清洁废渣、不合格品上述固废由企业收集外卖，生活垃圾由环卫部门清运。以上固废经处理处置后，实现固废“零外排”。 建议 ①该公司及时掌握污染物的排放情况； ②建议公司增强全员环保意识，加强环保知识培训，扩大厂区绿化，建设环保文明的企业； ③当项目生产工艺、生产产品及产量有变化时，请及时报告相关环境行政主管部门。

# 表九 环保审批意见落实情况

| 苏新环项[2019]211号 | 落实情况 | 是否 一致 |
| --- | --- | --- |
| 《苏州宝瑞莱光电科技有限公司年产防治电磁片30万片项目建设项目环境影响报告表》，根据报告表评价结论，我局经研究，同意该项目在苏州市高新区新亭路33号建设，建设内容为年产防治电磁片30万片。 | 苏州宝瑞莱光电科技有限公司位于苏州高新区新亭路33号（租赁优杰精密机械（苏州）有限公司厂房）进行防治电磁片的生产，项目内容是年产防治电磁片30万片。 | 是 |
| 厂区实行雨、污分流。该项目无生产废水排放，纯水制备浓水和生活废水排入市政污水管网，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准。 | 依托厂区内雨污管道，实现雨污分流。本项目无生产废水产生，纯水制备浓水和 生活污水接入市政管网经白荡污水处理厂处理。 | 是 |
| 该项目无生产废气排放。 | 本项目无生产废气排放。 | 是 |
| 采取切实有效的隔音降噪措施，确保本项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 | 本次验收监测期间，共在该项目厂界布设了4个噪声监测点位，昼夜各测1次，厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 |  |
| 项目产生的固体废物须分类收集妥善处置或利用，不得排放，危险废物须委托有资质单位进行处理，并执行危险废物转移联单制度。 | 本项目固体废物分为一般固废、生活垃圾；一般固废：废毡毛刷、废靶材、废铝箔、废治具及清洁废渣、不合格品上述固废由企业收集外卖，生活垃圾由环卫部门清运。以上固废经处理处置后，实现固废“零外排”。 | 是 |
| 采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定《突发环境事件应急预案》并报我局备案，防止各类污染事故发生。 | 无应急预案 | 否 |

# 附表1：监测项目分析方法

| 监测因子 | 分析方法及方法来源 |
| --- | --- |
| 厂界环境噪声部分 |
| 厂界环境噪声 | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
| 废水部分 |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 |
| 化学需氧量 | HJ 828-2017 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
| 悬浮物 | GB/T 11901-1989 水质悬浮物的测定 重量法 |
| 氨氮 | HJ 535-2009 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 总磷 | GB/T 11893-1989 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |

# 附表2：监测报告表后附录

- 项目地理位置图

- 项目周边状况图

- 项目平面布置图

- 《关于对苏州宝瑞莱光电科技有限公司年产防治电磁片30万片项目环境影响报告表的审批意见》，苏州市高新区环境保护局，苏新环项[2019]211号，2019年8月20日

- 租赁协议

# Text boxes

检测单位：江苏创盛环境监测技术有限公司

电话：18913132536

传真：/

邮编：215000

地址：苏州市高新区道安路9号

建设单位：苏州宝瑞莱光电科技有限公司

电话：18761979322

传真：/

邮编：215000

地址：苏州高新区新亭路33号

纯水冷却

20t/a

制纯水浓水5t/a

自来水1560吨

1540t/a

生活污水1232t/a

生活用水

S5：不合格品

检验、包装

溅镀上治具

烘烤

擦拭

溅镀下治具

真空溅镀

S2：废靶料

S3：废铝箔

S1：废毡毛刷

S4：废治具、治具清洁废渣

宝瑞莱

N

N

新亭路

N1

厂房

空地

N4

N2

N3

区间道路